# 市政工程建设中顶管工程技术的应用论文_刘梅萍

福建泉州闽阳航务工程有限公司 福建省泉州市 362800

摘要：近年来，我国的城市化进程有了很大进展，市政工程建设越来越多。管道工程是市政工程的重要组成部分，传统的管道工程施工技术已经不能符合当前的发展需求，也很容易对周围的环境造成很大影响。而顶管技术成为当前市政工程施工中的重要手段，本文将从顶管技术在市政管道施工方面进行分析，提出相应的措施。

关键词：顶管技术；市政工程；管道施工

引言

市政工程关系民生，是人民生产生活的重要保障，工程建设比较主要的一部分是顶管工程技术的应用。在过去的市政工程建设中，运用到的管道铺设手段主要是开挖沟槽放置管道，资金投入多，运输难度大，给工程建设工作带来了很大的困扰。新时期，随着生产技术的发展，顶管工程技术逐渐替代了挖通道铺设管道的方式，被广泛应用于市政工程建设。迄今为止，顶管工程技术在城市排水工程中利用率已经非常高，应用前景广阔。

1顶管技术工作原理

顶管技术是一种非开挖管道施工技术，一般在市政给排水管道以及地下管道的施工过程中的应用范围比较广泛。因为在对市政给排水设施进行施工时，可能会对城市交通以及城市居民的正常生活产生不利影响。而利用顶管施工技术能够在最大程度上减少不利影响。因为顶管技术主要是在地下排水管道进行施工，其施工面积比较小，不需要开挖地面就能够完成施工过程。

2顶管施工技术的适用范围

顶管施工技术没有严格的施工位置和施工环境限制，非常适合一些大中型城市的排水设施建设工作。除此之外，对地下埋藏有大量文物的历史文化古都，也非常适合采用顶管施工技术。以西安为例，西安由传统的坊市结构构成，且低下埋藏有大量未挖掘出土古代墓葬，这些墓葬都拥有极高的历史价值，如果采用传统的排水管道铺设技术，很难保障地下的文物不被破坏。鉴于此，陕西省政府采用了顶管施工技术来铺设钟楼、鼓楼、大明宫等区域的排水设施，并采用点对点架设的方式减少对路面的挖掘作业，以此保护地下的文物古迹不被破坏。

3顶管施工技术

3.1穿墙技术

在穿墙管中需要填充一些黏土水泥拌合土，选择的是一些强度较低的拌合土，能够有效防止水土的侵入，通过注浆对穿墙管的外部进行加固，防止土体发生松动，在进行穿墙施工时，需要对周围的施工环境进行分析，根据实际的施工情况制定出施工方案，在开启闷管之后，需要及时推进工具管，做好止水工作，选择的止水板要是20mm左右，要能够耐磨和拉伸，及时做好安装工作。

3.2工作坑内钢筋混凝土管道铺设

（1）下管、安管施工。①下管时采用边线法控制安管中心线。钢筋混凝土管从下游向上游铺设。②橡胶圈使用前必须逐个检查，不得有割裂，破损，汽泡，飞边等缺陷。管口接口工作面清洗干净。（2）钢筋混凝土管的吊装。①下管采用卷扬吊机、人工配合的方法吊装。②管铺设前对基础高程进行复测。如有误差，及时调整。（3）管的回填。①管铺设完毕后，报请监理工程师验收闭水试验合格后方可回填。②回填用人工回填至管上皮，管两侧均匀回填防止管因侧向压力而发生轴线方向偏移。管顶50cm以上采用装载机回填。

3.3顶管施工中的减阻技术

城市排水管道铺设是一项非常巨大的工程，管道的长度和城市的面积及用水量成正比。鉴于此，针对一些大中型城市的排水管道在进行顶管施工时，为了有效降低管道受到的阻力，可以将触变泥浆作为润滑剂来进行施工。例如在上海某区的排水管道施工过程中，由于城区面积较大，且以往的管线铺设非常复杂，给排水管道的铺设工作带来了极大的不便。随着顶管机的不断深入，排水管的表面张力逐渐增加，受到的阻力越来越大，施工难度也越来越高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基于此，施工人员可以在顶管机头前进过程中将触变泥浆注入管道的外层，进而形成一层薄厚适中的泥浆套。触变泥浆拥有很强的润滑功能，可以减少排水管道外侧和土层之间的摩擦力，进而降低排水管的表面张力，为顶管机的稳定工作创造有利条件。除此之外，施工人员注入管道外层的泥浆还具有一定的支撑作用，可以大幅减少管线施工过程中出现的黏土坍塌现象。但是值得注意的是，顶管施工技术触变泥浆的需求量非常高，一次普通的顶管施工所耗费的泥浆是传统施工泥浆用量的四倍左右。

4通过顶管工程技术的应用解决市政工程建设问题的有效策略

4.1选择顶管材质

在市政工程管道的施工中，顶进管选择的是混凝土材质的，也可以选择钢管，如果顶进管选择的是混凝土材质的，就需要在管材的规格、配筋等方面做好规定，确保顶管符合施工的各种需求。①管材直径的规定，在实际的工程施工过程中，需要根据工程的具体情况，确定好管材的直径大小，顶进管的应用需要满足施工的要求，同时需要确定管材配筋量和厚度等参数，通常管材的内径不能小于50cm；②管材长度的确定需要通过实践证明，在直线推顶过程中，利用长管材可以降低总工作量，但是，直线顶进过程中也很容易造成路径出现偏差，校正的工作量就会增加；如果选用短的管材进行施工，很容易造成管道的弯曲，因此，需要正确判定管道的长度，管材长度和外径比值不超过1.1，选择短管材；如果比例小于1.15，则选用标准管材。

4.2合理选择顶管工艺参数

市政工程建设中，顶管工程技术的应用需要对用到的顶管的工艺参数进行精准控制，主要包括以下几个方面：①顶管直径的选择。在市政工程建设中，顶管工程作业时，管道的适宜直径对于整体的工程质量和工程施工成本有着非常重要的影响。根据市政工程建设施工过程的实际需要，要科学合理地确定顶管的直径，通常情况下选用直径大于0.5m的顶管进行工程施工；②顶管长度的确定。在顶管工程施工过程中，顶管长度越长，作业中所需的接管次数就越少，工程效率和质量越高。但顶管长度过长会增加工程施工量和工程成本。因此，顶管长度的选择应当与直径进行适配。

4.3顶管施工过程中的偏差纠正环节

在顶管技术应用的过程中，在顶管进行顶进作业时，因为偏心力及阻力对顶管产生的影响，会导致顶管的实际路线与设计的路线之间存在偏移问题。在这种情况下，必须采取纠正偏差措施，对顶管的实际路线进行纠正，防止出现较大偏差，对顶管施工质量产生影响。在对顶管进行纠正偏差的过程中，要按照小力度、多次纠正的原则开展偏差纠正作业。在纠正偏差作业时，禁止快速大力度纠正偏差，而要一点一点地对偏差进行纠正，这样才能够确保顶管施工的质量。

4.4加大对顶管工程技术相关设备的投入力度，引进技术人才

市政工程建设中顶管工程技术的应用需要精密的仪器进行辅助，而以目前我国施工技术的发展程度，还不足以独立研发制造数据记录更加精准的仪器设备。此时相关管理部门要积极引进国外先进设备，鼓励施工技术人员的学习和研究，引进技术人才帮助我们弥补当前在研究硬件上的欠缺。精密仪器可以帮助技术人员更好地帮助管道铺设，提高市政工程建设的效率。

结语

综上所述，顶管工程技术在市政工程中运用有诸多优势，在近年的工程建设中被广泛运用。在市政工程的施工过程中，要适应顶管工程技术的技术特征，简化施工流程，完善施工方案，并为工程建设工作做好保障，从而保证市政工程的质量，为百姓生活提供便利的生活条件。

参考文献

[1]姜浩.浅析顶管施工技术在市政给排水施工中的应用[J].低碳世界，2017（13）：110-112.

[2]叶静.长距离顶管施工技术在市政给排水施工中的应用[J].建材与装饰，2017（48）：38.

[3]曹万金.市政工程建设中顶管施工技术的应用[J].工程技术研究，2018（3）：85-86.

论文作者:刘梅萍

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4612031e47957ac5818a897.html