# 节水灌溉水利工程施工技术刍议论文_徐红梅

云南昊滇建设工程集团有限公司 云南昆明 650106

摘要：我国的农业耕地多分布在干旱缺水或降水不足的北方地区，农业发展主要依赖于灌溉，为了保证农作物高产、稳产，满足人口增长与工业发展需要，应扩大农业灌溉面积。由于水资源处于紧缺状态，同时存在水资源利用率低、浪费严重等问题，开辟农业灌溉新水源需要花费较高的成本。为降低灌溉成本，减少灌溉过程中的渗漏损失及水量蒸发，保证生态安全与农业用水安全，应积极推进节水灌溉项目的建设进程。本文简要论述了节水灌溉水利工程项目的施工技术，以供参考。

关键词：灌溉；节水；施工；水利

1工程概况

某水利工程主要用于农业灌溉，灌溉区中的水资源以地下水与河川径流为主，可用水资源总量约为9500万m3/年，从总体需求上看，水资源处于相对匮乏状态，采用传统的畦灌或沟灌技术无法实现节水增效，因此建设节水灌溉型水利工程对于当地农业的持续发展极为重要。灌区控制的灌溉面积约为4.25×104hm2，灌溉方式为渠灌，在灌区中需设置22条输水支渠、5条输水干渠，同时在支渠下设置了若干条毛渠、农渠、斗渠，以便使灌溉系统能够全面覆盖灌区。输水渠道的总长度为274.9km，水利工程的灌溉水源为灌区中的小型河道。在设计渠道形式时遵循减少土方开挖量、少占农用耕地、沿道路布置、渠道平顺及便于维护的原则，以确保渠道输水通畅。在分析工程实际情况后，决定采用砼衬砌渠道，支渠设计流速为4.02m/s，干渠设计流速为3.15m/s，将渠道比降控制在1：1000~1：700之间；干渠的渠顶宽度为3.5m，渠深1.8m，底部宽度为1.2m；支渠的渠顶宽度为3.2m，渠深1.6m，底部宽度为1.0m。为保证渠坡稳定，将农渠与斗渠的内坡坡度设计为1：0.7、1：0.5；在衬砌渠道中设置伸缩缝，伸缩缝之间的距离为6m，对于渠道底脚部位的伸缩缝，施工时应填充塑料泡沫，填充厚度为1.0cm~1.5cm。渠道防渗砼的厚度设计为10cm，抗渗标号、抗冻标号及强度标号分别为W4、D50、C15。此外，还在水利工程中设置了排水沟，排水沟的断面为30cm×30cm，在边坡上开挖排水沟后将砂石料填入沟内，砂石料填筑厚度为12cm，在渠底上部45cm处设置排水孔。

2土方施工技术

在施工放样时采用经纬仪测量渠道位置，并定出中心线，利用中心线控制放样过程，直线段中心桩之间的距离为45m，弯道部位的中心桩距离为6m，确保放样误差＜1/1000。在放样时需按照四等水准严格控制中心桩的高程，高程控制桩位之间的距离为150m，放样时应保证高程的闭合精度误差＜20mm，测量放样后应明确标记渠道的渠口线与底脚线。由于本工程的渠道土质较为疏松，因此进行了夯实处理。回填土方前先将渠床内存在的腐殖质土、表面虚土及杂草等清除干净，随后利用压路机、立夯及蛙夯对渠床进行压实处理，夯实渠床的过程中需分层铺土及压实，分层压实厚度＜30cm，进行夯实处理后检测渠床的干密度与含水率，干密度应≥1.8t/m3，如施工后发现存在橡皮土、虚土层，则需要重新进行夯实[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆夯实后可在渠床中开挖渠槽，同时采用了人工、开沟机及挖掘机开挖形式，先开挖干渠渠槽，后开挖支渠、毛渠、农渠及斗渠，开挖渠槽的过程中需在渠底预留保护土层，保护土层的厚度应控制在15cm左右，以方便设置水稳层，同时在水稳层的下部填充砂砾石，以形成防冻胀保护垫层，防冻胀垫层的厚度应控制在20cm~25cm之间。在渠床上开挖好渠槽之后需根据设计要求进行削坡处理，精削后应保证内边坡与渠底的平整度偏差＜5mm，高程也应控制在允许偏差范围内。如在施工中发现削坡过量，应回填适量新土，禁止在削坡施工部位回填浮土，以免破坏渠道结构或引起扬尘问题。

3浇筑施工技术

先利用水泥土对渠槽两侧进行防渗处理，施工前先风干土料，风干后进行粉碎处理，需采用5mm筛网过滤粉碎土料。施工时需保证配料准确、均匀拌和、平整摊铺及浇捣密实，铺筑水泥土之前，先利用喷水工艺润湿渠基，铺好后及时抹平。完成防渗处理后可开始砼浇筑施工。浇筑前先彻底、全面清理基础面，同时检查施工现场中的振捣器、小推车、拌和机及发电机等能否正常工作，以改善水利工程的施工效果。本工程使用的模板为定型槽钢，安装模板时保证表面平整、板缝紧密与支立牢固，模板框格与渠道之间的横向距离为5cm，纵向距离为3cm，浇筑时遵循先坡后底原则，如施工时发现渠床干燥扬尘或起土，可在钢模板中加水，避免砼板出现裂缝。垫层浇筑厚度应＞20cm，以避免出现漏浆问题，对于槽底部位的部分土基，在浇筑前需铺设适量碎石，并在碎石上覆盖1cm~2cm湿沙。对于渠道中设置的纵缝，在施工时可进行冲洗与凿毛，以改善灌浆施工质量，完成冲毛施工与凿毛施工后，应清洗砼结构表面的灰尘或石碴，浇筑伸缩缝前先刷涂水泥浆或摊铺小级配砼，避免伸缩缝的施工质量受到不良影响[2]。在本工程的砼浇筑施工中采用了衬砌机，施工时将衬砌速度控制在1.5m/min~2.0m/min之间，同时保证施工人员、浇筑设备、运输设备与拌制设备满足衬砌速度要求，以避免渠道中产生施工冷缝或施工时频繁停机待料。浇筑后及时检查砼衬砌外露面积是否过大、结构壁是否过薄，在冬季施工时采用空气加热工艺、感应加热工艺、电热工艺及电极加热工艺对砼结构进行养护，在结构表面覆盖湿润的芦席或草帘，加强洒水养护。

4配套建筑物地基加固技术

与渠道配套的建筑物包括斗门、分水闸、渡槽及取水斗口等，由于施工现场存在软土地基，为了避免配套建筑物的施工质量受到影响，在施工时采用了土工织物对地基进行强化处理。土工织物可有效结合砂土，且质地柔韧、耐腐蚀性强、耐久性好、抗拉强度高，能够提升地基土体的连续性、整体性、抗拉性能与抗剪强度[3]。为了确保土工织物能够发挥改善地基承载能力的作用，在施工时应注意施加预应力，保证土工织物的端部锚固可靠，可将端部折起，将两端拉紧、拉平，随后将砂体包裹在折起的端部中，以增加土工织物的握裹力。此外，在开挖分水闸的地基基础时利用了PC200型反铲，边坡的坡度比为1：1.80，对于水利工程中的交通桥基础，安排作业人员实施人工开挖。开挖后采用交替铺设碎石袋土工织物与平铺土工织物技术处理建筑物的地基，以利用平铺垫层改善地基的连续性与整体性，同时利用袋装垫层改善地基的扩散效果、提高挠曲刚度[4]。

5结语

综上，节水灌溉工程能够提高农业生产对于水资源的利用率，有助于加快农村发展、促进农业增效与农民增收。为了加快节水灌溉农业的发展，有效扩大农业灌溉面积及改善农田中的生态环境，并合理调整农业产业结构及保证灌溉农业实现稳定发展，应根据农业发展要求合理选择灌溉技术，同时控制好水利工程的施工技术。在运用水利施工技术时应考虑到制度、社会环境、自然环境及经济因素，按照水利工程的建设标准严格控制施工技术，同时要注重创新水利灌溉施工技术，保证施工技术能够为节水灌溉工程顺利投入使用提供有力保障。

参考文献：

[1]王建宏.浅谈水利水电施工工程中边坡开挖支护技术[J].珠江水运，2016(5)：70-71.

[2]万凌翔.水利枢纽外部变形监测技术研究[J].水利规划与设计，2016(1)：80-81.

[3]谷天峰，朱立峰，胡炜，王家鼎，刘亚明，冯力.灌溉引起地下水位上升对斜坡稳定性的影响——以甘肃黑方台为例[J].现代地质，2015，29(2)：408-413.

[4]李浩鑫，邵东国，尹希，陈述，徐保利.基于主成分分析和Copula函数的灌溉用水效率评价方法[J].农业工程学报，2015，31(11)：96-102.

论文作者:徐红梅

论文发表刊物:《基层建设》2016年21期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f467b43496d3b549c25eac5c.html