# 浅析建筑施工中深基坑支护技术的应用论文_王成齐

摘要：伴随着我国社会经济建设的进步与发展，推进了建筑行业的发展，建筑工程建设规模日益扩大，对于建筑工程施工质量提出更高的要求，其中，深基坑支护工程属于一项重要工程，关系着建筑工程施工整体质量，因此，有必要重视对深基坑支护技术的应用，保障深基坑支护工程施工质量，进而从整体上保障建筑工程施工质量。本文首先分析了深基坑支护技术的特点，随后探讨了深基坑支护技术的几种形式与应用要点，希望为有关专业人士带来一定的参考与借鉴。

关键词：建筑施工；深基坑支护技术；特点

在我国社会经济建设快速发展背景下，高层建筑逐渐发展成为建筑的主流，对于工程施工水平提出更高的要求，而深基坑支护技术的应用对于提升施工单位施工水平意义重大。其中，风险性大与难度高是深基坑支护技术最为主要的特点，这就要求施工单位应当明确施工要点与细节，保障深基坑支护施工的顺利进行[1]。

一、建筑工程施工中深基坑支护施工技术的特点

（一）深基坑支护施工技术的复杂性

深基坑支护技术本身具有复杂性与系统性，要求工作人员展开对地质与各类复杂数据的测量，全面把握工程施工现场的具体情况，并在此基础上制定出科学合理的方案，充分的发挥出深基坑支护的重要作用，保证深基坑支护施工的安全性与质量。现阶段，对于深基坑施工现场土压的测量，主要可以采用两种方式，一种是库伦土压法；一种是朗肯土压法，但是深基坑支护技术本身具有复杂性特点，加上受到各种不确定性因素的影响，最终难以保障测量的质量与效果。

（二）深基坑支护施工技术的地域性

我国幅员辽阔，各地区的地理环境差异性明显，尤其是土质明显不同。因此，对于深基坑指支护施工，要求施工单位应当展开对当地的土质和土壤的勘察，并在此基础上选择合适的方式开展深基坑支护施工，从而为深基坑支护施工的质量与安全性提供重要保障，保证建筑工程施工整体质量[2]。

二、建筑工程施工中深基坑支护施工技术的具体分析

（一）钢板桩支护技术

钢板桩支护技术是一种常见的深基坑支护技术，该技术主要是通过钢板桩的应用开展深基坑支护施工，其中，热轧型钢是制成钢板桩最为主要的材料，而钢板桩墙是由一个个钢板桩合成形成的，其中，钢板桩墙有直板型以及U 型这两种形态，挡土挡水是钢板桩墙最为主要的作用。在开展深基坑支护施工中应用钢板桩，对于施工现场土质要求较为严格，通常来说，针对于稀松土质主要采用多层钢板桩支护，钢板桩支护方式的不足是噪音大，施工中对周边居民的正常生活影响较大，因此，对于钢板桩支护技术的应用， 要求相关工作人员设置防噪音装置，避免对人们生活造成不良影响[3]。

（二）护坡桩支护技术

护坡桩支护技术是一种对土质与地理位置要求不严格的深基坑支护技术，该技术主要对钻孔技术以及注浆技术有着较高的要求。在应用护坡桩支护技术时，要求施工人员要全面把握好施工各个细节，从而全面的保障支护工程的安全性以及稳定性。同时，在开展护坡桩施工过程之中，要重视降低误差，通常来说，桩中心和护筒要保持5cm左右的距离，桩深度要大于1米，且桩孔底部沉底要小于15厘米。

（三）排桩支护技术

利用钢筋混凝土挖孔与钻孔灌注桩来设置间隔柱列式则是所说的排桩支护技术，该技术能够形成挡土结构，进而实现支护的成效。间隔柱列式不知之间包含疏排型布置形式和密排形布置形式。该支护技术的优点很突出，比如适用条件广泛、灵活性强等。当土质松软时则可以利用连续排桩技术来做到支护设计，通过灌浆处理实现防水功能，从而达到深坑支护的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际施工过程中，由于排桩支护的技术种类繁多，因此需要根据实际的施工情况选择适用于当前施工深度的方式，另外还必须遵守深基坑的施工原则，当所需坑深越深，所需的支撑设备也就越多，其密排钻孔桩的距离也会更加密集，从而达到想要的支护效果[4]。

（四）土钉支护技术

土钉支护技术是一种应用广泛的深基坑支护技术，主要是通过运用土钉与土钉间的相互作用来加固坡体，从而提升整体的稳固性。其中，土钉群与混凝土是最为主要的支护结构，具有抵抗地层压力的作用，该技术的 优势在于成本低廉、且易于操作等。

（五）深层搅拌桩支护技术

根据施工现场的图纸变化来进行深基坑支护支撑的技术叫做深层搅拌桩支护技术。该技术在使用过程中，需要利用搅拌机来搅拌深基坑中的水泥和土体，再根据数量加入合适的固化剂，让搅拌物凝固坚硬，形成明显变化，此时深坑基中的土地的硬度将会增大。该技术的优点也非常明显，包括防水性能良好、产生噪音偏小等，因此该技术被广泛使用于城市建筑工程中。

三、深基坑支护技术的应用要点

（一）施工前的准备工作

为了让整体建筑工程能够安全、定期投入使用，必须重视建筑工程的施工前准备工作，因此施工人员在进入施工场地前需要对施工面积的深坑基和钢板桩进行测量。按照地面的标高测量标准调整其尺寸的适应性，从而达到对施工过程中深坑机和其技术的合理使用和深度控制。另外，还需要在施工前调整好钢板桩的尺寸大小，反复测量使其钢板桩调整在合适状态，从而保障整个施工过程中钢板桩不会存在任何缺陷问题。其实际操作流程就是将钢板放在合适的位置，并在钢板下方利用方木进行铺垫，从而保障整个钢板的质量符合建设标准，在进行深基坑的插桩工作时，施工人员需要在准备阶段就将桩基顶端露出地面，从而做到对高度的准确控制。另外，施工人员还需监测导向架的垂直高度，进而保障施工过程中意外事故率能够有效降低。

（二）制定合理的施工方案

为了确保整个施工的最终质量和施工效率有所保障，必须制定合理的施工方案。在制定方案时，需要对施工现场的整体环境进行实地勘察，保障施工现场的地基符合设计标准和水平，对容易造成施工误差的地段进行预测和预防，在确保工程质量不受影响的情况下，利用现代先进的工艺技术进行深坑基支护操作，从而进一步提升施工的工作效率和准确性，让整体施工效果达到最佳。

（三）保证设备的工作质量

为了让建筑施工中深基坑支护技术的使用水平达到最佳，不但要保障人工测量的精确性，还要确保施工设备的工作质量，所以在进行深坑基支护施工时，需要利用到多种挖掘设备进行坑基挖土，并将挖出的土体集中运到施工现场以外的地方，保障整个施工设备的工作效率。

（四）周边的防护工作

利用深基坑支护施工技术时一般会涉及到在岩土中施工，因此为了减少挖土过程中存在裂缝、渗水等现象，应该对施工现场周围的地质条件进行勘测，避免岩体开裂或渗水现象的存在，从而保障深基坑支护工作的顺利开展和进行，为后期的整个建筑工程施工质量打下坚实基础。

结语：

总而言之，在研究建筑施工中深坑基支护技术的使用工作时，必须对每种深基坑支护技术的优缺点予以详细的了解和重视，以及施工现场的具体情况和周边土质情况。根据这些条件选择合适的深坑基支护技术，并配合合理、科学的施工方案和各项机械设备来开展深基坑支护工作，为整体建筑工程的建设施工打下良好基础，确保建筑工程的整体建筑质量符合投入使用标准。

参考文献：

[1]王东将,杨超,蒋燕彬.浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].城市建筑,2019,1624:122-123.

[2]李玮.浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].建材与装饰,2020,04:22-23.

[3]于树光.浅析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].建材与装饰,2018,04:51.

[4]李斌.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理探究[J].建材发展导向,2018,1604:42-44.

论文作者:王成齐

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f47c1964267103919a67a809.html