# 灌区渠道混凝土防渗常见问题及处理措施论文_杨亚兴

洛阳市伊东渠管理所 河南洛阳 471023

摘要：随着水利事业的蓬勃发展,灌区节水改造工程的逐步实施,人民对灌溉用水需求的不断增加,灌区节水灌溉变得至关重要。而灌区渠道防渗衬砌质量是影响灌区节水灌溉的重要因素。文章就灌区渠道防渗衬砌中出现的常见问题进行分析,并提出应对措施,以提高灌区渠道防渗衬砌质量,增强节水能力,提高灌溉用水效率,减少水量损失,希望能够为读者提供参考。

关键词：混凝土防渗衬砌;渗漏问题;技术措施;节水灌溉;灌区;

引言

渠道防渗是目前水利工程中常采用的技术措施,但由于施工技术、气候及使用的原材料等原因,使渠道产生不同程度的损坏。现今灌区渠道防渗衬砌仍以混凝土防渗衬砌为主，且已衬砌渠道坍塌、损毁、渗漏现象时有发生，基于此，分析渠道混凝土防渗衬砌常见问题并提出应对措施，以提高渠道混凝土防渗衬砌质量，减少坍塌、渗漏等现象。

1渠道混凝土防渗衬砌作用

在引大入秦工程中进行渠道混凝土防渗衬砌施工,可有效减少灌区灌水时间和节约水费。防渗衬砌施工能够减少渠道渗漏造成的水资源流失,这样灌水定额就会随之降低,灌水时间和水费也会随之减少,有效提高水资源的利用率。同时,防渗衬砌施工还能够防止土壤盐碱化。渠道如果不进行防渗衬砌施工,不仅会导致水资源渗漏流失,还会导致地下水位上升,容易引起土壤盐碱化。而对渠道进行混凝土施工后,能够有效地改善水资源的渗漏现象,在保证水资源使用效率的同时,能够避免地下水位上升,从而避免土壤盐碱化。

2渠道混凝土防渗衬砌常见问题

2.1渠道基础质量问题

渠基的质量是渠道衬砌的基础，渠基的土质疏松、密实度不够、开挖方法不当、削坡不平整等因素，都会对灌区渠道混凝土衬砌的施工质量产生严重影响。

2.2渠道混凝土防渗衬砌原材料问题

水泥、砂石、水等原材料的质量与混合比例对混凝土的性能和强度都会产生重要影响。而缺乏对原材料的把关及检测，未严格按照标准选择水泥、砂石级配和性能等，都会影响渠道混凝土防渗衬砌质量。

2.3模板选择不当及支模施工不规范问题

在渠道混凝土衬砌施工时，模板的选择不适当、支模施工不规范、模板移位偏差大等问题，直接影响渠道施工质量，极大可能引发渠道渗漏现象。

2.4混凝土衬砌施工不规范问题

在渠道混凝土衬砌施工过程中，混凝土材料配比不合理，搅拌、运输、存贮的方法不当，渠道衬砌基础未整平、夯实，施工缝不平整，模板的制作及安装偏差大，伸缩缝未设置或设置不合理，铺料方式选择不当，未及时振捣，混凝土收面工作处理不当等因素，都会影响渠道混凝土防渗衬砌质量。

3渠道混凝土防渗衬砌施工质量控制措施

3.1做好施工的前期准备工作

在施工之前,应结合引大入秦工程的特点和目的,进行合理的组织和规划。根据工程周期、施工现场环境和地质条件等因素,在施工现场做好水电、道路、施工设备等方面的准备工作。对于施工中需要使用的机械设备和实验设备等进行全方位的检测,并且要在施工前进行试运行,如果性能不符合施工质量要求,或是缺少安全性,则应及时维修、更换或调整,确保施工顺利的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外,还要根据工程的需要做好防渗水、临时排水和永久排水等施工措施,确保渠道混凝土防渗衬砌施工质量能够达到引大入秦工程灌区的要求,确保灌区能够顺利使用该工程的水资源,并且能够有效避免水资源的渗漏和浪费,提升水资源的价值。

3.2做好渠道地基处理

3.2.1采用合理的开挖方法

渠道基础开挖时要采用合理的开挖方法。一般采用机械开挖与人工结合的方式，根据挖方式渠道与填方式渠道的不同情况，适时回填、夯实、整平，以满足渠道基础所需密实度要求。同时，在渠道基础开挖、回填时，需尽可能保持渠床干净无杂物，以保证在衬砌前渠道基础夯实、平整。

3.2.2做好渠道的削坡

在混凝土浇筑前，对渠道进行削坡，防止踩踏、冲刷等因素造成的破坏；削坡时需尽可能保持表面平整且高程要控制在合理范围内；削坡一般采用人工挂线且需符合设计要求，如削坡不足，需要进行修坡，如削坡过量需回填夯实或填充同等级混凝土。

3.3控制原材料与混凝土比例

引大入秦工程渠道防渗衬砌施工使用混凝土,其中的水泥则需要符合相关的工程规范,并且要结合甘肃地区的实际情况进行选择,并且选择的水泥供应商最好是同一家。现浇施工中使用的砂材质应为中砂,这样的砂质地坚硬、级配良好,最好是天然河砂;还要求砂中不能包含壤土、盐碱和团块等有害物质。其含泥量和含水量都应控制在合理范围内。现浇施工中使用的碎石或是河流石必须级配良好、清洁且质地坚硬,超径的含量应控制在15%之内,逊径则应低于10%,并且其中包含的针片状碎石或河流石应不超出10%。

原材料与混凝土的配合还需要使用外加剂。在渠道混凝土防渗衬砌施工中,对现浇渠道均存在抗渗和抗冻的要求。在使用具有提高混凝土抗渗和抗冻能力的外加剂时,需要将其按照配合比例进行添加。同时,对拌制和养护使用的水也有质量要求,一般需要使用饮用水,不能使用沼泽水和工业污水。此外,混凝土材料的运输和存储环节也需要注意保证其质量,这样才能保证材料在达到施工现场时符合质量要求。在混凝土拌制、存储和运输等环节中,需要保证相关材料不被其他材料所影响,将材料按照规格、来源和类型等条件分开存储,并且存储场地需要经过硬化。拌制环节使用的水泥,应结合灌区的条件,建立通风良好、干燥、防潮房或是大棚,确保水泥不会变质,并且按照进厂的先后顺序使用。

3.4严格把关原材料质量

在选择水泥的时候，要根据实际情况、相关的规定及水泥的强度和性能选择水泥的品种和等级；选择砂和碎石骨料时，要把好质量关，相关参数需与混凝土等级相匹配；在选择使用缓凝剂等添加剂时，要充分考虑环境、气温的影响，根据渠道抗冻或防渗要求，对外加剂的用量和质量进行严格控制。

3.5规范混凝土防渗衬砌施工过程

3.5.1控制好混凝土的配合比

施工时，充分考虑混凝土耐久性、抗渗性以及抗冻性等因素，控制好水泥、砂石配比；配比时要严格按照图纸上相关的规范要求进行操作，符合混凝土设计的强度等级。

4结语

综上所述，渠道混凝土防渗衬砌的有效实施，可以提高灌区输水配水能力，有效节约水资源，提高灌区的节水能力及灌溉效益。而在渠道混凝土防渗衬砌过程中，基础是否打好，支模是否规范，原材料质量是否合格、混凝土衬砌施工过程是否规范等都是影响渠道防渗能力的重要问题。针对这些常见问题，采取有效的应对措施，规范施工过程、合理选择模板、严格把关原材料，加强对混凝土质量以及混凝土施工过程的监管，提高混凝土衬砌施工技术水平，使渠道混凝土防渗衬砌技术在灌区节水灌溉中发挥更大的作用。

参考文献：

[1]李建军,梁仁旺.水泥土抗压强度和变形模量试验研究[J].岩土力学,2009(2):473-477.

[2]汤晏平.水泥土的配比试验与工程特性研究[J].福建建材,2005(4):12-16.

[3]冯?.汉江王甫洲坝堤复合土工膜防渗工程原型观测[J].水电自动化与大坝监测,2003(6):59-62.

[4]陈献伟.试论混凝土防渗渠道防冻胀的技术措施[J].中国水运:下半月,2013(3):281-282.

[5]闫钰,李丹颖.混凝土预制板防渗渠道冻害原因及防治措施[J].内蒙古水利,2012(4):107-108.

论文作者:杨亚兴

论文发表刊物:《防护工程》2019年15期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f483a847cb01218327a28bc7.html