# 宁夏石嘴山市工业固体废物污染防治策略探究论文_田林峰,陈月霞,马映雪,童玲

石嘴山市环境监测站 753000

摘要：随着城市的迅速发展，固体废物已成为破坏城市景观和污染环境的重要污染物。调查表明，按照当前人口以及经济发展趋势，现有的填埋场越来越不能满足生产生活的需要。应针对固体废物处理处置的合理规划来指导采取有效的办法进行综合利用和处理处置。本文在此从石嘴山市的固体废物调查情况出发，对如何做好城市固体废物污染防治提出了几个科学策略。

关键词：固体废物；煤炭；循环经济

一、当前城市固体废物污染的背景

石嘴山市是煤炭工业城市，在煤炭开采利用中原煤的洗选比例很小，大量原煤作为燃料直接燃烧，大气污染较为严重。另一方面，层燃锅炉一般燃用宽筛分的原煤、粉煤和末煤比例较大，影响床层的稳定燃烧，漏煤率大，过大的煤层阻力造成浓度较高的烟尘排放。洁净型煤燃烧技术正是从这两点出发，通过在煤中加入不同的助燃催化剂粘接剂，使末煤形成一定的形状和粒度从而使煤改变性质，这种粒度可以满足机械化层燃炉排燃烧对煤粒度的要求。该项目的研究可减少当地石灰、洗煤产业给环境带来的污染。不仅可处理周边企业产生的工业废渣，而且使石灰废渣得到综合治理利用，具有一定的社会效益。

二、石嘴山市固体废物的一些调查情况

课题小组对石嘴山市部分企业石灰废渣、煤矸石、粉煤灰三种主要固体废渣理化性质进行分析，分析其所含SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3、MgO、SO3 6项指标，初步分析这些物质是否可以作为型煤粘合剂或添加剂。

1、石灰废渣

（1）石灰废渣的主要来源

石灰废渣主要来源于石灰生产过程中不完全煅烧，同时还来源于电石生产过程。

（2）石嘴山市石灰废渣主要成分（%）

2、粉煤灰废渣

（1）粉煤灰的主要来源

粉煤灰是工业固体废物的一种，是指煤燃烧后随烟气从锅炉尾部排出的，主要经除尘器收集下来的固体颗粒。石嘴山市粉煤灰的产生主要集中在火电厂和大型工矿企业的动力锅炉及城市集中供热的粉煤锅炉上，它是我市当前排量较大的工业废渣之一。

（2）石嘴山市粉煤灰废渣主要成分（%）

粉煤灰的主要成分其主要成分是硅、铝、铁、钙、镁的氧化物，以氧化硅和氧化铝为主，具有潜在的化学活性。

3、煤矸石废渣

（1）煤矸石的主要来源

煤矸石是聚煤盆地煤层沉积过程的产物，是成煤物质与其它沉积物质相结合而成的可燃性矿石。确切地说，应当将开采出来的碳质泥岩、碳质砂岩，叫做煤矸石。但是，在煤炭开采过程中，顶底板岩石混入煤层，这些混合的岩石，又不易分离。因此，应用上将这些混合的岩石，统称为煤矸石。煤矸石是在成煤过程中与煤伴生的含碳岩石，一般碳及有机挥发分约占20%，灰分约占80%。此外还含有可观的包括微量元素和稀有元素在内的伴生元素。煤矸石的化学组成与岩石种类和矿物组成有关，其差异较大。

（2）石嘴山市煤矸石主要成分（%）

煤矸石主要有粘土岩类、砂岩类、碳酸岩类、铝质岩类等岩石种类。因此，煤矸石具有发热量低、挥发分少、灰分高、难着火等特点。

三、做好城市固体废物处理的几个有效措施

1、从源头上控制污染

推广和实施清洁生产工艺，是利用清洁“绿色”的生产方式代替传统的污染严重的生产方式和工艺，对削减危险废物的产生量同样有重要意义。从目前我国技术发展状况来看，使用清洁生产工艺的实例还不多，清洁生产潜力很大。运用清洁生产和废物综合利用来削减危险废物的产生和排放的工艺有很多。要在化工、石化等重点危险废物产生的行业和企业中，推行无废、低废的清洁工艺及技术，减少危险废物的产生量。

优化、改进生产工艺，减少工业固体废弃物的生成量

2、改革生产工艺，减少排废弃物的排放量

提高产品质量，生产使用寿命长的产品，使物品不致很快变成废物。这两种改进措施具体的实施步骤如下：第一，采用精料，减少生产过程中的废物排放量。第二，发展物质循环利用工艺。改革传统工艺，发展物质循环利用工艺，使生产第一种产品的废物，成为第二种产品的原料，使生产第二种产品的废物又成为生产第三种产品的原料等，最后只剩下少量废物排入环境，这样能取得经济的、环保的和社会多方面的效益。第三，把固体废物纳入资源管理范围，制订固体废物资源化方针和鼓励利用固体废物的政策。建立起固体废物资源化体系，把有明确用途的废物纳入资源分配计划，暂时不能利用的废物作为后备资源储藏起来。所以在实际的操作过程中，各企业应当不断优化、改进生产方式，以减少固体废弃物的生成量。

3、大力推进循环经济

大量事实表明，固体废弃物污染的大量产生，与资源利用水平密切相关，与粗放型经济增长方式存在内在联系。据测算，固体废物综合利用率若提高1%，每年就可减少约1000万吨废物的排放；粉煤灰综合利用率若能提高20%，就可以减少固废排放近4000万吨；再生资源产业每年为工业发展提供1亿多吨的优质原料。大力发展循环经济，推行清洁生产，可将经济社会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度，从根本上解决经济发展与环境保护之间的矛盾。因此，发展循环经济是从根本上减轻环境污染的有效途径。

4、废物利用

固体废弃物的产生、贮存、运输、处理全过程不仅需要高难度的技术、巨额的资金，而且因为处理容量有限，焚烧、填埋等处理场地的选择也比较困难。但是，通过优惠政策等措施激励危险废物在产生和处理环节充分进行资源化利用，鼓励回收利用企业的发展和规模化，既减少原料和能源的消耗，又减少进入焚烧、填埋处理的危险废物数量，所以固体废物的资源化处理具有重要意义。但是，如果没有完善的收集运输网络及先进的回收再生工艺，一些工业固体废物、特别是危险废物的资源化也可能产生新的、严重的二次污染。对于具有有害特性的固体废物，在推进废物资源化的同时，必须加强对资源化全过程的管理，避免产生的二次污染。

5、培养全民的环保意识

加强网络和电视的环保宣传力度，并组织相应的环境保护活动，让居民可以积极的参与到其中，并使居民充分的认识到固体废物对环境的污染和人们的危害，使人们能够主动的放弃破坏环境的行为，尽可能降低固体废物的产生量。此外，固体废物也不是一文不值，应大力发展固体废物的回收利用，这种方式既可以降低固体废物的总量又能够增加一定的经济效益，实现可持续发展的战略目标。

四、结语

综上，实际工作中要从污染的源头抓起，尽可能地实现无害化、减量化以及资源化。通过对法律进行完善，对政府职能以及大众环保意识的加强，来提高对城市固态废物的综合管理水平。

参考文献：

[1]杨肃博.固体废物的处理技术探讨[J].科技信息，2013（22）.

[2]张帆，杨静.固体废物的污染防治及其管理[J].中国建材，2001，10（5）：57-60.

论文作者:田林峰,陈月霞,马映雪,童玲

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4994464ed1a240da10158a8.html