# 运河闸门运行管理常见问题的原因分析论文_庞波

东莞市运河治理中心 523000

摘要：随着科学技术的不断发展，我国的水闸建设与维护也迅猛发展，并不断朝着形式多样化、施工装配化、操作自动化和远动化方向发展。目前，我国修建的大型、中型、小型水闸有几万座，数量多、分布广，在防洪、灌溉、排涝、供水、发电、通航等方面发挥着显著的经济效益和社会效益，在国民经济的发展中的所占的比重也越来越大。文章综合分析了水库闸门在运行管理中出现的问题，提出了一些维护管理措施，并针对运河闸门的运行与管理提出了一些建议。

关键词：运河闸门；运行管理；维护；措施

引言

水闸是修建在运河、河道、渠道或湖、海口，利用闸门控制流量和调节水位的水工建筑物，主要包括闸室、防渗排水、消能防冲、上下游连接段、管护设施等几部分。它在防洪、泄洪、冲沙、灌溉、挡潮、航运等领域发挥着重大作用，可以减少自然灾害损失，保障社会经济发展，保证人们的生命财产安全。然而，我国目前的大部分水闸存在着建设标准不高、年久失修、老化严重等缺点，存在着重大安全隐患，成为我国水利工程体系中的一个软肋。因此，加强水库闸门的运行管理与维护刻不容缓。

一、运河闸门运行管理常见问题的原因分析及维护措施

1.1土工建筑物

土工建筑物常见问题有雨淋沟、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和白蚁、害兽、排水系统和减压等设施的损坏与失效和堤闸连接段渗漏等。这些伺题主要是由于地基不均匀沉陷、施工质量差导致碾压不实和存在空洞造成的。此外，渗流控制不当而造成的流土或管涌、管理不当以及维修不及时等也是造成上述问题的原因。具体的维护处理措施如下：当出现雨淋沟、浪窝、塌陷和翼墙后填土区发生跌塘、沉陷时，应随时修补夯实；当发生渗漏、管涌现象时，应按照“上截、下排”原则及时进行处理；当发生裂缝时，应针对裂缝特征按照下列规定处理，例如对于干缩裂缝、冰冻裂缝和深度<0.5m，宽度<5mm的纵向裂缝，一般可采取封闭缝口处理；当出现滑坡迹象时，应针对产生原因按“上部减载、下部压重”和“迎水坡防渗，背水坡导渗”等原则进行处理；当遭受白蚁、害兽危害时，应采用毒杀、诱杀、捕杀等方法防治，并可采用灌浆或开挖回填等方法处理蚁穴、兽洞；当河床冲刷坑危及防冲槽或河坡稳定时，应立即采用抛石或沉排等方法抢护；当河床淤积影响工程效益时，应及时采用人工开挖、机械疏浚或利用泄水结合机具松土冲淤等方法清除。

1.2混凝土结构

混凝土结构常见问题有裂缝、腐蚀、磨损、剥蚀、露筋及钢筋锈蚀、伸缩缝止水损坏、漏水及填充物流失等。混凝土结构病害产生的原因很多：主要有原材料选配不当、违反操作规程、特殊部位施工不当、施工时搅拌不均匀及振捣不密实、混凝土强度等级达不到设计标号、混凝土老化、引河水质侵蚀、高速水流冲刷和磨蚀、地基不均匀沉降、钢筋锈蚀、环境条件和使用情况变化、维修不及时等。为了应对这些病害，首先，建筑物表面应保持清洁完好，各处的积水、积雪、苔藓、蚧贝、污垢淤积的砂石等应及时清除。其次，保持岸墙、翼墙和挡土墙上的排水孔以及空箱岸(翼)墙的进水孔、排水孔、通气孔等的畅通。空箱岸(翼)墙内淤积应适时清除。再者，因地制宜地对公路桥、工作桥和工作便桥等钢筋混凝土梁板构件的表面进行保护，例如采用环氧厚浆等涂料对其进行封闭防护。

1.3闸门

闸门常见问题有表面涂层剥落，门体变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动、止水装置封水不严、支承行走机构运转不灵活等。为了避免这些问题的出现，首先要定期清除积水、水生物、泥砂和漂浮物等杂物，以便让闸门保持整洁。其次，应保持运转部位加油设施的完好与畅通，并定期加油，尤其是对于难以加油的部位，如闸门滚轮、弧形门支铰等，应采取适当方法进行润滑。此外，对于闸门止水的养护修理，要保持闸门止水装置的密封可靠，应要做到以下几点：①当止水橡皮出现磨损、变形或者自然老化时，应及时更换；②当止水压板锈蚀严重时，应及时更换；③单独干止水木腐蚀、损坏时，应及时予以更换；④对于钢闸门，其门叶及梁系结构、杆臂发生局部变形、扭曲、下垂时，要核算其强度和稳定性，并及时矫正或者更换。

1.4启闭机

启闭机常见问题有启闭机械运转异常、制动失灵、腐蚀和异常声响；钢丝绳断丝、磨损、锈蚀、接头不牢、变形，零部件缺损、裂纹、磨损及螺杆弯曲变形；油路不通畅、油量、油质不符合规定要求等；设备制造和安装质量达不到相关规范要求，钢丝绳老化、断丝、磨损严重，传动部位变形、腐蚀以及油脂变质或油量不足是引起启闭机异常的主要原因。为了应对上述问题，①根据启闭机转速或者说明书要求，选用合适的润滑油脂，保持减速箱内的油位在上、下限之间，并保证油杯和油道内油量的充足，从而使机械传动装置得到足够的润滑。②对于制动装置，当制动轮出现裂纹、砂眼等隐患的时候，应该立即补换；当制动带磨损严重或者主弹簧失去弹性时，也应及时更换。③启闭机的联接件应保持紧固，不得有松动现象。④对于注油设施，应保持油路畅通无阻，且应根据工程启闭频率定期进行检查保养。⑤滑动轴承的轴瓦、轴颈出现划痕或拉毛时，应修刮平滑；当滚动轴承滚子及其配件出现严重的损伤、变形或磨损时，应该及时更换。

1.5机电设备

机电设备常见问题有电气设备可靠性和准确性不高，输电线路老化、不正常；变压器故障，防雷设施的设备、线路不正常，接头不牢固等。主要原因有：制造和安装质量达不到规范要求；电机维护不良，线路老化；操作控制装置不可靠、仪表仪器未进行定期校验。具体维护处理措施如下：对于电动机，应保持其外壳无尘、无污、无锈和压线螺栓的紧固，保持定子与转子问隙的均匀，并及时更换绝缘老化绕组；对于操作设备，动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等应定期清洁，保持箱内干燥整洁；同时，各种开关、继电保护装置应保持干净、触点良好、接头牢固。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果发现接触不良或老化，应及时维修或者更换；对于输电线路的各种电气设备应及时检测、维修或更换，以防止发生漏电、短路、断路、虚连等线路故障；对于各种开关和继电保护装置，应该保持干净、触点良好、接头牢固。如果发现接触不良，应及时维修，如老化、动作失灵，应予更换；对于备用电源的柴(汽)油发电机组应按有关规定定期养护、检修；对于建筑物防雷设施，应及时更换锈蚀量超过截面30％以上避雷针(线、带)及引下线，并及时补焊或旋紧已脱焊、松动的导电部件的焊接点或螺栓接头；对于电器设备的防雷设施，应按供电部门的有关规定进行定期校验。

二、运河闸门的运行与管理

2.1健全管理制度，实现科学管理

合理的管理制度是保证闸门正常运行，发挥灌溉、防洪作用的重要保证。水闸运行管理单位应根据《水法》《防洪法》《安全生产法》和《河道管理条例》等有关法律法规，对水闸管理范围内的水事活动进行监督检查，维护正常的工程管理秩序。同时，制订和完善水闸技术岗位责任制度、目标管理与考核奖惩制度、安全生产和安全保卫制度、水闸控制调度制度等工作制度，建立和完善闸门及启闭设备档案。只有从严格遵守这些规章制度，才能实现闸门的科学管理。

2.2规范闸门运行操作

对于闸门作业人员必须经专业培训、考核取得合格证书，并持证上岗。在闸门运行操作过程中，必须有2名操作人员到场，一人操作，一人监护，并严格遵守闸门运行的操作规程，按照闸门调度命令，准确及时完成相应操作，并做好相关记录。此外，操作人员必须熟悉闸门及启闭机的机械构造和电气原理，以便可以准确地判断和处理闸门运行中出现的各种问题。

2.3对闸门进行定期维护与保养

由于闸门所处的环境比较恶劣，所以必须定期对闸门进行详细的检查、维护和保养，排除安全隐患，确保工程安全完整。同时，开发一些简便易行的监测、检测技术，让工作人员能随时掌握运行状态，及时发现工程中的出现的问题，并及时进行分析处理。

2.4强化安全生产，确保运河安全

管理单位应建立一个由单位负责人、技术负责人及各生产组安全员组成的安全生产网络，负责安全生产技术措施的管理及检查。同时，应经常对全体职工进行安全生产宣传教育，加强员工安全生产意识的培养。

三、运河的调度方法分析

当运河在运行过程中发生紧急情况之后,应该注意对抢险调度的方式进行选择。首先在对抢险调度方案进行设定的时候,应该将方案设计的原则进行明确,这是非常关键的。在保证水库工程安全的前提之下,要秉持着局部服从整体以及下级服从上级的原则展开调度工作,在调度工作展开的过程中,相关工作人员自身还应该具有大局意识,对防洪工作展开的必要性有清晰的认知,统一领导,将灾害发生的可能性降到最低。由于运河的北库存在泄洪闸,并且其最大泄洪能力较强,一旦将此闸门开启,可以有效起到泄洪的作用,并且保证了泄洪操作的整体安全性,同时也保证了水库系统的整体运行安全。

此外,在水库运行过程中,如果发生险情抢险工作在展开的时候应该将抢险调度的权限控制在防汛指挥部,有防汛指挥部统一进行方案制定以及命令下发,这样可以使防汛工作展开的整体质量得到有效提升。在对抢险措施进行明确的时候,管理部门的相关领导人员组成临时抢险小组,对抢险队伍进行指挥,抢险队伍应该由武装部的工作人员组成,从而保证其对下发任务有较强的执行能力,这样才能够保证抢险工作展开的整体质量。在展开抢险工作的过程中,还应该注意做好应急转移工作。在展开转移工作的时候,应该将人员转移以及财产安置工作作为重点,转移工作展开过程中应该严格遵循以人为本的基本原则,保证受威胁区域内的人员安全,同时将人们的财产损失降到最低。运河出现险情的可能性正在被不断降低,但是相关工作人员仍然不能掉以轻心。在对受威胁区域内人员进行转移的时候,应该首先应该对警报发布的形式进行明确,为了保证警报消息的准确程度,应该由防洪指挥部对险情警报进行统一发布,应该通过电话、传真、广播以及宣传车、网络等等多种形式向下游的群众进行有关险情警报消息的发布,从而使下游的居民可以在第一时间根据警报的实际情况作出反应。其次,当险情得到有效控制之后,还应该注意及时对警报进行解除操作,由应急指挥部门授权广播电视部门,从而将的实际情况以电视、广播的形式告知社会。

结语

综上所述，只有强化安全意识，规范操作闸门运行，及时检修闸门各部件中存在的问题，才能保证闸门的正常运行，使水库创造出更大的社会效益。

参考文献

[1]水利工程质量评定资料整编常见问题及对策[J].袁鹏.科技信息.2018(10)

[2]项目管理中TQC平衡问题浅析[J].涂明.企业管理与科技.2019(04)

[3]中小水利水电工程施工质量评价[J].张少炜.水电能源科学.2019(01)

[4]水利水电工程单元工程施工质量验收[J].罗彤.广东水利水电.2018(08)

[5]质量管理体系标准中的质量技术及应用[J].张小海.工程与管理.2013(01)

[6]基于云模型的模糊综合评价方法及应用[J].沈锋.水利水电.2018(06)

[7]工程管理系统思维与工程全寿命期管理[J].成豫.河南水利.2018(02)

[8]浅谈铁路施工项目质量保证体系[J].高军.科学之友.2012(01)

论文作者:庞波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f4e306a1faf90caee8e3e1b8.html