# 钻芯法在桥梁桩基检测中的应用论文_刘案

福建南安 361006

摘要：随着当前我国基建工程行业的快速发展，关于桥梁工程的施工发展也获得了较多的实践发展中技术。在此过程中分析关于钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，也引起了施工人员及研究人员的重视。分析在实际作业中如何有效的确保钻芯法应用质量的合格性，并且降低钻芯法实施对桥梁桩基造成的危害，则成为桥梁桩基检测技术应用发展中主要面临的问题。文章针对钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，进行简要的分析研究。

关键词：钻芯法；桥梁桩基检测；技术应用

前言：桥梁桩基检测为桥梁施工建设应用中常用的一类质量检测方法，其对于工程的施工质量合理测评，以及桥梁工程的应用寿命评估，应用安全性评估发挥了重要的作用。因此在实际发展中关于钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，也引起了广泛的关注。

1钻芯法在桥梁桩基检测中的应用原则分析

钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，为常见的一类检测方法。其中分析钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，由于涉及了较多钻进取样作业，因此在实际作业中为避免不良作业，造成的安全事故现象，以及其他不良现象。钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，还存在一定的技术应用规范，笔者从技术应用中的混凝土取样率、取样位置、取样方法几点内容，进行简要的分析研究。

1.1混凝土取样率

桥梁桩基施工中主要由混凝土结合钢筋结构组成，因此分析钻芯法在桥梁桩基检测中，混凝土的取样率也有着严格的规范。理论操作中要求混凝土的采样率应达到100% ，但考虑到工程的实际施工现状，以及采样便捷性等方面的因素，一般情况下混凝土的采取率应达到95%以上，桩基底部的岩心采样率应达到85%以上。以此确保其检测结果参考价值的合理性，并且达到提升桩基测评质量的目的。

1.2取样位置

桥梁工程桩基检测中钻芯法的应用，取样位置对于最终的测评结果影响重大。因此分析为切实有效的保障取样质量的合格性，并且确保后期测评参数的合理性。通常情况下当取样桩基桩径大于180cm时，钻孔位置应控制在距离桩基边缘50cm处，另外取样数量应不低于2处。如桩基桩径小于180cm时，则宜在桩基桩中心进行钻孔，以确保取样测评中取样质量的合格性。同时减少因取样位置不合理，造成的取样测评质量不合格，以及测评不准确的现象。

1.3取样方法

取样方法的确定对于最终的测评效果，以及测评质量产生了一定的影响。分析当前在桥梁桩基取样方法的检测中，主要有随机抽样法，机械抽样法，以及分层抽样法几类。具体在取样方法的应用中，首先应进行桥梁桩基的编号，之后依据编号数值进行随机的抽取，或分层抽取，机械模式抽取。另外在规模较大的桥梁工程中也存在按照桩基数量百分比的方式，进行钻芯作业。分析通过合理的取样操作，确保取样质量，取样数量具备一定的参考性和代表性，最终达到提升桥梁桩基检测质量的目的。：

2钻芯法在桥梁桩基检测应用中的注意事项分析

钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，对于最终的桥梁桩基质量评估意义重大。因此在实际施工作业中，钻芯法的实际应用也存在较多的注意事项。具体的注意事项内容为：钻芯取样要求、异常取样中的修复处理、抗压强度检测中的注意事项。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1钻芯法取样要求

钻芯法在桥梁桩基检测中的应用取样为重要的作业内容，一定程度上分析取样质衡量着最终的检查质量。其中分析常规作业中取样一般表现为：规则性的取样、不规则的取样两种。其中规则性的取样，主要表现为：规则性的取样，其检测数据的参考价值高，且数据的完整性好。不规则性的取样，造成在后期的检测作业中数据不完善，且由于取样结构不完善，其相关检测数据也存在代表性不足的问题。因此一般情况下为确保钻芯取样质量的合格性，钻芯法取样在实际操作中存在较多的要求，如：钻机的应用要求、钻芯取样的直径要求。

其中钻机的应用要求为：钻机钻进操作中应保持稳定，避免产生晃动，移位现象，同时为降低钻芯取样对桥梁桩基产生的影响，操作人员应选取一类作业机体振动小，转速高的设备。以此保障工程施工质量的合格性，并且提升钻头的应用寿命，同时减少因不良振动、位移产生的钻头卡钻现象。

钻芯取样的直径要求：钻芯取样直径的合理性，对于后期检测结果的完整性保障，以及检测数据参考价值的提升，发挥了较大的作用。具体在技术操作中为确保检测质量的合格性，根据《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ053)中规定，取芯直径应为粗集料粒径的3倍，如桩基粗集料最大粒径为40mm，则取芯直径应为120mm，以此类推。

2.2异常取样中的修复处理

桥梁桩基工程在施工中因桥梁设计施工规模的差异性，其桩基的施工数据量也存在一定的差异性。因此分析钻芯法在桥梁桩基检测中出现不完整的取样现象也较为多见，取芯不完整现象的出现，对于最终的取芯检测质量造成了一定的影响。分析实际作业中造成取芯不完整的原因为：桥梁桩基前期施工质量不合格，浇筑中存在夹泥，断桩，分层等不良现象，最终造成了取样的完整性存在问题。另外因取样操作中取样作业人员专业技能不合格，造成取样过程中出现了位移等不良现象，加之振动现象的持续存在，造成取样出现了振动断裂现象，严重的影响了后期的检测效果。

因此综合分析从取样的总体数量，以及取样中不完整取样的数量进行分析，如不完整取样数量较少，在确定不完整桩基之后，可通过增加取样数量的方式进行作业，以确保后期测评结果的准确性和完善性。另外如取样作业中不完整取样样品数量较多，则应停止取样作业，要求施工方重新进行返工，修缮之后，再申请进行取样检测操作。同时在具体的取样作业中，施工单位还应注重加强提升作业人员的专业技能。

2.3抗压强度检测中的注意事项

钻芯法在桥梁桩基检测中的应用抗压强度检测为重要的作业内容，分析在抗压强度检测作业中，钻芯取样的完整性，水平性，垂直性，以及相对湿度现状，对于钻芯取样的最终检测质量影响重大。因此在实际作业中为确保钻芯取样检测质量的合格性，并且合理的发挥钻芯检测的代表性，检测人员应实施一定的钻芯取样修复作业，同时应确保钻芯取样保持一定的湿度。

其中分析关于钻芯取样的修复作业，检测人员可通过应用水泥砂浆，硫磺凝胶进行补平，另外关于存在棱角的钻芯取样，可通过应用角磨机或切割机进行打磨切割，之后通过补平操作进行取样修复。以此确保钻芯取样在后期检测中检测数据应用的合格性。此外在钻芯取样的实际检测中，由于干燥环境下钻芯取样的硬度较高，考虑工程的施工应用环境湿度，因此桥梁桩基取样检测中，应保持一定的湿度。作业人员可通过浸湿取样的方式，进行样品的抗压强度检测测试，以此确保后期在评测结果出具中，抗压强度检测数据的合格性和科学性。?

结语：分析钻芯法在桥梁桩基检测中的应用，整体的技术应用效果较为良好，但从具体的技术应用细节方面分析，由于钻芯取样的完整性问题，取样方法问题，以及取样的数量问题，钻芯法在桥梁桩基的实际检测应用中，还存在较多的影响因素。因此分析在实际发展中为有效的提升钻芯法在桥梁桩基检测中的应用质量，检测人员在实际操作中，还应从控制取样的完整性，控制取样数量，提升人员操作规范，以及合理实施抗压强度检测的方向进行发展。以此确保其检测数据具备良好的代表性，同时提升检测数据的科学性和合理性，并且确保桥梁桩基检测评估结果的合格性。

参考文献：

[1]李海波.桥梁桩基检测中钻芯取样法的应用[J].建筑·建材·装饰,2015,(7):147-148.

[2]王彦.探讨钻芯取样法在桥梁桩基工程检测中的应用[J].新材料新装饰,2014,(1):451-451.

论文作者:刘案

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f506440a8b75ef30be35d6d5.html