# 土木工程高支模施工技术研究论文_李金祥

济南高新万达广场置业有限公司 山东济南 250000

摘要：土木工程高支模施工作为较大危险性且较高安装技术性要求的工程，丝毫疏忽都会导致质量和伤亡问题产生，损失了大量的经济损失。因此，应对工程高支模施工技术和质量安全进行加强，使其作为最为重要且迫切的方法得到应用。

关键词：土木工程；高支模技术；研究

1 土木工程支模施工技术的现状

土木工程项目建设过程中的支模施工技术最突出的两大问题是技术安全及技术施工质量。建筑工程施工中的支模施工技术相比其他施工技术具有很多特点，尤其在施工安全性和技术难度上较其他施工技术具有更高的要求。支模施工技术的高技术难度间接得增加了工程施工中的安全隐患，而施工技术的安全问题又对施工技术提出了更高的要求。支模施工技术使用过程中，很容易在建筑混凝土浇筑环节发生工程模板支撑面坍塌现象，且多为支撑模板的大面积坍塌。工程施工中若没有对模板支架进行合理、科学的设计和规划，施工模板支架会因为不科学地承受施工荷载和浇筑而逐渐出现变形和错位，或因为施工中模板局部受力过大而出现垮塌现象。另外，支模施工过程中的技术操作问题也是造成施工事故的一大主要原因，施工模板的支架由于杆件或支架节点承受荷载过量或不稳定、模板支架体系在施工过程中发生状态转变或移位等原因都会导致支模施工过程中的模板支架坍塌。

2 高支模安装质量控制措施

2.1 模板垂直度控制

（1）模板安装就位前，必须对每一块模板线的垂直度进行复测，确保模板垂直度无误符合相关规定后，才能进行模板安装。（2）模板拼装配合时，相关技术人员应逐一检查模板的垂直度，确保垂直度在3mm以内，平整度在2mm以内。（3）模板就位前，应逐一检查顶模棍的位置、间距是否满足设计要求以及相关的规范等。每层顶板抄测标高控制点，测量抄出混凝土墙上的500线，根据层高2.8m及板厚，沿墙周边弹出顶板模板的底标高线。

2.2 与安装配合

与钢筋、水、电安装等工种协调配合，合模通知书发放后方可合模。混凝土浇筑时，所有墙板全长、全高拉通线，边浇筑边校正墙板垂直度，每次浇筑时，均派专人专职检查模板，发现问题及时解决。

2.3 其他的安装事项

（1）尽量选择规格统一，面板平整光洁、防水性能好的胶合板。（2）进场木方先压刨平直、统一尺寸，并码放整齐，木方下口要垫平。（3）模板配板后四边弹线刨平，以保证墙体、柱子、楼板阳角顺直。（4）墙模板的对拉螺栓孔应平直相对，保证穿插螺栓直拉硬顶。内墙穿墙螺栓套硬塑料管，塑料管长度比墙厚少2mm~3mm。（5）确保门窗洞口模板制作尺寸的准确，校正阳角方正后加固、固定，并用木条将对角用拉上，防止模板变形。（6）按构造以及整体稳定性要求对支柱进行水平撑和剪刀撑架设。

3 高支模的检查

如果检查符合相关的要求，则须按程序上报公司有关部门以便进行复查；如若检查不符合要求，则需由安全、质量以及工区长对其进行监督，督促相关的班组及时进行整改。在施工建设的过程中，班组质安员要对自身的工作质量进行自检。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关的管理人员应当按照制定的监督制度每周不定期的专检、巡检，对施工方案的执行情况进行监督以及检查。检查施工质量是否与规范的要求相符合；检查模板工程的几何尺寸是否有误；检查支模系统是否达到了规范和图纸稳定性要求；检查混凝土强度是否达到了图纸的要求，检查模板是否平整垂直等。

4 高大模板支撑的构造及施工工艺

4.1 严把材料关

钢材应选用有正规厂家生产，具有产品合格证，有权威检测报告的钢材。钢材不能有分层、裂缝、锈蚀等现象。不达标的钢材会对施工质量造成严重影响。在搭设脚手架之前，必须将钢材取样送国家资质单位检验，在检验结果证明其能满足设计要求后，才能在施工中采用。工程脚手架安装所采用钢扣件应满足《钢管脚手架扣件标准》，即JGJ22-85标准。扣件对支撑系统的工程质量有重要影响，因此，必须使用有生产资质的厂家提供，并且通过验收标准的扣件。扣件不应有裂缝、气孔等铸造缺陷。此外，扣件必须选用与钢管匹配的扣件。扣件的活动部位应尽可能灵活、接触面平整光滑，钢管夹紧处的最小距离应大于5mm。钢管螺栓在使用前应送权威部门进行抗滑力等试验，拧力矩需达到65N?m以上，检测结果满足设计要求后才可使用。

4.2 柱模板的安装及施工工艺

高大模板的安装顺序：首先安装脚手架—安装模板并在表面涂刷脱模剂—安装柱模板及支撑结构—加固柱模板及支撑结构—混凝土浇筑—拆卸脚手架及模板—清理施工现场。高大模板的施工工艺及控制要点：在安装柱模板以前，应清除墙体表面及墙体内的杂物，防止模板底部出现漏浆或烂根现象。此外，还应做好测量放线工作，在底板上用水泥砂浆找平，以保证表面的平整性，使粘结较为牢固。穿墙螺栓必须保证其安装质量，使支撑体系将柱完全固定。

4.3 支撑系统中梁、柱模板的施工工艺

梁、模板的安装顺序为：搭设钢管脚手架—配主次龙骨—安装柱模板龙骨和模板—进行拼装—对模板进行调整并检验验收—进行后续工序。高大模板支撑系统梁、柱模板施工的工艺要点为：模板普遍采用单块就位尺寸，即使每个单元从四周向中央铺设。模板铺设应严格按照施工要求进行起拱，一般起拱部位为中央，且四周不能起拱。

4.4 高大模板拆除的施工工艺

在检测施工现场混凝土试块强度后，若符合施工要求并通过工程技术人员审核检验，并有工程监理公司相关负责人员验收审评合格后，悬挑强度达到100%的高大模板可以拆除。

墙模板只有在混凝土强度大于1.2MPa的时候才可酌情拆除，而且必须保证表面棱角不会因为拆卸而造成损坏。拆除脚手架时，应按以下顺序进行施工：先拆除剪刀撑，再拆卸大小横杆以及立杆，最后拆除斜刀撑。拆除后的钢管与杆、扣件等需及时传输到楼面并清理、按规格合理堆放，注意不能直接抛到楼面，会产生冲击载荷对楼面造成损害。

5 结语

高支模工程施工过程中严格根据审定的施工方案将准备工作做好，在施工过火沉重，由专项安全员负责开展监控工作，严格根据施工方案，对具有针对性的技术保障和管理监督措施进行运用。

参考文献

[1]陈安平.建筑工程高支撑模板施工技术的运用[J].四川建材.2009（05）

[2]陶志兴.深梁高支模系统设计与施工控制[J].科技资讯.2012（23）

[3]陈任.浅谈建筑工程转换层支模体系施工技术[J].科学之友，2011，（15）：73-74.

论文作者:李金祥

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f525a3890c346f6e9f35991c.html