# 灌浆施工技术在大坝施工中的应用探究论文_杜秀彬

中国葛洲坝集团第三工程有限公司 陕西省西安市 710000

摘要：大坝施工过程中容易产生质量问题，应用灌浆技术能够提高大坝整体质量，起到加固效果。文章主要对大坝灌浆施工技术进行分析，并探讨在具体施工中灌浆施工技术的应用。

关键词：灌浆施工；灌浆技术；大坝施工；施工技术

引言

在水利工程施工期间，本身的功能经常受到水库大坝工程施工质量的影响，基于此，施工过程中务必加大对水库大坝工程质量的监督控制力度，不过从该项工程开展情况来看，周围环境较为恶劣，再加上监督不到位，因此为后期运行埋下了安全隐患，所以，务必注重水库坝体的施工质量，提升安全性，有效解决存在的各项问题。

1水库大坝灌浆施工技术相关概述

灌浆施工技术应用在水库大坝的施工中，能够解决其渗漏问题，提高水库大坝的施工质量，可见灌浆施工技术具有较高的现实意义。关于灌浆施工技术，可以从三个方面进行分析：第一，灌浆施工技术的主要原理。其原理就是通过黏性混凝土填充水库大坝工程中的裂缝，并且利用黏性混凝土的粘结作用，确保裂缝填充的密实度与施工质量要求相符。一般情况下，灌浆液会渗透到石体的内部，能够提升水库大坝运行时的安全性和稳定性。目前，灌浆施工技术广泛应用在水库大坝施工中，有利于在及时处理大坝裂缝、冒浆等问题，并且能够提升堆石体的紧密性，全面提升水库大坝工程质量。第二，施工时控制好灌浆压力。灌浆压力是影响灌浆施工技术应用效果的关键，如果灌浆压力低于工程设计压力，可能会出现裂缝封闭效果不佳的情况。灌浆施工技术使用过程中对灌浆操作的要求较高，即利于该技术完全填充水库大坝的裂缝，并且将灌浆液有效灌入坝基结构中，保证灌浆液能够与坝基形成一个整体。在灌浆施工过程中，不仅需要保证灌浆压力的控制效果，预防施工时的冒浆和劈裂现象；与此同时，还需要避免使用高压灌浆，确保顺利进行灌浆施工，避免灌浆不当影响水库大坝的整体质量。第三，分析灌浆施工技术的主要特点，其特点具体可以从两个方面进行分析：第一，具有隐蔽性特点。使用灌浆液填充水库大坝裂缝，很难通过肉眼观察到其内部施工质量，因此增加施工质量的判断难度。第二，具有不可预见性特点。水库大坝地基结构复杂，其地下岩层的分布比较多变，很难在勘探阶段保证灌浆施工数据的全面性，进而影响施工效果。鉴于此，应从水库大坝灌浆施工技术的两个特点出发，将该技术合理应用在防渗加固施工中，保证水库大坝实际施工质量，便于发挥出水利工程应有的作用。

2灌浆施工技术在大坝施工中的应用

2.1水库坝体灌浆工程防渗设计工作

在应用坝体施工灌浆技术的过程中，需要做好防渗漏设计工作，要想增强项目施工的准确性，提高坝体的整体质量，在进行防渗漏设计的时候要保持合理性。首先，防渗漏的浆孔设计是三排，控制好上游排距和中游排距之间的间距，最佳距离表现为1m，下游排距是2m，划分为三道工序实施施工建设工作，遵循自上而下的原则进行打孔设计，而且每间隔5m预留出一道灌浆孔，结合项目工程获取的实验数据来确定灌浆数量和压力。在选取水泥材料的时候，可以选取普通硅酸盐水泥防渗标准，其可以满足标准要求。施工期间采取先固结、后帷幕的流程，这样，可以将坝体加固技术的效果体现出来，使其得到合理的应用。

2.2土料配置

在进行大坝帷幕灌浆施工技术开始之前，应首先完成土料配置工作。对于我国水利工程而言，在进行土料配置过程中，其塑性指数应在10%～25%之间，土料粘粒含量应控制在20%～45%范围内，除此之外，在进行土料配置时，还应结合具体的施工设计，对粉粒、沙粒、有机物等相关物质的含量进行控制，并严格依据标准规范要求进行土料配置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3灌浆孔布设的施工要点

在帷幕灌浆施工时，应在防渗轴线的设计位置来布设灌浆孔，在帷幕灌浆的先灌排或主帷幕孔中宜布置先导孔，先导孔应当在一序孔中选取，其间距宜为16～24m，通常1～2个单元工程可布置一个，双排孔和多排孔的先导孔应布置在最深的一排孔中最先施工。庄里水库工程根据现场实际情况，单排帷幕灌浆区域，每隔24.0m设置一个先导孔，而对于双排和三排帷幕灌浆，每隔16.0m设置一个先导孔。钻孔时应严格遵守施工顺序，首先进行下游排的钻进成孔施工，然后再进行上游排，最后进行中间排的施工，同时在进行上下游排的钻孔施工时，先导孔的间距应控制在16m左右。此外，还应合理划分灌浆段长，可以按照从上到下的顺序依次将段长确定为2、3及5m，其他所余各段的段长则均应在5m到7m左右；如果施工现场的地质条件较好时，可以适当加长灌浆段长，不过仍要控制在10m以内。

2.4钻孔

在进行钻孔施工时，首先要做好钻孔放样工作。一般要结合施工图纸的要求进行测量和放样，依据是帷幕灌浆的轴线，确定孔位置后，要利用木桩进行标记。标记后，再设置控制桩，以彼此间隔20m的方式进行设置。确定孔的设计位置后，就要采用钻机开孔，此时，要将误差范围不断缩小。确定开口位置后，就要正式利用钻机进行开孔操作。设置钻机时，要对钻机的位置进行校正，保证其各部分符合要求，钻孔时，以分段成孔的方式提高孔的质量，方向是从上到下。利用钻机开孔时，要注意钻机是否接触到强风化接触面顶板，确定接触后，就要利用套管将坝体和基岩进行隔离，利用金刚钻继续钻孔，完成最终钻孔操作。如果出现中途卡涩的情况，就要灌入适当的冲洗液，采用向上拉动或者扭转的措施，保证钻进工作继续进行。要注意钻孔倾斜度，保证其在合理的误差范围内，否则就要采取跳级换径的方式进行纠正。要加强对钻孔的保护，避免孔内进入杂物。

2.5承压条件下灌浆

运用灌浆施工技术进行水库大坝施工时，通常灌浆地层的压力比较高，如果在进行灌浆施工时水库蓄水，此时需要控制好灌浆压力，保证其压力高于涌水压力，施工时的灌浆压力是施工要求灌浆压力与涌水压力之和，同时也需要注意压力的合理性，避免随意增加灌浆压力。在水库大坝施工中，经常施工的灌浆方法为闭浆法、压力平浆法等，具体的施工时需要考虑实际施工环境、施工质量要求等因素，提高施工的合理性。

2.6灌浆过程的质量管控

在灌浆过程中，应该采用分段灌浆，且由上而下进行，分段的长度要适中，一般是5m一段。在灌浆开始前，必须要进行压水测验，并采用孔内循环模式进行施工，确保各项数据达到质量标准，例如，灌浆孔的口径应为110mm，孔底的误差控制在0.5m内。在灌浆中，要进行三序加密，1序孔距是8m，1和2序的孔距增加到4m，2、3序之间的孔距为2m。在灌浆前，要通过压水测验的结果确定水泥灌浆的顺序。在灌浆过程中，压力必须控制在0.3～0.6MPa，在初始灌浆时适当增加压力，然后再慢慢调整。灌浆结束后，要用等级较高的水泥砂浆来进行封孔，还要在固化强度达标的前提下对检查孔进行压水测验，如果透水率测验不达标，则需要再次进行灌注，直到透水率测试达标。另外，在灌浆的始末，都必须采用全自动记录仪进行记录，对灌浆压力、水灰比、时间等因素进行自动控制。

结语

灌浆施工技术是水库大坝工程中非常重要的一项技术，已经得到广泛关注和使用。灌浆施工技术影响水库大坝的施工质量，并且影响其使用效果，因而需要严格控制水库大坝的灌浆施工，从而保证施工质量，确保其正常运行。水库大坝工程与我国的民生、经济发展息息相关，需要加强对其灌浆施工技术及其防渗加固的重视度，以发挥出水库大坝的积极作用。

参考文献：

[1]童振科.帷幕灌浆施工技术在水库大坝基础防渗加固处理中的应用研究[J].珠江水运，2019（13）：98-99.

[2]魏清顺，孙西欢，谢玲丽.榨房沟水库大坝防渗设计研究[J].水利科技与经济，2018，24（2）：23-27.

[3]韩丽华.水库除险加固工程大坝帷幕灌浆施工工艺探讨[J].农业科技与信息，2019（3）：119-120.

论文作者:杜秀彬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f53fee9a88288cd839bde3b4.html