# 配电网运行故障原因及预防措施分析梅庆论文_梅庆

摘要：随着人们生活水平的不断提升，人们对电力资源的需求日益增加。社会经济和人们的日常生活均离不开电力能源的支持，但配电网的建设规模不断扩大给管理工作带来了诸多困难，配电网运行故障问题尤其严重。需要电力企业对此展开研究，并做好相应的防范措施，有效降低故障的发生率，维护配电网的运行质量。

关键词：配电网；运行故障；预防措施

一、配电网运行故障及原因分析

1.1雷电等自然灾害

对于配电网而言，其电力用户直接连接，配网系统规模非常的大，市区、市郊以及农村地区均可见到，因此配电网难免会遭受雷电等自然子灾害的影响。然而，国内部分地区的配电网防雷布设并不完善，尤其是耐雷、绝缘水平相对较低。实践中我们可以看到，配电线路与普通输电线路存在着差别，不会全线铺设避雷线，通常没有直击雷保护策略，感应过电压可能对配电网造成非常的严重的危害。对于配电网而言，其最重要的防雷措施和手段是设置避雷器，然当雷电过电压过大时，则避雷器就会动作，绝缘子出现闪络；当避雷器接地未受到重视时，接地设备电阻出现了严重的超标现象，以至于雷击电流难以快速入地。在雷电天气条件下，上述缺陷问题会给整个配电网运行的安全可靠性产生严重影响。

1.2配电网日常管理与谐波问题

从实践来看，配电网检修、管理人员流动性非常的大，工作人员自身的业务素质和水平提升速度比较慢，特别是技术层面容易出现脱节现象，因此难免会增大配电网运行故障问题发生的几率，增加检修难度。实际管理过程中，部分重要数据信息、运行经验等很不能及时准确的记录下来，导致配电网运行管理工作非常的被动。同时，谐波问题也是影响配电网的一个关键因素，即很多企业在招商引资的引导下，先后落户广大农村地区，成为电能消耗大户；在配电网运行实践中，线路感性负载增大、或者产生大功率非线性负载，以至于电网无功功率增大，进而形成高次谐波；对于该种问题，如果不及时采取应对措施解决之，则电压、电流波可能会出现畸形，严重影响设备的正常运行。

1.3短路故障问题

配电网运行过程中，如果出现短路故障问题，则可能会造成配电网故障。近年来，随着我国电力事业的快速发展，架空绝缘线数量不断增多，遭到雷电袭击的可能性也不断增加。城市配电线路处于高层建筑物之间，避雷设备安装以后，会对整个配电线路起到保护作用；而广大农村区域，配电网线路遍布田间、丘陵甚至山岗，其最高点或称为雷击事件发生的主要地点。对于雷击电压而言，数值非常大，产生瞬间高电流，配电线路相距与绝缘性能不能承受之。从而引起线路弧光短路、对地绝缘击穿。进而导致接地短路。同时，鸟类在配电线路上筑巢，也会造成配电网短路，进而引起跳闸。比如，鸟类经常将巢筑在低压令克箱及其底部洞口，如果过电流出现、低压栅式熔丝片熔断，则可能会造成鸟巢起火，配电线路运输事故问题因此发生。此外，配电线路本身也可能存在着问题，比如导线弧垂太大，大风天气条件下，导线会随风摆动，进而出现短路现象；配电线路实际不间断运行的时间过长，也会因导线绝缘性下降而出现短路故障问题。

二、配电网运行故障的预防措施

2.1 加强对外力影响因素的防范力度

为了能够有效降低由于外力因素对配电网的可靠运行造成影响而引发故障问题，包括一些交通工具对塔杆带来的破坏问题，相关部门可通过在道路两旁大面积设置醒目的安全标语，在拉线上布置反光护套，利用各种切实可行的方式充分引起道路上正常行驶车辆驾驶人员的注意。结合布置防撞砌护装置，在表面上涂刷反光油漆，同时严格做好所有的安全宣传教育，包括定期派发传单、粉刷标语和街头宣讲等，为广大用户树立正确的安全用电意识。相关部门还要根据实际情况，提升自身执法力度，严厉打击参与盗窃、故意毁坏配电网相关设施与电力系统的行为与个人组织，要对其做好严格的批评教育。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 配电网谐波故障防范

随着越来越多的配电网投入建设，建设规模不断扩大，因此相关部门必须重视配电网运行过程中产生的谐波问题。在提高警惕之余，为了能够有效优化配电网的供电质量与供输电效率，降低配电网运行过程中的能耗，基于科学角度确保配电网网络系统中的相关电气设备的运行可靠性，需要针对无功补偿和谐波等问题进行有效处理。当系统中的幅值出现明显变化或是发生多次谐波的大功率冲击负荷时，配电网电压波形、电流都会发生显著的畸变。针对这种问题，应当快速采取局部谐波防治功能的动态无功补偿设备进行有效控制。此外，要高度关注配电网中电气设备方面的正确选择问题或者是谐波补偿设备等。

2.3 针对配电线路电压、容量的调整工作

通常配电网运行过程中必须要以实际负荷情况为基础，针对配电线路的电压进行有效调整，确保线路电压能够长时间保持在一种相对稳定的水平。当处于用电高峰负荷的状态时，可变损耗会在一段时间内的总损耗中的占比出现增大。在这种情况下，可以通过合理提升电压，令该损耗直接接近上限数值，对配电网系统的稳定、安全运行起到一定的保护作用。面对用电低谷负荷情况，可以通过适当降低电压令损耗接近下限，最终保障配电网各方面设施的稳定运行。基于科学角度，合理调整配电线路中的电压、容量等，从而保障整个配电网的可靠、稳定运行。

2.4 针对设备老化因素的预防措施

众所周知，电力设备老化问题会给用电安全留下许多安全隐患。因此，电力企业必须要对用电用户进行安全教育，通过宣传的方式加强用户的安全用电意识，同时要令其掌握简单的防范技巧，高度警惕家庭中使用输电线路的时间、损坏程度等，一旦超出安全使用时限，要立即联系相关检查人员重新安装新的输电线路，杜绝由于电线出现老化而导致配电网运行出现故障危机家庭安全等情况发生。此外，电力企业要针对生产制造型工厂的配电设备进行抽查，参与检修工作的人员必须持证上岗，确保具备一定的专业水平，实施定期检查策略。一旦发现配电设备出现老旧情况，要快速、及时更换破损、老化的零件或配电装置。

2.5 提升配电网运行防雷保护力度

根据当前的情况，安装在配电网中的避雷装置首选金属氧化物材质。要做好杆塔与避雷装置之间的接地工作，特别是要高度警惕避雷装置接地电阻方面的保护质量。在每一次雷雨季节到来时，要大规模对配电网中的避雷器展开预防试验工作，根据实际情况对雷电高发区域，采取针对性的防雷措施进行高级别保护。

三、结语

配电网运行关系着供电质量和效率，因此应当加强思想重视和运行安全方法创新，只有这样才能确保电力行业的可持续发展。

参考文献：

[1]马绍斌,冯学峰,薛文光,等.10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J].科学时代,2012,(9).

[2]吴平海.如何提高配电网供电可靠性的措施及现状分析[J].北京电力高等专科学校学报,2012,(8).

[3]陈佩琦.10kV配网线路故障起因及防范措施[J].科技创新导报,2012,(17)

作者介绍：

梅庆(1976年11月16日)，男；湖北荆州人 ；汉族；学历：大学本科；职称：助理工程师；职务：国网荆州供电公司检修分公司配电运检一班班长；研究方向：配电网运行、维护；单位：国网荆州供电公司检修分公司配电运检一班。

论文作者:梅庆

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5547ef7a56c07da10441bd7.html