# 变电站变电运行故障分析与处理何论文_何 婕

摘要：变电站在电力企业的电力生产中具有极其重要的地位，其最主要作用是将输送给用户的电能进行集中，再将电压进行转变。本文分析了变电站运行故障类型，并从优化变压器运行、控制谐波影响和加强变电设备维护检修三个方面深入探讨了变电站运行故障处理措施，为相关领域提供理论指导。

关键词：变电站；故障分析；变电运行；短路故障

引言：电力行业需要更多的现代技术,变电站也是一个巨大的科技系统，变电站直接连接到用户，容易发生的故障包括倒闸操作故障、变压器故障和变压器分接开关故障等。影响这些故障的原因多种多样，在对故障进行维修之前需要仔细分析，本文主要分析变电站运行中的相关故障，并研究相关处理措施。

一、变电站运行故障类型

（一）倒闸操作故障

倒闸操作通过操作相关的元件或组件，可以实现电气设备的三种状态之间的相互转换。倒闸操作在电力系统运行中的意义在于，当需要对电气设备进行维护和检查时，可以将电力设备直接更改为维护状态，从而增加了维护人员的安全系数[1]。倒闸操作故障主要包括以下四个方面，分别为倒闸操作需要操作的构件或仪器中有断路器、高压隔离开关的分合时机错误、接地短路故障和越闸故障。

（二）变压器绕组故障

变压器绕组故障主要包括两种类型，即匝间短路故障和相间短路故障。变电站的位置不在当前电流的输入端或输出端，因此造成了变电站的变压器不能停止和休息，而变压器本身的性能又相对较差，电荷承载量有限，并且没有强大的散热功能，经过长时间的工作后，绕组绝缘的使用寿命会逐渐降低，直到发生匝间短路故障。变压器的引线是被隐藏的，否则，在遭受巨大的电流冲击和温度升高后，变压器很容易出现短路故障。

（三）变压器分接开关故障

变压器的正常运行与分接开关的作用密不可分。分接开关的长期使用将导致相关的压缩弹簧失紧，滚轮的各个部分上的压力也将因失紧而不同，如果磁头有效接触，接触电阻将增加，流过分接开关的电流也将增加，但是此时，分接开关已达到极限，因此在开关连接器处会出现电弧[2]。

二、变电站运行故障处理措施

（一）优化变压器运行

优化变压器运行可以通过以下三个方面，分别是将油温控制在一定范围内、对变压器的油进行质检和对变压器工作时发出的声响进行检查。将油温控制在一定范围内是指在油温急剧上升的过程中，绕组绝缘层的使用寿命将逐渐降低，直到完全失去作用为止。变压器应在各个方面根据变压器的运行调节温度，油温的变化也是判断变压器故障的症状之一，此时要检查的对象是风扇冷却装置和强制循环油泵。对变压器的油进行质检是指对油的位置进行测量检验并且查看其是否符合相关标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆标准油色为淡黄色或透明，当变压器处于异常工作状态时，必须确定它是否是由油质变化引发的，同时通过在线监控设备检查油气，该过程会明确显示油质变化。此外，油位可以用作参考指标，因为在正常情况下油位并不会发生改变。但是，当相关的冷却装置或装有机油的容器发生变化，并且无法保持原有功能时，机油位置将有很大的起伏。通过确定油的变化，维护人员可以提供正确的维修方案，以便对相关设备进行维修和更换，并且在对相关设备进行维修之后将油量控制在标准位置。对变压器工作时发出的声响进行检查是指变压器在正常的工作状态时，对其发出的声响进行检查。如果变压器的声音是有固定的频率和声音分贝，则证明变压器仍然处于较好的工作状态，并没有出现故障，相反若声音频率不固定且声音分贝数较高则说明变压器的某部分零部件使用周期到达年限。

（二）控制谐波影响

变电站在转换电能的过程中会产生谐波，而谐波并不符合电能转换标准，因此，如果谐波不能正常使用，将会对电能转换的过程造成较大的负作用，并可能导致变电站处于停滞状态。因此，相关人员还应注意谐波，从而减少其负面影响。这方面可以采取三种主要的控制措施。第一，不同的电气设备对谐波具有不同的抵抗力，因此相关人员必须首先对电气设备进行有关方面的灵敏度测试，并且检查功率是否会受到谐波的负面影响，使设备与谐波产生源之间的距离加大，或采取适当的隔离措施，也要注意隔离变压器的使用。第二，某些非线性电气设备也会受到谐波的影响，为了减少影响，相关工作人员可以采取非线性对策，以避免谐波干扰。第三，电力系统的应用比例对谐波的产生有一定的影响，有关人员应进行相关研究，通过逐步扩大控制谐波的影响力。

（三）加强变电设备维护检修

传统的变电设备维护方法已经不能满足当前维护需要，因此迫切需要改进变压器设备的维护方法。例如，可以采用一种新的检修和维护方法，即变电设备状态维护，该种方法是基于高科技方法来维护设备的运行状态的，通过此方法可以减少产生不必要的维护和检修成本，并减少因停电而造成的损失。它可以提高变压器设备的稳定性、安全性和可持续性。对于旧设备，可以安装简单实用的设备来代替经常发生故障且有安全隐患的旧设备，以方便将来维护和检修工作。使用这种新型维护方法可以取得互补的优势，节省时间和精力。另外，设备维修管理的质量直接关系到维修人员的基本素质以及专业知识和技能，为此，企业应加强对维修人员专业知识和技能的培训，减少设备维修过程中的安全事故。例如，可以适当地向维护人员播放一些事故录像，以唤醒员工的安全意识。根据相关视频，员工可以掌握基本的安全意识和预防措施。同时，电力部门要制定一套有效的维修人员管理制度，规范相关人员的维修工作的标准和要求。维护人员应承担个人责任，避免在发生事故时互相推卸责任。同时，应建立相应的奖惩制度，以增强员工的工作积极性和责任感，达到设备维护管理的最佳效果。

结束语：总的来讲，变电站的运行质量决定了全部用电户的用电质量。我国高压和特高压电网的建设尚未完善，只有结合实际问题来进行具体分析并且提出相应对策并且全方位实施，才能从根本上保证变电站运行的质量，给我国未来电力事业的发展提供保障。

参考文献：

[1]姜雪.500kV变电站变电运行故障分析及处理[J].电子技术与软件工程,2017(19):232-232.

[2]王宇.变电运行中存在的隐患问题及解决方法[J].中国战略新兴产业,2018(12):202-202.

论文作者:何 婕

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f55bbd329c523675ecea30ab.html