# 研究工民建工程施工中的节能技术运用余启宁论文_余启宁

摘要：近年来我国科技水平的提升，建筑行业的施工技术在不断的提高。节能技术是建筑与技术充分融合的产物，其具有绿色、高效率、环保等优势，符合我国的可持续发展策略。在工民建工程建设的过程中如何应用节能技术有效提升施工的质量和环保价值，是现阶段建筑行业所研究的热点内容。本文就工民建工程施工中的节能技术运用展开探讨。

关键词：工民建建筑工程项目；节能施工技术；应用

引言

工民建施工一方面要消耗大量能源与材料，另一方面会造成一定程度的环境污染。对此，为适应节能减排需要，需要在工程施工中高度重视施工节能，根据以往相关经验和工程实际情况，制定合理可行的施工节能技术。

1节能技术应用的积极意义

通过将节能技术在工民建工程项目的施工建设过程当中应用，能够有效的减少对于各种资源的浪费，从而降低工程项目施工建设所需的成本，与此同时，还能够促进施工建设的水平以及工程项目的质量。在工民建工程项目的施工建设当中，通过对于节能施工技术以及节能材料的结合使用，能够实现对于施工材料的反复使用，有效的减少了对于材料的耗损，节约了施工的成本。还有就是通过对于节能施工技术和施工材料的应用能够在实现节能环保的同时，对于建筑工程项目的质量有所保障，从而增加工民建工程项目的使用年限，这对于工民建工程今后的发展有着非常大的促进作用。

2工民建建筑工程中加强节能施工技术应用的具体内容分析

2.1屋面节能技术

对于屋面节能技术来讲，其主要是通过屋面防水层以及屋面板等相关保温材料的使用，积极加强环保保温材料的选择。在对有机保温材料进行优化和使用的过程中，我们可以使用到魔术聚苯乙烯泡沫板等新型的材料。利用高效保温设置，对整个屋面的结构进行优化，使其达到上下部位可以通风隔热的效果。在实际对整个屋面的节能技术进行优化的过程中，通常要区分有机保温材料和无机保温材料。通过不同部位结构的进一步区分，不断对节能环保的效果进行增强。

2.2门窗节能技术

门窗是工民建内外空气与热量主要流通通道，在门窗方面采取有效节能技术，能有效提高工民建节能水平。针对工民建门窗节能，其重点是要减少室内能量消耗。（1）采用节能材料。工民建窗玻璃可使用中空玻璃，与传统实心玻璃比较，这种新型玻璃能减少25%~35%的导热性。室外气温较低时，能减少室内热量散失，进而减少暖气实际使用率；而在室外气温较高时，能减少热量进入到室内，进而起到有效隔热作用，减少对空调设备的使用。另外，在我国北方地区，还可设置低辐射玻璃，这种玻璃能在保证透光率的基础上，降低反射率，在阳光辐射一致的情况下，相较于其它玻璃，反射能量更少，可以获取更多热量，以此充分发挥保温作用。（2）保证连接部位封闭性。普通门窗的连接部位容易产生气密性相对较差的实际问题，导致室内的热量从门窗连接部位散失。对此，施工中必须保证门窗框和墙体之间、门窗框和玻璃之间，以及窗扇和窗扇之间封闭性，以减少热量散失。一般可使用弹性压条、密封条和橡胶封闭等方法来加强封闭，待施工完成后，应对连接部位的封闭性进行严格检验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3照明节能技术

工民建工程中的照明会消耗大量电能，在工程建设的过程中应尽量采用自然光照节能材料。实际施工时可以使用幕墙，以实现对光的吸收，并将自然光反射到室内天花板上取代人工照明，采用这种方式能够有效降低因照明所消耗的电能。与灯光相比，自然光比较柔和，能够对眼睛起到保护作用。

2.4墙体保温节能技术

墙体是建筑物的外围护结构主体，因此对于墙体保温性能材料的选取会直接影响到建筑物的耗热量，而从我国当前的情况上分析，实心黏土钻属于主要的墙体材料，但是这种材料的保温效果仍然无法满足需求，而在墙体保温系统的设计过程中，是墙体节能中最为常见的手段，在目前的建筑当中，需要利用外保温、内保温的两种外墙保温方法。而在外保温当中，其保温结构的设计在主体结构的外侧，一方面能够保护建筑物主体结构，进而延长建筑物的寿命，另外一方面还能增加建筑使用面积，并且还能避免外墙圈梁构造柱量门窗，最终形成散热通道，避免出现热桥现象。从当前的情况上分析，外保温属于一种最为常见的建筑物保温技术，而与内保温相比，这种技术更为合理，应用的优势也比较大，在两种保温技术当中，在同样规格、尺寸材料的利用过程中外保温技术更为适用，而外保温技术在老楼改造工程当中也同样适用，在当前的外墙保温技术当中，最为常见的是有外挂式外保温，而聚苯颗粒砂浆，无机保温砂浆，在外墙结构当中建设内部保温层，而在内保温施工过程中，其施工速度比较快，操作也比较方便，施工进度得以保证。另外这种内保温技术的应用时间也比较长，相关技术的应用也逐渐成熟，在所有的外墙保温施工当中，有超过90%以上的工程应用了内保温技术。

2.5采暖制冷方面节能技术

一般情况下，科学合理的建筑结构可以有效减少建筑自身能耗，在工民建工程建设的过程中也应充分利用其自身制冷制热功能。但是，在应用此项功能时应充分结合工程建筑所属地区的实际情况。例如，在亚热带地区，可以通过遮阳设计技术有效计算阳光具体入射角，从而达到将阳光隔绝在外的效果，降低室内制冷能源的消耗。此外，科学设置窗、墙壁，也能够有效实现节能目标。例如，在建筑中应用漂浮屋顶，以空洞的形式可达到隔热的目的，从而提升建筑的节能效用。

结语

综合以上论述，在对工民建建筑工程施工工作进行有效开展的过程中，为了有效的满足低碳经济的发展需求，对地面节能施工技术、室内采暖节能技术等相关的技术类型进行了解并加强太阳能一体化技术的创新应用，不仅可以满足建筑主体结构设计的需求，也可以在很大程度上促进人与自然的和谐相处。所以，在今后的技术应用和工作部署过程中，相关单位还要充分注重生态环保建设，更加有效的推动我国社会经济的和谐发展。

参考文献

[1]余涛.基于节能施工技术在工民建工程中的应用[J].现代物业（中旬刊），2019（09）：202.

[2]胡万里.建筑节能新技术在工民建中的应用研究[J].科技风，2019（25）：126.

[3]赵雪薇，尹大刚，周惠芬.浅析节能施工技术在工民建建筑工程中的应用[J].价值工程，2019，38（23）：206-207.

论文作者:余启宁

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f569623538a2898c4d19eaf5.html