# 电线电缆产品的质量问题分析及对策探讨论文_王硕,卢青,顾海东,沈幸华

宝胜科技创新股份有限公司 江苏扬州 225800

摘要：随着经济发展和技术的提高，新材料的技术发展带动了许多行业的发展，其中最具有代表性的是电线电缆产品在信息传输、电力传输行业获得了广泛地应用。而我国对于电线电缆产品的制造还存在一些技术上的问题，因此本文通过对电线电缆产品的质量问题及对策探讨进行研究，对提高电线电缆产品的质量具有重要的意义。

关键词：电线电缆产品；质量问题；对策

引言

电线电缆在人们的日常生活中发挥着重要的作用，是我国经济建设的基础。现阶段，我国电线电缆总产值位居世界前列，但我国电线电缆产品的检测行业发展却相对滞后。同时，受到多方面因素影响，部分电线电缆产品在长时间工作过程中频繁出现各类运行故障与质量问题，在直接与间接层面上造成严重的经济损失。文章从优化电线电缆产品检测与质量控制力度角度入手，深入分析电线电缆产品出现各类故障的主要成因，并提出正确的产品检验方法与质量控制有效策略。

1电线电缆质量问题

1.1机械性能问题

电线电缆的机械性能问题主要体现在线材的拉伸力和抗弯曲力不足，若是电线电缆的机械性能不达标，将会可能对电力电缆的实际使用造成影响，并且可能会缩短其使用寿命，从而导致质量问题。因此，生产企业应当从生产工艺方面来提高电线电缆的机械性能。

1.2电线电缆产品尺寸结构缺乏合理性

在实际过程中，受到生产工艺、加工精度因素的限制，不同电线电缆产品的挤出厚度会有一定程度的偏差。而所设定过低的产品额定挤出厚度，也导致了部分电线电缆产品存在尺寸结构缺乏合理性，低于合格质检标准的问题。在产品制造过程中，也会受到人为因素的影响，出现电线电缆产品质量不达标的问题。

1.3失重问题

失重试验也是检测电线电缆质量问题的重要一环。若是电线电缆的失重试验结果达不到相关标准，将会导致其比质量达标的电线电缆更容易发生老化，从而产生更加严重的质量问题。测定产品失重情况时，通常会测定单端表面积、试样质量计算所得，一般存在失重问题的产品，一方面是由于电线电缆质量检测周期较长，因此部分厂家会选择性省略部分试验环节以加快产品出产效率，导致产品的质量难以保障。另一方面，若是电线电缆使用的原材料质量不合格，则也可能导致电线电缆出现失重问题。另外，在电线电缆产品生产完成后，部分需要运输至用户仓库等待使用，若是端部密封没有做好防潮处理，导致线材受潮，则也会影响产品质量。

1.4绝缘层问题

电线电缆外层通常都会设置绝缘层，绝缘层的质量问题一般都会出现在厚度是否符合标准方面，若是绝缘层厚度不足，则会导致线材无法受到充足的保护，从而降低了使用安全性。在电线电缆的实际使用过程中，能够发现其耐电压水平最绝缘层厚度及绝缘层材料密切相关，因此绝缘层的材料选择以及实际厚度都是影响使用安全的主要因素。

1.5电线电缆产品导体电阻质量低下

在电线电缆产品生产制造过程中，受到多方面因素影响，部分产品的导体电阻质量低下，不符合国家相关安全使用要求。而在这类导体电阻质量较低的电线电缆产品长时间工作过程中，极有可能出现线缆温度过高、短路等问题，引发火灾等一系列安全事故，并造成严重的经济损失与人员伤亡。而电线电缆产品出现这一质量问题的主要成因是由于电线电缆产品的生产原材料实际质量低于生产标准；产品导体横截面积小于生产标准；电线电缆产品的生产技术缺乏合理性，这些问题有待优化改善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2电线电缆产品中质量问题的对策

2.1质量控制模型的建立

在电线电缆产品质量控制模型的研究建立上需要注意对所有质量影响因素进行全面的控制，需要在广泛收集电线电缆产品控制生产数据，对电线电缆产品生产影响因素进行全面分析，在对生产工艺进行改进的前提下对影响因素进行严格控制，实现质量有效的控制。建立质量控制模型可以全面的对电线电缆产品生产进程进行整体控制，生产出满足电力生产、电力传输的合格产品，对我国的能源供应领域有重要的贡献作用。

2.2加强电线电缆结构与尺寸检查力度

在对电线电缆进行检查过程中结构与尺寸起着至关重要的作用。电线电缆结构尺寸检查过程中主要包括以下几个重要内容：导体、绝缘、屏蔽、非金属护套、平均外径等各项内容。其中导体是整个电线电缆中的重要内容，对电线电缆的正常运行具有很大影响。屏蔽一般包括导体屏蔽、绝缘屏蔽与金属屏蔽这三项重要内容，铠装一般包括金属丝与金属带，金属丝测量应该使用两个平测头精度为±0．06mm千分尺来进行，测量圆金属丝的直径与扁金属线的整体厚度。这就要求相关工作人员必须综合其他各方面因素去考虑和分析，使用科学、合理的方法来测量，在两个互成直角的位置上进行重新测量，测量之后再取两者中间的平均值。金属带的测量一般都会使用至少两个直径在6mm的平测头，整个精度大概为±0．06千分尺来进行测量。带宽35mm以下金属带应该选择在中央对其厚度进行测量，更宽的带子应该控制在18mm处来进行测量。一般情况下，都会选择某一段来进行测量，只有这样测量出来的厚度数值才会更加准确。

2.3提升质检部门与企业之间的关联系数

部分企业自身体量较小，虽然具有较强的产品质量检测与控制意识，但受到客观因素限制，很难对所生产电线电缆产品做到全面、深入的质量检测与控制，会导致少量具有一定安全隐患的产品流入市场。要提升质检部门与企业之间的关联系数，对所产生各批次的电线电缆产品开展全面性的质量检测作业，为产品质量提供充分保障。而为保障电线电缆产品质检结果的准确性与真实性，也需要各级地方政府相关部门、生产企业与经销商多方协同开展产品质量检测作业。

2.4加强假冒伪劣产品管理力度

电线电缆产品质量控制是一项纷繁复杂的综合性工作。因此，管理人员在对其质量进行把控过程中一定要综合其他各方面因素去考虑和分析，使用科学、合理的方法来加强管理。其中检验监管部门在对产品质量管控过程中扮演着非常重要的角色。因此，在对电线电缆质量管理中一定要充分发挥其作用，明确其监管部门的责任，让他们树立一种良好、负责任的敬业精神。电线电缆产品质量管理人员就应该运用科学、合理的方法来加强管理。一般情况下，电线电缆管理人员一定要严格遵循相关规划条例、准则，持证上岗，做好统一化检验工作，只有这样才能够保证电线电缆产品的质量。

2.5加强电线电缆质量安全宣传工作

为了规范电线电缆市场行为，从根本上杜绝电线电缆产品质量不达标以及存在假冒伪劣产品的现象，需要从提高消费者的识别能力和维权意识做起。因此，需要利用各种方式普及消费者的质量安全意识及电线电缆产品相关知识。比如，质检部门应当积极指导用户识别CCC认证标识[3]。CCC认证标识属于国家安全认证产品的标识生产企业通过该认证才有资格生产电线电缆的产品。同时，应当引导消费者辨别产品报告，确认其是否是由专业质检部门出具，从而确保产品质量符合相关标准。

结语

电线电缆对现代化建设有重大意义，其质量的监管工作必须得到很好的落实，保证电线电缆产品的质量和性能满足使用和安全的需求。在实际生产过程中就必须要对电线电缆展开有效的检测，并切实做好质量控制分析工作。

参考文献：

[1]丁志顺，徐玉玲.电线电缆产品质量检测关键环节与问题研究[J].住宅与房地产，2015（S1）：8.

[2赵春庆.电线电缆产品的质量问题分析及对策探讨[J].全面腐蚀控制，2019（7）：99.

[3]孙伟，吴黎明.电线电缆直流电阻检测技术的改进[J].电工技术，2019（13）：108-109.

论文作者:王硕,卢青,顾海东,沈幸华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f56d570eac6ca56ea9a923ab.html