# 建筑材料检测中影响检测结果的关键因素研究论文_赵刚,余红娟

宁夏银川市 750000

摘要：建筑工程质量的好坏与人民大众的切身利益有着非常紧密的关系，近些年我国建筑工程质量有了很大提高，但是依旧存在许多问题，安全事故和安全隐患依然时有发生。在这里建材的检测偏差结果的大小直接影响到建筑用材的选取和运用，更是直接的影响的建筑物的质量，对于工程建设非常重要。因此本文主要就建筑材料检测中影响检测结果的关键因素进行研究分析，以供参考。

关键词：建筑材料检测；检测结果；关键因素；

前言：建筑材料是建筑工程的核心，其质量的优劣直接影响整个建筑工程质量的好坏。因此，把好材料关尤为重要，这就需要重视材料质量的检测工作。通过科学的检测，才能准确的鉴定建筑材料合格与否，能否适用于建筑工程中，从而保障建筑工程的质量。

1 常用建筑材料质量检测的方法

1.1 外观检测：是指直观的对建材的品种、规格尺寸及相关标志进行检查，以查看是否存在外观缺陷等质量问题。

1.2 有损检测：是指借助试验设备及仪器对建材的力学性能及化学成分进行质量检测。

1.3 无损检测：是指在不破坏建筑材料样品的前提下，采用超声波、射线等技术对建材进行检测。

1.4仪器检测：是指借助科学的试验设备及相关仪器对建材的内部结构及组成成分进行质量检测。

2 建筑材料检测中影响检测结果的关键因素

2.1 试件的精度和尺寸控制不严格

作为建材的检测试件必须具有一定的代表性，因此有必要选取一定精度和尺寸的试件来检测，从而使检测出的数据能够反映出其所代表的一批建材的属性。并且大量的实践证明对试件的尺寸和精度控制的越好，检测出的数据就越具有代表性。但是，在实际操作中，受到专业知识的不足或者其他因素的影响，一些实验室工作人员往往对试件的尺寸和精度的控制力不够，从而造成实验数据的偏差。

2.2 建筑材料检测人员素质不高

由于检测人员的专业素质不高，所以有一部分检测人员在建筑材料的检测过程中就不会对检测结果给予过度的关注，其主要以完成检测任务为目的，这就为检测结果的误差产生埋下了隐患，例如检测人员对于检测规范的掌握并不熟悉，所以在操作过程中经常会偏离检测说明的要求，而且在最终检测结果的记录中，也会由于检测人员责任心不强而造成检测结果记录失误的情况。因此在今后的检测中，相关检测人员一定要经过专业的培训和监督，提升检测人员的责任意识，这样才能使其在检测过程中严守规范，精确记录。

2.3 检测设备落后

目前我国使用的建材检测设备的自动化程度不够，而且精度也不够高。实验中有很大一部分工作是需要靠人为控制来完成的，因此实验的精度不不高，准确性得不到保障。而且，随着建筑业的发展，不断有新的材料被运用到建筑行业，但是这些新的建筑材料因没有与之匹配的检测设备，往往会让一些不法分子钻到空子将一些劣质的材料用到建筑上，而不会被发现。

2.4 建筑材料检测方法不准确

当下建筑材料检测的检测结果之所以受到质疑，一个关键的问题就是选用的检测方法不准确。针对水泥的稠度检测经常采用两种检测方法，一种是标准检测方法，另一种则是代用检测方法，而且国家的相关文件明确规定当采用标准检测和代用检测产生不同的检测结果时，以标准检测的结果为准，但是这样的检测根本难以达到检测目的，检测出来的水泥稠度也难以达到标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5检测环境对检测结果的影响

例如检测环境温度变化剧烈的检测结果相较于检测环境温度稳定的检测结果而言更加容易出现偏差，所以对于建筑材料的检测一定要保持环境的稳定，其中既包括环境温度的稳定，同时也包括环境湿度的稳定，这样才能使检测结果免受温度以及湿度变化的影响，进而保证检测结果的准确性。

2.6 检测结果的处理对检测结果的准确性造成影响

例如在对一建筑材料进行检测之后，其中如果包含的检测结果偏离标准范围过大或者过小，那么这部分检测数据应该剔除，然后再将剩余的检测数值进行平均计算，所以针对那些明显失真的检测数据应当剔除，否则就会影响检测结果的准确性。

3 提高建筑材料检测结果准确的方法

3.1 引进先进检测仪器，规范使用

检测室应该根据检测规范以及检测标准的要求及时引进先进的检测设备和仪器，而且不同的检测仪器要齐全，以便对不同型号的建筑材料都能进行准确检测。利用检测仪器进行材料检测时，一定要遵照相关的操作手册进行操作，例如在材料检测之前要将检测仪器进行校准测试，如果出现错误要及时对仪器进行重新设定和检修，只有这样才能进一步保证检测结果的准确性。 由于不同的材料具有不同的检测设备要求，所以在对材料进行检测的时候要先对检测仪器进行正确选择，然后再根据材料的检测项目对检测设备的调试进行确认。

3.2 从源头上杜绝不合格的建筑材料

材料进场时，应对照设计要求进行检测验收，工程上使用的所有原材料，都必须事先审批后方可进入施工现场，质监员在日常监督检查和工地巡查中，应将工程材料进场复验情况作为工作重点，每次检查中应认真核对施工记录和材料进场复验报告，查证材料进场复验报告结果是否满足要求。对于发现问题的，应及时签发监督文书，便于追踪工程质量，对分析质量事故的原因也有很大帮助，并对责任单位进行不良行为记录。

3.3 完善送检体系，提高工作人员专业素质

见证取样是进行检测的关键环节，材料性能的检测报告是从样品检测中得出，检测报告得出的数据准确与否取决于所采的样品是否有代表性。因此企业必须建立自己的材料送检体系，加强施工现场管理。

另外，检测人员的职业素养是检测成功的关键因素，也是唯一的因素。因此一定要加强检测人员的专业技能培训和职业道德培训，使每名检测人员无论是从专业技能还是从职业操守上都是能成为当之无愧的优秀的检测人员。 并且通过对相关送检人员的自身学习以及公司培训，熟知各种建筑材料的取样方法并提高实际操作能力，了解不同材料的取样对于有效的检测建筑材料有着重要的影响，要科学，规范，代表性地取样，取样量过少或取样部位，取样方法的偏差，都会造成检测的误差，从而影响整个材料的质量检测。不合格产品坚决不准用于工程。

3.4 规范取材取样

试样抽取的是否具有代表性直接关系到建筑工程材料的选取，更能间接地影响到建筑物的质量。因此一定要规范建材取样和取材方式。取样时首先要根据建筑施工对建筑材料的需求来选择合适的取样方式。在选定好取样方法后，要根据材料的情况，选取一些具有代表性的材料作为试样。同时还应严格的控制试样的规格和尺寸。

结束语：

综上所述，相关检测人员要大力加强对建筑材料的质量关，严禁将劣质、假冒的建筑材料流进建筑施工现场，以此保障建筑工程的质量，避免由于劣质建筑材料可能带来的隐患。另外，相关人员要继续加强对建筑材料检测行业的研究力度，使建筑材料的检测过有更多更权威的检测规范可依。

参考文献：

[1] 王富年.常用建筑材料检验项目及试验数据处理[J].材料分析，2005（27）.

[2] 时晓艳.建材质量检测技术与质量控制[J].中国新技术新产品，2010（8）.

[3]沈振岳，脱红勇，罗星监理工程师控制建筑工程材料质量的方法和手段[J].建筑技术，2011，42（9）：827-829

论文作者:赵刚,余红娟

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5895c9b3072cc61ce5067a0.html