# 自动化技术在矿山机电控制中的实际应用研究论文_刘海影

大连科技学院 辽宁省大连市 116000

摘要：随着科学技术的发展，我国的自动化技术有了很大进展，并在矿山机电控制中得到了广泛的应用。在矿山机电控制工作期间采用自动化技术，能够明显的提升设备的使用率，并带动矿井的经济发展。因此在今后，一定要合理的将自动化技术运用到矿山机电控制工作当中。

关键词：自动化技术；矿山机电控制；实际应用

引言

随着我国经济的快速增长，矿山资源的生产已经不足以支撑现代化发展，所以为了满足社会的需要，要加大对矿山资源的开发力度，而矿山资源的开发与设备状况有着直接的关系。在以往的矿山开发当中，设备的不先进导致了开发效率的低下，已经满足不了社会生产的需要，所以矿山企业要通过对设备的改进，使得矿山开发的效率提高。而随着我国社会科技的不断进步，许多企业已经开发出了较为先进的矿山设备，尤其是随着自动化技术在矿山设备中的应用，使矿山的开发效率有了很大提高。

1自动化技术概述

自动化技术是一个系统的核心，属于十分重要的部分。该技术的应用可进行数据审核与数据处理，还可实现对数据的储存与保存，切实发挥出CPU的应用价值。只有CPU的正常应用，才可保障自动化技术的正常运行。电源在该系统中具备显著的作用，是保障机电控制系统正常、稳定运行的基础。线路接口主要是进行数据传输，可维护系统的正常运行，保障数据共享，维护企业正常运营。

2自动化技术的应用优势

自动化技术是一种利用数字运算来达到控制目标的技术手段，需要通过存储器才能够完成对操作命令的存储和执行，自动化技术的应用优势主要包括：（1）自动化技术的抗干扰性能十分良好，自动化技术的应用可以抵抗内外部各种因素的干扰，并且可以减少维护费用的支出。（2）自动化技术可以重新组合，这也使得自动化技术的应用更加的灵活和便捷。（3）自动化技术的编程语言较为简单，在应用的过程中可以根据不同的应用需求做出相应的修改。

3自动化技术在矿山机电控制中的实际应用

3.1自动启闭井下风门

在对矿山开采期间，通常是工作人员来对风门进行开闭，由于井下风门要承受较大的压力，因此人为操控井下风门开闭工作势必会非常的困难，不过在采用自动化技术之后就可以改善这一情况，采用红外线感应器检查车辆，能够省去人工操控的环节，然后采用具有编程功能的操控器，就可自行完成对于风门的开闭，保证车辆的顺利进入，同时还会不断的降低井下的压强差，从而便可保证风门启闭时的安全性。在工作期间，能够让两端的压强差保持平衡，加强风门的完善性和安全性。

3.2在矿山监测和监控中的应用

自动化控制技术可以运用在矿山监测和监控工作中。最初，我国在自动化设备应用于矿山监测方面的经验较为缺乏，设备主要从国外进口，导致我国的矿山机电自动化控制较为落后。但是，随着科技的不断进步，我国对自动化设备的应用和使用在逐步上升，通过对矿山企业的实际状况分析，摸索出了适合我国矿山发展的机电自动化监控系统。通过机电自动化监控矿山生产技术的不断推广，我国矿山生产的效率不断提升。自动化控制技术的使用，明显提升了民煤井下对瓦斯预警准确度和效率。

3.3提升机运输

自动化技术的应用，可促使电控部分实现双回路电源备用，可精准转换变频系统与电控系统。具备自动、半自动、手动、应急停开等功能，软件可按照形成实现对程序的调节，以此强化运输过程控制。全数字、电子脉冲信号进行手闸控制，能够实现零位锁定功能。安全回路、主要控制环节故障，选择20段语言报警提示。选择的是触摸式额彩色液晶显示屏，能够展现系统内的各个参数，显示梯形图，最重要的是可动态显示提升机的位置及速度。能够实现系统自我检测，一旦存在故障，可及时报警，具备信号记忆与图文数字显示。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆系统使用的是西门子PLC，可构成安全的双回路双线制，两套PLC之间可相互冗余，且冗余量在20.0%以上。

3.4在下运胶带机中应用自动化技术

矿山机电设备需要根据矿山实际生产作业情况运行，这就需要合理的控制和调节机电设备，自动化技术在矿山机电控制中的应用，突破了以往完全依赖人工方式实施机电控制操作的模式，利用自动化控制设备取代了过去的人工操作和控制，这样不仅大大提高了机电控制的效率，同时还可以保障矿山机电设备更加安全、稳定的运行，并且自动化技术的应用，矿山机电设备可以完成很多过去难以完成的工作。自动化技术在下运胶带机中的应用，可以将机电设备的运行情况进行及时的反馈，并生产与之相应的操作命令，从而对矿山机电设备的运行进行自动化的检测和监控，进而保障下运胶带机可以更加安全、稳定的运行。

3.5在螺旋杆空压机中的应用

在实际的工作过程中，螺旋杆空压机在矿山中的控制十分普及。主要是由于螺旋杆式空压机具有较强的可实用性和操作性，可以进一步地取代传统的空压机操作。螺旋杆式冲压机主要是采取4个步骤来进行冲压机控制，对具体的空压机使用时，在其螺旋进行转动的时候，各种气体和壳体之间就会进行相互的融合，使得空气能够进一步从气口吸入，并且会同时改进机油等各种不同的气体排放模式。在实际的工作中，油漆气体的具体排放就会使得螺旋式杆式冲压机的速度变慢，排气量回到正常的范围保持排气。使得整体的空气的排压方式在空气中处于稳定值状态，进一步节约能源和成本。

3.6在安全车门中的应用

在工作期间，协警运输工作至关重要，不过经常会出现跑车的情况，而想要改善这一情况，那么就要在矿山机电控制期间，设立安全门自动设备来自动完成对各类设备的启动，然后把此项技术使用到巷道中，从而就能够确保在不工作的时候处于关闭的状态，而在矿车马上就要到工作现场后就会自动碰触到开关，开启安全门，以此就能够防止发生跑车的情况。而且合理的使用安全门的自动设备，还可以防止矿车受到破损，降低安全事故出现的可能性。

4应用注意事项

自动化技术应用过程中，要保障现场施工温度，将其保持在0℃~50℃范围内。主要是温度过高，将会损耗系统电路，无法为工作提供便捷。若温度过低，将会增加系统故障发生率，一旦故障发生，会造成较大的损害。因此，需要注重施工现场的温度调节，保障施工流程的顺利进行。电磁对自动化技术应用的影响也不容忽视，要避免电磁干扰，才可保障施工顺利进行。

5矿山机电自动化控制的发展趋势

对于矿山企业来说，自动化技术可以提高井下作业的安全性，同时也能减少使用人力资源、提高企业的经济效益，所以自动化控制技术在矿山中的应用是一个发展方向。企业要在增强设备的采集信息能力同时，对设备的信息进行有效分析，并通过开发智能的自动化设备，来引领行业发展。

结语

综上所述，现阶段，在科学技术飞速发展的带动下，自动化技术也获得了迅猛发展。目前自动化技术在各个行业中的应用已经非常的广泛。矿井的实际生产效率会受到诸多方面的影响，现有技术背景下，矿山企业必须加强自动化技术的应用，通过自动化技术的应用，不断的提高机电设备的使用效率，同时推动矿井的经济发展。

参考文献

[1]张宝荣.自动化技术在矿山机电控制中的应用探究[J].湖北农机化，2019（21）：55.

[2]白雪峰.自动化技术在矿山机电控制中的应用[J].当代化工研究，2019（12）：48-49.

[3]徐亮.矿山机电自动化控制技术应用研究[J].当代化工研究，2019（07）：120-121.

[4]连茂升.自动化技术在矿山机电控制中的应用[J].电子技术与软件工程，2019（11）：141.

论文作者:刘海影

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f594b320fdcccee4be2cec9c.html