# 探讨工业建筑地基基础和桩基础土建施工技术刘辉论文_刘辉

摘要：建设工程的整体稳定性和安全性受施工基础稳定性的影响。因此,在实际施工中,需要加强地基基础和桩基础的施工控制,来进一步确保整体的稳定性和安全性,提高承载的性能,从而有效地保证工程的整体质量。论文对建筑地基基础和桩基础进行了介绍,并对其施工技术进行了分析,希望能为我国地基基础和桩基的施工提供一定的参考,促进推动我国建筑行业的健康的稳定的发展。

关键词：工业建筑；地基基础；桩基础；土建施工

引言：随着时间的不断推移，我国的经济水平以及科技水平得到了迅猛的发展，在这样的发展背景下，工业建筑也不断的发展起来。地基基础以及 桩基础是整个建筑工程中重要的组成部分，其施工质量的好坏直接影响着整个工程的质量。因此，本篇文章主要探讨了工业建筑地基基础和桩基础土建施工技术。希望通过本篇文章的分析，地基基础和桩基础的土建施工技术能够得到不断的发展，保证工业建筑的质量，推动社会经济的发展。

一、地基基础

地基基础主要指的是在进行工业建筑工程的建设过程中，将墙柱深埋入土壤中，此部分的扩大部分就是地基基桩。地基基桩是整个工业建筑工程中的重要组成部分。地基基础的好坏直接影响着整个工业建筑工程的质量，因此，建设好地基基础显得尤为重要。地基的位置位于建筑工程基础下方的土层，这部分的土层较为松软，为软土结构。工业建筑的总荷载数要通过建筑的基础传递给地基。这就导致了地基承载的压力较大。因此，在进行地基基础的建设过程中，一定要保证它具有较强的承载力。

二、桩基础

桩基础主要指的是采用某种技术，将沉入土中的桩进行关联，对其的结构进行改造，形成一种建筑地基的基础形式。桩基础的主要作用是对工业建筑的地基进行加固，为地基基础承担一部分荷载，避免工业建筑出现沉降的现象而造成安全隐患。

三、建筑地基基础施工技术

地基，是指预埋在建筑区底层的支撑结构体，它主要是由土方和岩石组成，在建筑中起到承载上层重力的作用[1]。地基基础处理方法，是指在建筑施工人员为确保整体建设的稳固性，依据区域建筑的具体情况，采取有效的地质环境加固处理策略。如，运用混凝土加固建筑地基土方等，都属于地基基础施工形式。

结合现代建筑施工情况，将建筑地基基础施工策略归纳为：

3.1 土层处理策略

土层处理策略，一般用于建筑地基施工区域膨胀度和湿度较高的区域内，进行土层处理时，施工人员为解决原有土方结构稳定性不足的问题，可采用夯实度较好，稳固性较强的土体进行替代。如，某建筑地基施工区域有50%的地基土壤层为湿度性较大的松软泥土，此时就要运用50%的夯实土体进行分层替换。这就就是土层处理策略在地基基础建设部分应用的体现。

3.2 夯实碾压策略

夯实碾压策略，是指建筑地基施工时，借助外部强大的动力进行夯实，以实现增加建筑地基重力承载能力的目的。①地基施工时可借助碾压机、推土机等重型机械进行外部强制性夯实，从而实现缩小地基土层密度的效果；②采取地基土层振动方法进行土层严密度调节。

如，某次高层房屋建设时，施工方为确保地基建设稳固，就采取了夯实碾压策略进行地基处理。地基建设土方外部基本成型后，首先运用碾压机对地基建设平面进行碾压，反复2~3 次后，再运用电动机对个别施建筑部分进行垂直力变压处理，进一步对地基进行土层夯实。本节案例中所描绘的内容，就是夯实碾压策略在实际中应用的具体体现，它不仅考虑到高层地基的稳固性，也注意地基局部土层的调节，是土层夯实策略合理运用的表现。

3.3 土壤加固处理

土壤加固处理策略，也可以称为排水加固处理策略，是指利用某种特定的排水方式，将地基土层中的水分集中处理掉。如，某建筑施工时，由于地基假设部分土壤中水分含量较大，施工人员就采取了土壤加固法进行处理。首先，在地基建设部分按顺序放置排水管，建立地基排水渠道；其次，采取外部振动法，将地基中包含的水分逐步排出。这样的施工流程，就是高层地基建设中常应用的土壤加固处理要点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4 添加剂加固法

添加剂加固法，是借助某些其他物质以实现提升地基夯实度的效果。①将水泥浆、碱液等注入到地基土方中，减少土壤的渗透性，填充土壤本身的空间间隙；②在地基建设区域内钻孔，运用岩层底部浆液补充地表土层夯实空间，以实现加固土层夯实度的效果；③将土体与水泥搅拌起来，以水泥填充物对地基土层进行夯实、沉降。

如，某工程施工期间，施工人员为了实现地基基础稳固性建设，就采用添加外部加固材料的方法进行加固。首先，施工人员按照1：1 的标准，在地基边缘建设土体部分进行调节；其次，中间地基建设区域采用2：1的标准注入碱液（其中泥土占2，注入碱液占1）。本节案例中所列举的高层建筑基础夯实方法，就是典型的工程添加剂施工策略。

四、桩基础的土建施工技术

4.1预制桩施工技术

在传统的建筑工程施工的过程中，预制桩施工技术是一项传统的施工技术。与此同时，也是一种较为常见的施工技术。预制桩施工技术的应用使建筑的稳定性有所提高。该技术主要应用在粉土层中，可以将土壤挤密，增强土壤的密度，从而提升土壤的承载力。这时，在进行工业建筑的施工，将会在很大程度上提高工程的稳定性，避免日后出现沉降的现象。该技术只适用于软土层中，并且软土层不具有坚硬的夹层。

4.2灌注桩施工技术

在工业建筑工程施工的过程中，若应用到灌注桩技术，就应对这项技术的实施进行控制和管理。首先，应要求相关的施工人员有较强的专业水平和较高的综合素质，这样才能保证操作过程中的规范性；其次，在进行这项技术操作的过程中，应以一套完整的制度为依据，使灌装注技术在操作的过程中有章可循。

4.3桩基础施工中的注意事项

1、合理配置灌注材料

制作混凝土的材料应具有一定的粘着性，使灌注的过程中不出现渗水现象。在进行灌注技术使，初灌应给予一定的流动性，坍落程度应适宜。

2、预防导管出现的问题

在应用灌注桩技术时，首先应确保其不渗水：在制作导管的过程中，应对其缝隙进行严格的把关和控制；在进行导管的连接时，应当确保导管的形状在施工过程中不易被折断。在焊接时应当有特定的技术和位置。在进行工业建筑施工以前，应严格的对每个导管进行检验，发现问题，并及时更新或维修，避免在施工中出现问题，而影响工程的质量。

连接导管时，应将每一个进行连接的螺栓拧紧。在拧螺栓时，一定要保证两个人一起拧，直到拧不动为止，这样才能保证螺栓已经拧紧，在应用灌注桩技术时，关注混凝土之前，一定要对各个导管的接口处进行检查，避免漏洞的出现。另外，在进行灌注之后，应当将所有的导管进行清理，避免下次使用时，导管出现堵塞，若是经过长时间放置以后，还应对其进行严格的维护，确保其质量的安全。

3、规范的进行灌浆技术的操作

清孔以后灌注以前，在孔底会有一定量的泥浆沉淀，混凝土初灌量就是为了保证灌入的混凝土能将导管埋置一定的深度，从而保证整根桩混凝土的连续性，这样在整根桩之间就不会出现泥浆夹层，也就是所说的断桩情况的发生。简单的说就是为了防止断桩。所以第一批灌入的混凝土量必须经过计算，以保证将孔底泥浆翻起并将导管埋置一定深度。

结束语：综上所述，本篇文章主要探讨了工业建筑地基基础和桩基础土建施工技术，希望在未来的发展中，土建施工技术能不断的成熟，以推动社会经济的发展。

参考文献：

[1]祁达.建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J].科学技术创新,2018(21):114-115.

[2]吉骥铭.工业建筑地基基础和桩基础的土建施工技术探讨[J].住宅与房地产,2018(11):202-203.

论文作者:刘辉

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5aa328d040098e66d306a69.html