# 浅谈建筑电气设计存在问题及对策论文_林宏伟

身份证号码：35042719920421XXXX

摘要：当前建筑不断向智能化、自动化的方向发展，对电气设计要求也不断提高。因此，在进行电气设计时，需要充分考虑其经济性与安全性，为人们提供便利舒适的空间。本文主要对现阶段建筑电气设计中存在的问题进行分析，并提出相应对策。

关键词：建筑电气；设计；问题；对策

前言

现代建筑的空间及形态多样，功能复杂，电气设计内容及难度也有所增加。建筑电气分为强电系统与弱电系统，其中强电系统包括防雷、照明及供电系统，其它如楼宇自控、消防、电视和电话等都属于弱电。当前建筑电气正向着自动化、信息化、智能化以及节能化等方向发展，一个科学合理的建筑电气设计可以有效的避免各种资源的浪费，节约大量的成本，并提升其电气系统的安全性和可靠性。因此，加强对建筑电气设计的研究是非常具有现实意义的。

一、建筑电气设计中存在的不足

在设计建筑电气工程中存在的问题：①一些旧式住宅在设计配电改造的时候，采取直敷布线，在没有任何保护的情况下就敷设至距离地面 1.4m 的照明开关中，不符合电气设计的有关标准；②部分建筑电气工程设计中没有做好相应的节能措施，导致不必要的能源损耗；或者过于重视节能，对经济效益造成损害，没有有效平衡节能和经济效益；③在建筑电气工程的设计中存在一些安全隐患，比如浴室容易出现电击等，威胁到人们的人身安全。

二、建筑电气节能设计对策

（一）节能设计变压器

在建筑工程的配电系统中，配电系统设备总能耗的7% 是变压器的能耗量，所以节能设计变压器有重要意义。变压器能耗的组成主要是铁损和铜损，铜损取决于用电的负荷，因此在选择变压器的容量时，为降低电能损耗要依据负荷运行的参数变化；铁损取决于铁芯，所以最好使用节能型的变压器。在选择变压器的时候，大容量变压器达不到节能要求，其导线过长会使线路损耗增加。另外，为实现节能目标，在选择负载上最好使用75%～85% 负载率的变压器。

（二）降低配电线路的损耗

为了降低配电线路造成的损耗，在设计建筑电气工程中采取的措施：①在选择线路的导线时，要合理选择电阻率参数，电阻率小，线路损耗就减少。因此为降低线路损耗，最好使用铝导线或铜导线；②在选择供电线路的路径时，尽可能走直线，弯曲路线会增加线路损耗。另外，配电房位置应该设计在负荷中心的附近，从而降低供电线路半径，减少线路损耗；③与电流大小、项目成本相结合对供电线路的导线截面进行选择。假如供电线路太长，要保证在满足电流和电压条件的情况下，适当放大导线截面，从而有效降低线路损耗，不过也会使线路成本增加。依照一年运行时间计算，大大降低了运行的费用，不但使能源得到节约，也提升了电气工程经济效益；④提升电力系统功率因数。通常情况下，建筑电气工程中的线路损耗会被电力系统功率因数所影响，因此在设计电气系统优先选择有较高功率因数的运行设施，比如同步电动机、电容补偿荧光灯等，从而使线路损耗得到有效降低。

（三）节能设计照明系统

照明系统是建筑电气设计的一个重要组成，设计中采取的措施有：①照明光源的选择。要有效结合经济指标和灯具使用寿命，衡量和对比这两种指标，从而选出节能型光源。在不同建筑中光源选择有所不同，本身亮度较低的建筑中，比如车间、商场和办公楼等，一般使用紧凑型、直管型荧光灯，也可以是小功率卤化物灯；在有较大跨度的工厂中，要使用大功率卤化物灯，在建筑外面可以使用太阳能光源；②照明系统的控制方式要合理。如今在设计照明系统中，通常使用的控制方式是感应控制、集中控制和分区控制。在建筑照明中想达到较好的节能效果，要依据建筑空间设置和实际情况来选择控制方式，在达到照明的同时，尽可能减少照明电气能耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如在设计旅馆的客房时，针对太阳光能直接照射到的走道，需要设计节能自熄的开关；在设计公共场所的照明时，采取集中控制的方式，可以选择使用自控装置和遥控开关；③选用一些新型的光源。如今LED灯广泛应用在我国的照明系统中，其特点主要是节能环保、较高的利用率、较长的使用寿命等。相比白炽灯，白光的 LED 灯有比较显著的节能效果，通常能节省超过 80% 的用电量。近几年，在设计室内照明中，开始使用光纤照明的技术，这些新型照明技术应用光导纤来达到节能照明的目的，能形成不同装饰效果，并且具有较高的安全性，被人们广泛关注。

（四）合理使用智能化控制系统

在我国不断发展通信技术的环境下，建筑电气工程的设计也开始广泛应用智能控制技术以达到实时全方位监控的目标，一方面能达到使用建筑的功能要求；另一方面也能使电气设备消耗的能源得到有效降低。智能化控制系统一般包含了计算机监控、智能化照明控制、建筑设备的监控等系统。

三、强化建筑电气设计的主要措施

（一）适当增加用电容量

通过分析家庭用电的情况，在家庭用电中主要能耗就是电炊具、热水和采暖制冷。家庭用电放置的主要位置基本上都在卫生间和厨房，除了空调在卧室。因此在设计住宅的电气工程时，要重视卫生间和厨房的用电量，需要适当增加卫生间和厨房回路的导线规格、断路器容量。通常情况下，断路器的开关至少要超过 20A，导线规格也要至少超过 4mm2。一些别墅住宅和大型住宅套型，最好使用三相进线，从而方便使用三相式家用锅炉和家用空调；住户配电箱中所用进线电缆的规格，通常情况下单相进线要使用大于 10mm2的铜芯线；在一些较大套型中可以增加到16～25mm2，通常三相进线采用的铜芯线是 6～10mm2。

（二）对建筑电气的主干线进行合理设计

如今有越来越多的住宅使用母线槽，特别是一梯多户高层住宅，有比较大的用电负荷，假如采取预分支电缆，会增加所用电缆的根数，不便于开展施工和维护工作，采取母线槽实施分段供电，能使垂直干线的电缆数量得到有效减少。在选择住宅的电气干线中，要依据建筑实际情况来选用，但对有较高层数并且每层都有较多户数的住宅建议采取母线槽。

（三）合理布置室内的开关、插座和灯具

布置灯具要有效结合建筑专业，在布置灯具之前，要先对建筑高度、能否做吊顶有一定了解。在布置灯具时要尽量靠近中间，防止灯具和结构架的距离过近。灯具基本功能是照明，需要注意：荧光灯照明高于白炽灯，直接照明灯具高于间接照明的灯具，吸顶安装效率高于嵌入式的安装；另外还要注意灯具老化问题和遮光材料透射率。选择的光源需要具有较高的功率因数、较长的寿命和较高的光效，采取合理化安装方法，从而在保证亮度的同时节约能源。在布置室内照明上，也要平衡各个部分的亮度，营造舒适氛围。住宅中假如只有均匀化照明会比较呆板，需要依据室内装修明确照明中心，并合理利用不同光源光色、射灯、筒灯、吊装的花灯壁灯等创造温馨的居住环境。

（四）配电线路要做好接地防雷工作

防雷种类一般分成三种：防高电位的入侵、防感应雷和防直击雷。防直击雷，是将接闪器装置到易受雷击的位置，之后使用引下线将接地装置连接起来，在安装的时候紧紧连接金属部件与避雷针。柱主钢筋可以作为引下线，用基础钢筋替代接地装置，用建筑金属性屋面替代接闪器，从而有效节能成本。设计施工时要重视联结等电位，利用电气手段将建筑物中金属物连接到一起，保证金属物能构建良好等电位体，从而降低建筑物中金属部件之间的电位差，确保设备与人的安全。

四、结束语

建筑电气设计对建筑物整体质量有直接影响，也关系到用户的正常用电和人身安全。因此，要合理化、规范化设计建筑电气工程，实施节能设计和用电安全设计，保证设计的安全和节能化，提高建筑电气设计的质量。

参考文献：

[1]梅竹青.建筑工程电气设计探完[J].工程技术研完，2018（5）219-220.

论文作者:林宏伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5c49cbfd25e5d56608e6a51.html