# 暖通工程中空调制冷管道安装技术要点综述论文_崔勇

摘要： 随着科学技术和社会经济的发展，人们对于生活舒适度有了更高的追求，在追求冬暖夏凉的舒适中对空调的依赖性也越来越高， 再此背景下，暖通空调受到越来越多人的青睐。而在暖通空调中，空调制冷管道安装技术作为重要的一部分，受到越来越多的关注。在此种情况下，本文首先分析了现在暖通工程中空调制冷管道安装存在的一些问题，其次针对问题提出几点笔者自己的思考，希望通过简单的归纳分析能够为相关工作人员提供一些思路和启发。

关键词：暖通；空调制冷；管道；安装技术

空调制冷管道作为空调系统的系统组成部分，在空调运行中发挥着不可替代的作用。其特点是空间较小、管道排列较密、阀门组成较多较复杂，因此在安装过程中对技术提出了很高的要求。

1.空调制冷管道安装时存在的问题

1.1管道安装的程序繁琐

现如今人们对空调的需要越来越大，管道工人的工作内容也变得越来越多，对于安装管道的质量要求也越来越高。如何更好地控制管道材料的质量，如何保证安装的管道安全，如何在复杂繁琐的工作中保持不出差错，这些无疑都对相关从业人员提出了更高的技术要求。另外空调制冷管道的安装同时也是对建筑的建筑合理性以及安全性的一个检验，如果建筑物存在不合理不合格的地方，那么无疑对管道的安装产生巨大的影响。不仅对空调安装工程后期埋下安全隐患，还有可能造成人员伤害。

1.2空调系统的整体管理不科学

在安装空调制冷管道时旁边会出现水循环不流畅，排风设计不合理，整体不通畅以及管道堵塞等问题，其出现的根本原因是空调系统的整体设计不科学所致，没有进行准确的定位和实际的勘测。另外，在安装时为了省事而不设置排气阀，不仅增大噪音，而且也会对空调系统造成损坏。

1.3 安装人员职业素养和专业素质缺乏

由于空调制冷管道阀门多，管道密等的特点，因此要求相关从业人员具备一定的职业素养和专业素养。职业素养和专业素养并不仅仅只相关安装技术，还包括安装时的安全意识，有效的自我管理等。没有专业知识的加持，就会出现不能完全领会图纸设计，不懂得适当变通来适应实际安装情况。缺乏安全意识就会缺乏合乎规范的安装操作以及自我保护，从而造成安全事故。此外相关从业人员的实操经验也是很重要的一笔财富，缺乏经验有时也会成为技术短板。

1.4规划设计冷热源控制不够

在进行空调制冷系统安装时，现有条件下，在热源的选定上普遍比较单一。热源单一对空调的供水、制冷以及空调的各项运转都有着积极的作用。但是受到建筑物用地等影响，需要在建筑的楼顶或者地下安装一定数量的锅炉，这无疑增加了安装难度，对安装技术也提出了更高的要求。

2. 暖通空调系统空调制冷管道安装的注意点

2.1按照设计要求进行安装

施工时要根据设计要求来进行，这是安全的基础，也是空调制冷系统正常运转的关键。在安装暖通空调制冷管道时，要严格按照设计来进行，其次为保证安装的空调制冷系统达到标准，没有安全隐患，要了解清楚安装部件的各个参数，并且严格按照标准进行安装。保证所用部件的质量合格合规，是安装的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外细节的注意也不容忽视，切忌 不按设计图纸，随意的安装。在安装过程中还要注意保持管内的干燥清洁，防止出现水滴，铁锈，杂物等。施工现场要保持干净，合理有序的进行安装工作，避免不必要的损坏。

2.2 氟利昂系统的安装要求

氟利昂系统在制冷系统中起着不可替代的作用，因此在安装氟利昂制冷系统时，要严格按照设计图纸要求安装管道、阀门以及其他的附件，保持部件表面整洁干净，保证安装合格。镀锌材料在管内是不能被允许使用的，在安装的过 程当中，在对管道进行对接焊缝之前要利用超声波以及射线等进行无损伤检测，保证焊接质量。

2.3 安装工作人员紧密配合

安装工作是分散的是在各个时期各个工程阶段中分开完成的，有可能由几个施工单位分工协作完成，如果各方工作人员在安装时缺乏沟通，缺少配合就很容易产生冲突，进而影响到工程的质量以及工程的进度。为避免这种情况的发生，就需要各部门，各单位加强沟通交流，对遇到的问题以及预想到的问题展开广泛的讨论，广开言路，集思广益。避免出现不协调的情况，进而保证工程的质量和进度。近年来，伴随着科学技术的不断发展，为施工材料也提供了越来越多的可选性，比如管材就可分为复合管材，金属管材，纳米管材等。但是不管什么材质，一定要在保证质量的基础上按照设计要求进行安装。如果必要时根据实际情况进行调整的话，一定要及时向上级进行报备，切忌随意改动。

2.4注意阀门、仪表等小部件的安装

在安装阀门时一定要选用专门用于制冷系统的阀门，在安装前要注意阀门的清洁干净，避免铁锈，油漆等污渍。使用前对阀门的功能进行检测，确保安全密封。在选用阀门时一定要注意质量，避免为后期空调系统埋下安全隐患。在安装时要安装到位，避免歪斜，保证阀门安装位置的准确以及高度、朝向的正确。同样的测量仪表也需要使用专门的仪表，安装前需要进行校正，在安装时尽量安装在便于查看且不受阳光雨水影响的地方，采用相应的其他设备，比如电压器等，确保仪表能够正常运转。

2.5 保证安装人员的专业素质

安装人员的专业素质的高低会直接影响到空调制冷系统的安装是否合格有效，因此在安装时尽可能选用那些专业水平高且安全意识强的工作人员。此外有经验的安装员还能够迅速的觉察出其他部位的不合适之处，对整个工程的优化起到很大的作用。

虽然我国管道安装技术在不断进步，但我们在制冷管道安装上仍有很大的进步空间，仍有许多需要我们注意和解决的问题。因此这需要广大相关从业人员不断进行专业知识学习，提高自己的专业素养，一线员工要注意积累经验，树立牢固的安全意识，不断规范自己的操作行为，避免由于个人行为而给整个工程造成损失。在安装时需要从每个细节注意起来，每一个环节都做到精益求精，从而提高整个工程的安全程度，促使空调制冷管道技术不断进步。

参考文献

[1]王志平 . 暖通空调系统空调制冷管道安装技术管理分析 [J]. 城市建 设理论研究（电子版），2018（24）：74.

[2][2] 林则森 . 暖通空调工程中制冷系统管道设计及施工技术探微 [J]. 科 学技术创新，2017（19）：165-166.

论文作者:崔勇

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5d464e01f3c389d55e9b815.html