# 滨海县海堤达标工程南八滩渠至入海水道枢纽段堤线方案论证论文_沈效操

江苏省滨海县滨淮水利站

1 项目实施的必要性与紧迫性

1.1是保护国家海洋权益的需要

滨海海岸是典型的侵退型海岸，如果没有有效的堤防和保滩工程，势必导致海岸进一步后退，尤为重要的是在废黄河口附近有我国一个领海基点，如沿海陆地继续向内蚀退，必将导致国土领海面积进一步损失，进而影响到专属经济区划界基准西移，使我国的海洋受到严重权益损害。

1.2 是保障国家重点工程安全的需要

该段仍在冲刷蚀退之中，高潮时潮水直刷陡坡脚，堤坡越刷越陡。该段是滨海县岸线的重要节点，对于滨海县、入海水道及入海水道南侧海岸具有重要的保护作用。如岸线水毁，淮河入海水道北堤将成为长达2.6km的巨型港堤，直面大海，淮河入海水道北堤及海口北闸与海口南闸均位于十分危险的境地。如遇入海水道泄洪及台风高潮同时到达时，北堤的防洪防潮压力及海口北闸与海口南闸将是十分不利安全的。

1.3 是维护海岸带生态安全的需要

沿海岸线是维护沿海地区生态安全和经济社会发展的重要安全保障，直接关系到沿海地区湿地资源、生物多样性和人民生命财产的安全。

南八滩闸至入海水道海口枢纽段岸线侵蚀严重，已严重威胁到岸线内侧湿地、鱼塘和居民的安全，同时还会对盐城湿地珍禽国家级自然保护区内的生物多样性造成威胁。因此，迫切要求对南八滩闸至入海水道海口枢纽段岸线进行有效防护，尽早全面达到设计标准，提高南八滩闸至入海水道海口枢纽段岸线的抗台防潮保安能力，恢复和维护滨海县海岸带的整体生态环境功能，确保沿海地区生态安全和人民生命财产安全。

1.4 是经济持续、快速、健康发展的需要

2008年5月滨海港10万吨级航道工程正式启动标志滨海港进入了新一轮大开发阶段，后期港口建设以及与其配套的滨海港口石油液化气厂、滨海港拆船厂及滨海港电厂近10亿元的临海工业项目，均即将上马。因此，此段岸线防护工程是保障区城社会经济发展、促进生态环境良性循环所迫切需要的支撑工程。

2项目实施的可行性

2.1 政府的大力支持

该段岸线的防护对滨海县以及盐城市及江苏省的海岸控制具有重要价值，历来为省、市、县各级海洋部门所重视。2005年～2008年期间对此岸段已进行了多种防护型式的试验，形成了完整、具体的可行性研究成果，为该项目的实施提供了社会保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 前期的充分准备

目前，该项目的前期踏勘测量、初步设计报告编制工作已全部结束，工程实施区域的地质、气候、水文和地形地貌等基本资料数据已具备，这也为科学、合理和有效地实施该项目提供了技术依据。

2.3 丰富的实施经验

从项目实施条件上看，1998年以来的滨海县岸线防护工程建设已达到一定的防护效果，地方政府及海洋主管部门已在设备设施、交通、监测运行和环境保护、质量和经费使用的监督管理等方面有了足够的经验，这些是确保该项目能按工期要求完成并通过验收的物质基础。

3 效益分析

3.1 生态效益

该段岸线防护工程的实施，可以有效减小自然灾害带来的威胁，恢复和提高沿海海岸带整体生态环境功能，可以为盐城湿地珍禽国家级自然保护区内的珍禽提供一个环境优美、生态良好的生存空间，保护沿海生物多样性。此外，工程的实施，将使该段岸线资源、岸线至主海堤之间的湿地资源、水产养殖得到有效保护，从而实现人与自然协调发展，具有十分重要的生态效益。

3.2 社会效益

通过本项目的实施，将使岸线内侧湿地、水产养殖等土地得到安全保障，保护了沿岸居民的生命财产安全，同时为滨海县沿海经济的发展提供充分的后备土地资源，对于建设和谐社会、促进沿海社会可持续发展具有积极意义。另外还保障了淮河入海水道北堤、海口北闸、海口南闸的防汛防潮安全，具有十分重要的社会意义。

3.3 经济效益

通过该项目的实施，能有效保护岸线内侧8338亩湿地（含6000多亩鱼塘），对区域经济的发展会起到直接的推动作用。同时，该项目的实施将使该段海岸的生态环境、岸线资源、湿地资源得到最大程度的保护，为该段岸线及其内侧土地今后的开发利用提供了有利保障，为沿海经济的可持续发展打下了坚实的基础。保守估计，项目实施后，按照每亩5万元估算，可以置换经济效益41940万元，具有明显的经济效益。

4主要措施任务

4.1 主要任务;工程实施内容：对南八滩闸至入海水道海口枢纽段3.68km岸线实施土方填筑，计划2015年年底前实施完成；待土堤沉降稳定后，对该岸段按照防御50年一遇高潮位加10级风浪组合的设计标准进行高标准防护，计划2017年底前完成。工程总计划投资6000万元，其中申请中央资金5000万元，地方自筹1000万元。

4.1.1 岸线土方填筑工程

岸线土方填筑工程根据工程现状，充分利用原有岸线的走向，减少滩面的冲刷和波浪的正面袭击，综合考虑安全性与经济性，本次拟实施工程岸线布置由南八滩闸南港堤下游段，桩号0+000东至0+800，项目岸线再向东南方向至3+680，全长3680米，与位于淮河入海水道海口枢纽北港堤已防护的北港堤相连接。

4.1.2 堤身设计

参照已实施的岸线防护土堤断面，堤顶高程7.0m、顶宽8m，本工程0+000～0+800段现状已有低标准土堤，需要将现有的土堤堤身断面加宽、加高到设计标准。岸线堤身防护工程的结构型式，要满足稳定、消浪的要求，同时还要满足施工要求。

4.2 施工方案

1、施工方法;结合工程现状，周围为鱼塘，施工的土方来源是开挖沿线鱼塘取土，晾晒后上堤压实。首先，根据设计红线，测量放线确定堤身走向和复堆河的开挖范围；分段施工，先将鱼塘中的水排干，在鱼塘取土区的周边开挖龙沟，降低地下水位，根据降水的情况，期间清除鱼塘和原土堤的障碍物；土体含水率达到上堤要求后，采用推土机将土方拖上大堤，土方上堤后采用推土机将土方整平、压实，挖掘机修坡成形；随着鱼塘中符合要求土体的挖除，再在其周边开挖龙钩，降低水位，开挖上堤，周而复始，直至达到设计要求的标高，形成复堆河；筑堤后堤顶土方预留50cm超高，即堤顶施工高程为7.5m，堤顶修筑成微拱形，有利于降水排出。

2 岸线堤身防护工程;本次岸线防护工程从南八滩闸下游翼墙处（桩号0+000）～南港堤圆头（0+800）～入海水道海口闸下游，防护段岸线（桩号3+680）共长3680m，堤顶高程按照五十年一遇高潮位3.3米(废黄河零点，下同)，加十级风浪爬高和安全超高，确定该段岸线堤顶高程7.0m，顶宽8.0m。采用两级斜坡之间加消浪平台，堤顶设反弧挡浪墙，堤脚设置伸齿坎的防护型式。

4.3 项目实施单位;滨海县水利局为本项目实施单位，主要负责工程的前期勘测设计、招投标工作、工程的实施、工程的运行管理。

4.4 技术指导机构;为了保证项目的科学性，有效地规避项目风险、严格规范项目管理实施的各项工作，结合江苏省滨海县海岸带综合整治与修复项目工作开展的需要，以及项目前期调查、分析、咨询工作的实施，在项目实施中，拟选聘省、市、县海洋与渔业局、水利局、江苏省测绘工程院、江苏省海域使用动态监视监测中心、及有关院校和科研机构的技术专家，组成技术指导专家组，技术指导专家组在项目领导小组指导下开展工作。

论文作者:沈效操

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第14期

论文发表时间:2017/12/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5d8f423bb54013e164745a0.html