# 配电运行中设备检修及维护论文_李小强

摘要：配电运行直接影响到电力系统的稳定，对优化电力系统起到重要作用，这就要求工作人员认真做好设备检修与维护，提高设备故障处理意识与效率。为此，重点针对互感器、变压器以及电容器运行故障与维护问题进行分析研究，希望对提高配电设备检修与维护技术水平起到指导意义。

关键词：配电运行；设备；检修；维护

中图分类号： TM755 文献标识码：A

引言

近年来，我国现代化建设步伐不断加快，取得的成就瞩目，其中电力系统运行成为最基础的保障，为国民经济发展、企业生产以及人们生活带来了便利。因为电力需求日渐增长，对于配电线路的安全性与运行效益提出了严格要求，而做好设备检修及维护是提高配电运行安全与稳定的重要措施。在这种情况下，配电人员必须提高设备检修与维护意识，依照章程定期做好运行过程中设备检查、维修等工作，为电网系统运行及优化“保驾护航”。通过本文的研究对于实现配电运行综合效益，提高设备检修与维护水平起到重要的现实意义。

1配电运行中的设备问题

1.1互感器

配电运行过程中设备难免会出现各种问题，其中互感器是核心部分，也是检修及维护工作的重点，直接影响到配电设备的运行是否正常以及安全性等。在实际工作中，互感器极易存在放电或漏油等问题，不仅影响工作效率，也会增加安全隐患，甚至会使设备出现严重损坏，带来的损失较大。所以，配电运行中，互感器应当作为检修及维护的重点，定期进行设备运行状态检查，减少互感器故障对系统运行产生的不利影响。

1．2 变压器

变压器在配电运行中也起到重要作用，在检修及维护工作中却是容易忽略的内容。在使用过程中，由于工作人员疏忽，导致变压器在长时间运行以后没有及时更换，设备老化严重，运行效率不佳，还会造成诸多损失。同时，涡旋电流和线圈电阻在变压器长时间运行下也会出现各种问题，打乱系统稳定运行状态［1］。一旦变压器出现故障，系统无法正常运行，影响的范围较大，而且短时间很难恢复，其损失不可估量。可见，变压器在配电运行中的作用不容忽视，必须做好定期检查，将故障率降低，提高配电设备运行效率与质量。

1．3 电容器

电容器对于配电运行稳定也起到一定影响，在检修及维护工作时需要对其故障问题进行排查，以免对存在的隐患发现不及时影响配电运行。常见的电容器故障，比如元件过热、设备渗油等，除了影响电容器正常使用、功能以及寿命以外，也会对工作人员的操作产生影响，带来损失。

2配电运行中设备检修及维护的意义

配电网系统由许多不同类型的配电设备组合而成，各设备之间相互配合，共同完成电力资源的输送工作。传统的配网设备技术较为落后，需要花费较大的人力成本进行设备维护，故障维修过程中，供电企业需根据故障区域实施停电，暂停该区域内的正常电力供应，极有可能引起用电客户投诉，造成一定的社会影响，伴随着我国电力行业智能化、自动化水平的提高，不少电气设备逐渐实现了自动一体化功能，能够自动隔离故障区域，大大提高了企业的供电可靠性及经济效益［1］。如今，在配电网系统中已经安装了相应的检测设备，对配电系统的运行状态进行监控，降低了配电设备故障的发生概率，减少了企业供电系统的运行成本。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电运行中设备的检修与维护技术

3.1互感器运行安全维护

互感器主要分为电流型互感器和电压型互感器，电压互感器主要的作用是为10kV配电线路设备继保提供工作电压，特别现在的配电网均开始智能化建设，大部分线路的开关均要求安装智能开关，智能开关的保护装置均通过电压互感器取电，故互感器是十分重要的设备；而互感器在日常维护中也是故障比较多的设备，其主要原因有：（1）质量问题，在出厂过程中一定要对设备进行检查和试验，避免伪劣产品投入电网使用；（2）设备老化，按照在户外使用的设备，经过日晒雨淋会加速设备的老化，绝缘层的绝缘下降从而导致击穿；所以每月需定期互感器进行巡视，检查外观是否有裂纹，用红外测试检查各连接点是否发热。

3.2变压器的检修与维护

变压器与配电运行稳定性有很大关系，通过定期检修与维护保证变压器一直处于稳定的工作状态，为配电运行提供安全保障。如果配电设备运行过程中变压器出现问题，大多数情况下由磁化电感和铁磁材料旋涡电流导致，使变压器出现铁耗和铜耗的情况，并增加设备能量消耗［3］。长时间运行下，设备运行温度会明显上升，引发各种故障问题，也会缩减设备及零部件的使用寿命，阻碍设备运行通畅。另外，长时间处于高温运行环境中，也会使设备绝缘层老化，造成损失，增加安全隐患。变压器运行状态下，为保证运行效益，必须考虑运行载荷问题，减少超负荷情况发生，从而避免由于超负荷引发的设备运行温度上升，影响设备性能和使用寿命。而且，一旦出现运行温度上升的问题，势必会对其他设备运行状态和功能等产生影响。在日常工作中，必须由专门人员对变压器的运行状态进行跟踪监控，在合理范围内限制设备运行温度，从而有效控制温度上升对设备产生的不良影响。

3.3电容器的检修与维护

配电运行中，发电机必须为负载提供无用功率，经过长时间运行会使传输线的电压损耗越来越严重，影响线路的使用寿命。而电容器可以起到平衡系统的作用，提高系统稳定性，保证运行效率。电容器使用过程中不可避免出现故障问题，需要做好以下工作: ①确保电容器电容值符合要求，因为电容值过高或过低都会产生影响，比如过高的情况下会使元件击穿和温度上升，甚至会引发渗油问题; 而电容值过低其作用无法发挥，不能满足配电运行需求。一般会选择熔断器保护电容器，使其处于安全运行状态，如果电容器出现故障，也需要排查熔断器是否存在问题，再进行全面检修，及时发现故障所在。②根据配电运行实际状况，可以适当增减电容器运行数量，并检测电容器的电压值，但需要注意如果是额定电压操作环境下，功率应该控制在额定电压的 1.05 倍以内［4］。

3.4加强配电设备的管理

由于配电设备缺乏有效的管理，导致配电设备出现故障并不能及时解决，从而形成了较为严重的连锁反应。当前，电力部门应加强对配电设备的管理。首先，城市配电网的配电设备维修养护频率较高，但是对偏远地区的配电设备维修并不达标，管理部门要加强对维修养护的调配能力; 其次，管理部门要根据实际情况，制定出具有针对性的维护标准，使设备的维护更加具有便捷性。

3.5低压配电线路的检修及维护

在对低压配电线路进行检修与维护时，技术人员主要采取安装防雷保护措施的方式来保护线路安全运行。对于一些用电需求量较大的用户，其对电力的使用频率较高，需时刻保持线路运行的稳定。技术人员可在线路与建筑物接触部位和建筑物内部线路分别安装低压避雷器，并做好低压避雷器的日常维护工作，确保低压避雷器能够充分发挥出其真正的价值和作用。防雷只是其中一方面，对于低压导线绝缘性更为重要，直接影响用电客户的人身安全。另外，低压线路出现重过载运行和发热的情况也极为普遍，巡视时要做好负荷监测，同时留意线路驳接口、铜铝过渡线夹等电气连接部位是否发热。

结束语

配电运行是否良好直接影响到整个电力系统运行有效性，故障问题不可避免，但为了保证配电运行正常，保证配电设备使用效率，应该事先制定好检修与维护计划，加大巡视力度，依照章程做好设备维护工作，保证配电设备最佳运行状态。另外，在技术人员的专业知识与技术方面也需要不断提升，加强培训，是提高配电运行设备检修及维护效率的重要措施。通过提高检修及维护效率与频率，使系统运行通畅，降低故障率，实现最优化效益。

参考文献

[1]李登宇.配电设备运行中安全维护措施分析[J].现代国企研究,2017(24):76.

[2]谢少华.配电运行中设备的检修及维护探讨[J].建材与装饰,2017(51):263-264.

[3]卢广佳.探究配电运行中设备的检修及其维护技术[J].科技资讯,2017,15(35):28+30.

[4]王文欢.关于运行中配电设备的防雷措施探讨[J].智能城市,2017,3(11):171.

[5]汪剑.配电运行中设备的检修与维护研究[J].中国管理信息化,2017,20(22):101-102.

论文作者:李小强

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5dd8c164b9bce5982bf07dd.html