# 市政建筑墙体保温隔热措施探讨论文_马良

宾县市政建设工程公司 黑龙江省

摘要：随着社会市场经济的飞速发展，极大的推动了我国市政建筑行业的繁荣，受到了社会和人们的广泛关注。保温措施是市政建筑施工过程中一项重要的施工环节，尤其是在北方的市政建筑工程中，保温措施施工更是不可缺少的。因此在市政建筑施工过程中，施工人员需要根据市政建筑工程的实际情况和特点，选择合适的保温技术，并提高施工技术的科技含量，从而有效保证市政建筑工程保温施工的质量。现本文就市政建筑墙体保温隔热措施进行探究，仅供交流借鉴。

关键词：市政建筑墙体；保温隔热；措施；保温技术；特点

墙体外墙的保温隔热在市政建筑施工过程中是一项重要的施工环节，尤其是在北方的市政建筑施工过程中，其更是不可缺少的施工环节。因此，在市政建筑工程的施工过程中，施工人员需要加强对外墙保温隔热施工的重视，并有效的提高施工工艺科学含量，从而有效的保证施工的质量，同时，市政建筑单位需要坚强施工环节的监管工作，这样一来，市政建筑墙体保温隔热功能才能够得到有效的发挥，市政建筑保温需求也能够得到有效的满足。

一、市政建筑墙体保温技术

1、外墙内保温技术

市政建筑外墙内保温，是指在建筑外墙时在内侧使用聚苯板、保温砂浆等保温材料，从而形成保温层。这种保温措施施工便捷，施工进度比较快，对建筑外墙的垂直度要求不高。但这种保温技术也存在一些不足和缺陷，内保温层不能隔断横墙、梁柱在墙体内形成的热桥。这样很容易造成墙体温度存在较大差异，保温的墙体和不保温墙体的温差一旦超过10℃，很有可能形成结露现象，进而导致墙体出现发霉、开裂。

2、外墙外保温技术

市政建筑外墙外保温，是指在市政建筑外墙时在墙体外侧采用保温材料形成保温层。这种保温技术也是目前市政建筑大力提倡的绝热方法。这些保温材料自身带有大量封闭孔，而且密度较小，保温效果良好。以EPS板抹灰保温为例。该保温材料选用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS），这是目前应用较多的方法。首先将EPS板固定在建筑外墙外侧，在外面涂抹一道界面剂，然后用聚合物砂浆打上底层，随即压入网格布，当底层聚合物砂浆不粘手时，再涂抹一层聚合物砂浆，遮盖住网格布，最后进行装饰面层的施工。

3、体内夹心保温技术

将保温材料置于市政建筑外墙的墙体之中，这样的保温措施称作体内夹心保温技术。在应用该种保温措施在建筑保温施工过程中聚苯乙烯、岩棉和玻璃棉时主要使用的保温材料，在施工过程中，需要设置构件连接在建筑墙体的内外墙片，在一定程度上增加了保温施工的难度，同时也造成了严重的冷热桥现象。通过各种保温技术在建筑的实际应用可知，体内夹心保温技术是建筑外墙保温技术中最好的选择，通过这种保温技术的应用，建筑主体结构能够得到有效保证，同时还能够将冷热桥现象消除。并且这种保温技术的施工较为简单，在此基础上，市政建筑墙体的适应性也能够得到有效的改善，因此，该种保温技术被广泛的应用在现代市政建筑工程中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、外墙保温技术的优点

1、外保温技术能提高主体结构的耐久性

在进行市政建筑外墙的保温施工过程中，通过外保温技术的应用，能够切实有效的保护市政建筑墙体内部的砖或混凝土墙体。市政建筑外部的气候变化能够造成建筑墙体内部的温度变化，这种变化主要表现在建筑的外保温层内，这样的话，建筑内部的受保护的墙体能够在保温材料的保护下在冬季温度会上升，而建筑内部的湿度也就会降低，建筑内部温度的变化呈现平缓的状态，不会大起大落具有较小的热应力，因此，变形、破损和裂缝在墙体出现的概率也就会大大的降低，极大的延长了市政建筑工程的使用寿命，灾害性的气候变化对建筑墙体结构的影响也就不会那么高了。事实证明，只有外保温材料的选择适当，合理的设置厚度，以及良好的施工质量三个条件得到有效的满足，那么建筑墙体和屋面因温度变化引起的变形和裂缝问题就能够得到有效的避免，因此，市政建筑主体结构的耐久性就能够得到有效的提高。

2、外保温技术能提高房屋居住环境的舒适度

市政建筑外墙和屋面进行保温隔热措处之后，建筑内部热量的积蓄就会增加，这样一来，建筑室内温度变化也不会很大，而是保持在一个缓慢起伏的状态，使得建筑内部的温度较为适宜，满足人们对建筑使用功能的高要求，有利于市政建筑物寿命的延长。太阳辐射热、电器辐射热等自由热能够得到有效的利用，在一定程度上能够起到节能环保积极作用。在夏季，建筑内部气温因为保温功能的发挥能够得到有效的降低，因为进入室内的太阳辐射被建筑外保温层有效的削弱，因此室外高温的影响得到有效的避免，外墙表面的温度和建筑物室内温度的上升呈现缓慢的状态；在冬天，在保温措施的作用下，市政建筑室内空气热量的散失能够得到有效的防止，而外界冷空气也能够被很好的阻隔。由此可见，市政建筑墙体的屋面保温措施的应用对建筑室内温度具有调节作用，能够保证建筑物的冬暖夏凉，还有利于降低建筑物的采暖负荷，更能够促进能源节约的目的得以实现。

三、保温施工材料

要提高外墙体的保温效果，除去施工工艺外，保温材料的选择至关重要。外墙体保温材料主要分为无机类和有机类，无机类材料主要有岩棉板、陶瓷保温板、珍珠岩等浆料等。岩棉板的导热具有可以防火，阻止燃烧，吸湿性大等特点，但是保温效果较差；陶瓷保温板的导热具有可以防火，不燃烧，施工方便，耐久度好等特点；珍珠岩等浆料的导热具有防火性好，吸水性高、耐高温等特点，但是保温效果较差。有机保温材料主要有膨胀聚苯板、挤塑聚苯板、胶粉聚苯颗粒保温浆料、聚氨酯发泡材料、酚醛树脂复合板等。其中，膨胀聚苯板的导热，材料价格便宜，保温效果好，但是强度稍差；挤塑聚苯板的导热，强度高，耐潮湿，保温效果更好，但是价格稍贵，而且施工时表面需要进行处理；胶粉聚苯颗粒保温浆料的导热，具有阻燃性，对基层平整度的要求不高，可以节省找平的工序，但是保温效果不够理想；聚氨酯发泡材料的导热，保温效果好，防水性好，强度高，但是价格较贵；

四、结语

总而言之，墙体保温隔热是建筑工程中一项重要的施工环节，能够促进市政建筑工程的舒适性，因此，在市政建筑工程的施工过程中，施工人员需要采取有效的措施做好建筑外墙和墙面的保温工作。为了使市政建筑墙面的保温得到有效的保证，在施工过程中，新材料和新工艺需要得到有效的应用，这样一来，市政建筑工程的保温功能才能够得到有效的发挥，有利于促进市政建筑行业的进一步发展。

参考文献：

[1]杨鑫，莫天柱，王聪，等.浅谈重庆地区屋面保温隔热现状及措施[J].保温隔热与材料，2013（5）

[2]齐刚.墙体保温隔热与节能[J].建筑技术开发，2012.3（3）

[3] 王艳芬，裴若娟.几种新型屋面保温隔热材料[J].建筑技术.2001（10）

[4] 杨鑫，莫天柱，王聪，陈金建.浅谈重庆地区屋面保温隔热现状及措施[J].建筑节能.2013（05）

论文作者:马良

论文发表刊物:《基层建设》2016年4期

论文发表时间:2016/6/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f5f90841b616a146eed27e0f.html