# 建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工技术及质量控制分析论文_王一

中冶沈勘工程技术有限公司 辽宁省沈阳市 110141

摘要：现如今随着我国经济的快速发展，建筑工程数量在逐渐增多，在建筑工程规模增大的基础上，旋挖钻孔灌注桩的应用也越来越常见。因此在本文中，主要对建筑工旋挖钻孔灌注桩施工技术和质量控制进行全面的分析，在此基础上提出下文内容，希望能够给予同行业工作人员提供相应的参考价值，不断加强旋挖钻孔灌注桩在实际施工过程中技术质量。

关键词：建筑工程；旋挖钻孔；灌注桩；施工技术；质量控制；分析

引言

目前随着我国建筑领域快速的进行发展，旋挖钻孔灌注桩的施工技术也得到了十分广泛的应用，但是对于这项技术而言，在应用中也存在一定的不可预测性和隐蔽性，所以在对质量控制的过程中显得比较困难，同时施工方法的应用也存在一定的复杂性，如果某个阶段出现突发性问题，对建筑工程的整体质量会带来一定影响，甚至会出现不必要的经济损失。

1.建筑工程中成孔的检查分析

在对成孔检查中，可以对孔径进行分析，在钻孔是属于干孔的情况下，便需要应用重锤对孔内的虚土进行夯实处理，之后采用相关设备进行检查，在孔内存在地下水的情况下，应用水下灌注混凝土的方式进行测量，对桩孔检查合格后，需要第一时间内灌注混凝土，成孔达到相应标高后，需要检查沉渣的厚度以及垂直度，如果发现问题必须及时进行处理。此外要采用测绳对孔深做好测量，对相关数据进行全面记录。在此过程中，施工人员要提高对孔深的控制，避免应用超前钻进行替代。在完成钻孔后，要做好孔径的测量工作，在长度能够满足实际要求的情况下，应用专业的设备进行两侧检查，检查其是否满足相关标准要求。

2.钻机就位时的钻进

在钻进进行钻进的过程中，要采用泥浆护壁去进行钻进，如果地质条件比较好，并且孔深达到十五米的情况下，可以直接的进行钻进，在完成护筒埋设工作后，需要采用护桩拉十字线，这样可以对钻头的位置进行保障，使其可以和桩为中心相互的对准，在钻机进行操作中，要对以下几点问题引起重视：一是钻机就位后需要调整并且检查其钻杆是否垂直，完成调试后需要对钻杆进行锁住，避免钻进的过程中出现不必要的改变。因为应用旋挖钻机会将空筒中的土壤进行挖出，因此需要合理的对泥浆密度进行调整。此外钻进中需要安排专业人员进行看守，及时的调整外加剂和鹏润土的数量，钻进中需要根据地质情况对钻进速度做出合理调整。对于黏土层而言，可以提高钻机的进尺，钻机进尺的提高可以避免一些不必要的问题出现。二是对于钻头的位置而言，会在泥浆的空隙作用下快速进行流动，从而对其空档位置进行补充，因此会影响到泥浆护壁，导致施工出现隐患问题。此外钻头下降速度不可以太快，特别是刚刚钻孔的时候，必须要在一定程度上避免泥浆出现四溅问题。

3.清孔工作的分析

在建筑工程进行建设的过程中，清孔工作是一项十分重要的内容，并且清孔工作质量的好与坏对于工程的整体质量是具有着直接的影响，因此在建筑工程进行建设的过程中，通过采用旋挖钻机成孔时，必须要选择合理的钻斗，同时钻斗需要从底部直接的将渣土进行取出，总之采取这样的做法可以对孔底泥浆的厚度进行保障，如果在孔底泥浆的具体密度相对比较大的情况下，那么泥浆沉淀将会比较厚，在这个时候，进行钻进抓取，可以有效的避免出现一些问题，但是必须要保证泥浆的实际含砂率，在对钢筋笼进行下方后，如果发现了孔底的泥浆沉淀厚度超过了规定的要求，这个时候需要采用混凝土的导管和水管相互配合，对孔底进行搅动，此外也是需要做好注水换浆的工作，对孔底进行清理，同时对清孔的工作质量给予充分的保障，这样也是可以为后续的施工奠定出坚实的基础，提高工程的整体建设质量可以满足规定要求，促进建筑施工顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.钢筋笼的放置分析

在建筑工程项目中，通过合理的应用旋挖钻孔灌注桩的施工技术，在应用之前，必须要根据相关标准要求，在施工现场做好钢筋笼的加工工作，与此同时需要将加工完成的钢筋笼运输到现场现场，在运输的过程中为了避免出现变形问题，必须要做好加强筋的设置工作，同时在钢筋笼主筋中，需要每间隔两米作为的位置采用水泥砂浆垫块做出合理的设置，这样能够有效的保护钢筋保护层于相关要求相互满足。如果钢筋笼的直径被加大的情况下，将会采用吨位可续额的吊车进行吊装，这样可以保证钻孔的中心位置能够和钢筋笼的中心位置保持一致，在将钢筋笼吊装到设计的位置时，需要在第一时间之内做好固定的工作，如果所需要的钢筋笼需要进行长度搭接，必须要保证将钢筋笼设置到固定的位置上，之后将第二节钢筋笼进行相应的吊起，之后采用套接或者是焊接的方式对钢筋笼做好加固连接，在对钢筋笼进行焊接的过程中，必须要保证上下钢筋笼之间具体位置的契合度，与此同时保证焊接的长度以及质量和规定都能够满足设计的实际要求。最后还需要对钢筋笼做好固定的工作，在这个时候，施工人员可以从钢筋笼的最上端位置做好固定，这样可以有效避免混凝土在进行浇筑的时候，导致钢筋笼出现位移的问题，对最终的建设质量带来一定的影响，同时对于建筑工程的进一步发展也会带来一定阻碍。因此这项施工必须要引起施工人员高度重视，通过采取合理的措施提高钢筋笼的质量，保证建筑工程的整体质量得到提高，促进建筑行业持续稳定的发展，为我国经济水平的提高奠定出坚实的基础，同时也可以为人们的居住提供出安全保障。

5.建筑工程的混凝土灌注分析

在对建筑工程进行施工的过程中，最后的施工阶段便是混凝土的灌注施工，在每一次对混凝土进行灌注施工完成之后，需要对混凝土的导管埋置深度以及上升的高度引起足够的重视，通过需要做好各项细节的检查工作，并且对其做好相应的记录工作。在此之外导管在实际埋置的过程中，需要将其深度控制在一米到二米的位置上，并且对导管的速度进行一定的提高，对导管的所有出口需要进行密封处理，通过采取这种做法，可以保证下部和中部位置的气体顺利排出，避免混凝土出现下落的问题，并且对混凝土进行灌注的过程中，必须要对塌落度进行仔细的检查，这样可以保证混凝土的质量和实际的设计要求相互满足，保证建筑工程的施工质量，促进建筑工程施工顺利的进行，因此需要引起相关人员的重视。

总结

通过对上述分析后可知，加强对工程旋挖钻孔灌注桩的施工做出分析，制定出完善的施工对策，保证这项技术的施工得到顺利进行，同时也还可以提高施工的质量。在此之外必须要对施工技术和施工方法进行全面掌握，对施工工序进行确定，最终保证施工参数和工程要求可以相互符合，在一定程度上提高工程的整体质量，促进工程建设顺利进行，对于促进我国建筑行业的发展具有着一定的作用。

参考文献

[1]李凌锟.建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工技术及质量控制[J].太原城市职业技术学院学报，2018，99（09）：173-174.

[2]刘世坤.建筑桩基工程施工中旋挖钻孔成桩施工技术的有效运用分析[J].城市建设理论研究（电子版），2018，99（26）：112.

[3]杨忠文.旋挖钻孔灌注桩施工质量的控制[J].工程建设与设计，2018，99（03）：240-242.

[4]胡永洪.浅述某工程旋挖钻孔灌注桩施工的质量控制[J].建材与装饰，2016，99（42）：188-189.

[5]姚曙光.浅析南平某工程旋挖钻孔灌注桩的施工质量控制措施[J].建材与装饰，2016（23）：193-199.

[6]李卜卡.钻孔灌注桩施工监理的要点分析[J].中华民居（下旬刊），2014，99（05）：343-344.

论文作者:王一

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年3期

论文发表时间:2019/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f607b5c7983219eef8943313.html