# 温度计量过程中常见问题及处理措施探讨论文_纪洪芝

宁波市计量测试研究院 浙江省宁波市 315040

摘要：温度测量工作在医学、气象学、制药等行业都有应用，扮演了非常重要的角色。准确快速地测量温度对生产调节十分重要。改革开放不断发展，人们的生活质量和生活水平有了很大提升，这离不开工业生产行业，它支持着我国的经济和社会发展。在生产过程中，温度与产品质量密切相关，温度测量设备在生产过程中的使用越来越普遍，温度测量装置用于测量物体的热量和冷量，这是一种工业自动化仪器。

关键词：温度计量；常见问题；解决方案

引言：我国的科学技术得到不断进步，现在的生产过程中对温度测量的要求越来越高，温度计的发展必须越来越好。能划分成接触式与非接触式两种类型，一般来说接触式温度测量器要比非接触的精度更高，更易于操作简单可靠并不会但是会受到温度的影响，导致其精度的影响，无异于在高温环境下进行作业。非接触式仪表的话是不用和被测介质接触的，它的测温范围比较大，不会被测温上限所影响，不过容易受到外界的因素所影响，从而导致比较大的误差，要根据不同的生产方式，采用最好的温度测量计进行温度的测量。

1.不同行业的温度测量

1.1医学中的温度测量

温度计是一种非常常见的温度测量装置，笔者以红外测温仪为例，随着环境的变化，婴儿发烧是婴儿护理中的常见症状。安全和准确地测量婴儿和幼儿的体温是每个护理人员和年轻父母需要掌握的技术之一。然而，活跃且害怕测量体温的婴儿和儿童的特征使护理人员无法使用温度计完成任务。例如，水银温度计具有易碎特性，如果意外破坏，其中所含的汞蒸发会对人体造成伤害。接触式温度计会导致测量数据不准确，婴儿对测量的排斥以及其天生就爱乱动的特性，以及电子技术的发展使得非接触式红外测温仪在婴幼儿父母中越来越受欢迎。其具有操作方便、读数方便、无婴幼儿排斥、测量速度快的特点。然而，在测量精度，可靠性和价格优势方面，它不如传统的温度计。

1.2气象学中的温度测量

海面温度的测量不同于海水温度的测量。对传统的测量仪器来讲，其必须接触海水才能得出数据，而使用红外传感器测量海水温度则就要方便许多：1）红外波段在海水的透过率非常低，这样就可以较为准确的测量。2）红外传感器测量数据时不需要与海水直接接触，这一特点也就保证了其不会因热传导而改变数据。再加上天空背景的干扰，红外传感器的测量温度与真实海水温度之间存在偏差。将使测得的温度低于实际温度[1]。

2.温度计装置生产流程安全原则

虽然温度测量装置用悠久的历史，但是用起来依旧存在一些难度。为了能保障温度测量装置的正常运行就必须注意温度测量计的正常使用，并且温度计的使用和安装要按照手册的要求进行，要根据自我经验进行安装和主观意象进行推测是绝对不允许的，这会影响温度测量计的使用状态和使用质量。可以使用正确的设备接线进行驱动测试仪。

在进行温度测量机的使用时，要随时注意温度测量计的测量范围及误差，并且要随时阅读工艺参数实现对工艺的最好最大化质量测量，从而对物质的整体温度进行估计。并根据工艺参数设置合适的要减少温度误差，采用可控的变压器温度控制器在温度调控时进行紧急测量阀值的时候，仪表指针有时可能会卡住。这个时候只需轻敲仪器表面，指针就会自动移动到设定点附近。当温度测量装置用于生产过程的时候发生碰撞，碰撞现象主要是由设备本身的抗干扰能力降低引起的。一旦遇到这种现象，要及时关闭仪表的电源，大约20s之后，仪表打开，问题解决了。

在应用的过程中，热阻系数会影响温度测量装置的精度，有两个原因，一个原因是指示器编号不匹配，而且没有详细了解何时更换热阻，仪表的指示值过大，导致其他类型的热阻误用、仪表温差过大和温度损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在更换热电阻时，一定要注意电表的刻度，杜绝发生电缆烧坏或表面变厚。另一个原因是热阻和测量点之间的接触距离和接触深度引起的温差。应及时更换未经测试的温度计，以确保测量数据的准确性。新计量装置必须经过验证和测试才能使用[2]。

3.温度测量中的常见问题以及解决方案

3.1温度测量常见问题

首先，在热电偶的通道检查过程中指示不稳定，在相同温度测量位置的一些热电偶具有一些不稳定值，该位置的环境温度是恒定的，并且没有强电磁干扰。确定热电偶存在问题，其值不稳定，全面考虑的唯一问题是布线。这时候需要在现场检查后，一般会发现接线松动，这时拧紧，然后抄表就会回复稳定。温度显示值上下波动，这可能是接触不良引起的，并且可以逐个检查现场存在的配线。其次，是大指示误差，各个热电偶值与其他热电偶明显出现差距。这时可以考虑补偿导线接反的问题。补偿导线相当于热电偶，其电流也通过参考端子从正极流到负极，当连接热电偶时，补偿导线的正极和负极应对应于热电偶的正极和负极。当正负接反转时，不仅无法补偿，而且会冲散热电偶的部分热电势，从而导致指示温度低。

3.2温度测量问题的解决方案

（1）温度仪表系统故障分析步骤。①检查显示值，若其突然显示出极大或者极小的值，这时就可以得出现场仪表系统的故障的结论。它显示很大的滞后现象，没有突变。另一方面，变送器的放大器出现问题也会导致这样的现象，有这样两种可能。②检查温度计时，如果调节器的PID参数调节不好，仪表的指示值会快速反复振荡并连续变化；如果温度计的指示值变化缓慢，则可能是过程操作的变化引起的。如果过程操作没有改变，那么温度计系统本身就失败了。

（2）温度计验证。①压力式温度计验证压力型温度计指示错误的验证方法与和传统的方法是一样的。使用的配套设备和标准必须符合规定的要求。进行验证时，标准温度计和压力温度计的温度计应完全浸没在被测介质中，并在两个温度计的指示值稳定后进行数据读取。压力温度计头部与温度包装之间的高度差不超过1米。温度计的校准在正和负行程的上限或下限中逐点进行。②双金属温度计的验证当测试双金属温度计时，首先，应检查外观，确保配件牢固安装，表面光滑，无腐蚀问题。其次，检查示值的误差。在验证中，必须按照手册中的要求浸泡，否则温度计可以完全浸入检查。如果首次验证温度计，验证点必须高于4点，随后的验证可以在3点。同时，有必要在整个测量范围内均匀地布置检测点。再次，检查角度调整误差。该验证可在室温下进行，角度调整误差指示应在最大允许误差的绝对值范围内。最后，检查回差。该验证工作需要与上述指示错误检查同步地执行[3]。

（3）还要检查重复性。在检查温度计指示和滞后时，每个验证点的重复次数，它应该重复至少三次。此项目不是使用温度计或后续验证中的强制性项目；第六是检查设定点的误差。

4.结语

只有保证数据，才能保证测量仪器的使用寿命。为了满足一些工艺的要求，温度的准确性非常重要，即使少量的误差也可能导致整个工作的失败。全面的温度管理装置研究，用于精密管理、维护管理以及校准，要及时发现问题并解决[4]。

参考文献：

[1]苏文磊.温度计量过程中常见问题及处理措施探讨[J].科技创新与应用，2018（28）：140-141.

[2]张晓东.热电偶温度计量常见问题的处理措施探讨[J].中国标准化，2018（08）：228-229.

[3]李群芳.温度计量工作中常见问题的有效处理[J].民营科技，2017（04）：269+277.

[4]陈晓雷.温度计量工作中常见问题及对策分析[J].科技资讯，2017，15（06）：83+85.

论文作者:纪洪芝

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f613efac7fda2303f9d6cde6.html