# 地铁施工管理与施工技术探究论文_陈超

中铁九局集团第六工程有限公司 辽宁省沈阳市 110013

摘要：在对地铁项目进行施工的时候，重点研究的内容为地铁施工管理及施工技术。由于它们直接关乎着地铁施工质量，还对施工安全带来一定的影响，因此对施工管理和施工基础进行分析有着非常重要的意义。对于当前地铁施工现状进行分析，发现地铁在施工管理过程中还存在许多问题。基于此，只有大幅度提升地铁施工的管理及技术，才能够起到更好施工的效果。文章在对地铁施工项目特点进行概述的基础上，对地铁施工技术进行了分析，对地铁施工管理过程中存在的问题进行了研究，并且针对具体问题提出了应对措施，力求进一步促进地铁行业持续健康的发展。

关键词：地铁；施工管理；施工技术；问题；对策

一、地铁项目施工技术

1、地铁基坑的支护结构

地铁基本一般支护的结构参数如表1所示。对地铁基坑支护结构施工技术来说，主要利用钻孔灌注桩的工艺来施工。桩体成孔应用了旋挖钻进行成孔，局部的场地受到区域的限制往往会利用冲击钻来成孔。通常情况下，桩径在1200mm，利用泥浆进行护壁。钢筋笼现场进行加工。混凝土利用了导管的方法来进行水下浇筑，进而实现基坑支护结构的建造。除此之外，在地铁基坑施工的时候，还应用了土方开挖分层技术来对地铁进行了施工。

表1 地铁基坑支护结构主要参数

2、基坑降水技术

通常情况下，基坑降水利用提前制作降水井来进行实现。按照维护结构的形式，通常含有两类，分别为坑内疏干降水、开放式降水。当维护结构为钻孔灌注桩结构的时候，现场需要应用开放式降水。在基坑的内部和外部制作许多座降水井。这种方法会对基坑四周地下水位产生影响。当控制含砂率不到位的时候，就会出现流失四周建筑地下砂土，进而出现沉降现象。当维护结构为地下连续的墙结构，并且地下连续墙在隔入层当中进行插入的时候，通常情况下现场将会应用坑内的疏干降水。地下连续墙截断了墙内外地下水，仅仅要确保基坑内水位降低到底板下面就能够顺利的进行开挖，其不会对四周建筑物产生影响。除此之外，在降水井运行之后及在开挖基坑线，需要充分做好降水的试验，进而保证降水效果及质量，充分满足设计要求及施工要求。

3、地铁结构钢筋混凝土的施工技术

对地铁项目进行控制的重点为主体的结构钢筋工程，是一类隐蔽工程，需要强化对过程方面的控制，严格对隐蔽工程检验制度进行执行，特别是机械连接接头及焊接接头，需要符合有关设计标准。通常情况下，地铁施工往往会购买地方商品的混凝土。基于此，不仅要对原材料进行严格把关，而且需要检验现场，确保混凝土的塌落度。当前，对地铁主体结构进行设计都应用了抗渗混的混凝土，其除了能够确保受力，还担负着地铁自防水的功能。当振捣不到位的时候，施工之后就比较容易出现渗漏水点，直接对地铁后期运行产生一定的影响。

二、地铁施工管理过程中存在的问题

1、管理系统性较弱

第一，管理各自为政问题较为突出。在地铁的施工管理过程中，为了降低管理成本，要分析整体问题后再统一提出解决对策。但是，当前地铁施工管理过程当中，统一性非常不足，进而出现了管理成本增多。第二，在施工管理的时候，管理相关性较弱。站点及站点间，站点和其他的设施建存在比较大的联系，进而能够大幅度提升全面性的管理。但是，当前这类有惯性比较弱，不能更好地实现管理联合性。

2、施工现场管理不足

（1）对环境分析和控制比较不充分。在施工过程当中，岩土结构塌陷和水文问题直接影响施工的质量。（2）施工管理人员存在一定的问题，进而造成了现场出现比较大的混乱性。这类混乱性的提高给施工带来较大的负面因素。（3）管理现场机械不到位，大幅度增加了机械安全事故率。

3、管理人员素质欠缺

（1）管理人员基本理念比较差。从当前管理实践来分析，先进的意识能够更好地指导地铁施工管理，进而能够大幅度提升管理水平。但是，当前地铁施工管理人员的意识往往得不到及时更新，理论比较落后。由此在地铁施工管理过程中出现了管理滞后性不足的问题。（2）缺乏管理专业的理论知识。如果缺少专业管理理论的支持，就会存在比较大的管理漏洞。（3）管理方法和手段应用不够科学。在这种状况下，就会严重制约地铁施工的管理水平。

4、管理针对性不强

目前，地铁施工管理比较突显的问题还有管理针对性不强。从当前管理实际状况来分析，如果对管理问题进行深入分析并且找出其存在的原因，能够有针对性地对其予以解决。然而，在当前的地铁施工管理过程中，对管理问题发生的成因分析得不彻底。此外，对基本问题总结不全面。基于此，各方面管理会缺乏有关研究资料及参考数据，这种状况将会直接对管理针对性产生影响。

三、地铁施工管理以及施工技术问题解决的对策

1、加强对地铁施工管理的系统性分析和系统性管理

从目前地铁施工管理的问题处理现状来说，一项良好的系统管理措施对加强地铁施工管理的系统性分析和系统性管理是起着至关重要的作用的。从系统管理的角度来说，包括两个方面的措施：（1）在对地铁进行施工管理的时候，应先对施工区域的情况进行详细分析，进而了解每个区域间有什么样的联系，在了解区域之间关系的基础上，采用统一的管理措施和办法，这就保证了整个施工管理的一致性。（2）在对地铁进行施工管理的时候，要对每个施工点进行详细分析，找到它们存在哪些差异，只有进行了差异性分析，才能够达到管理协调的目标。

2、提高对施工现场管理的重视程度

提高对地铁施工现场管理的重视程度是加强地铁施工管理中的一项必要措施。从加强施工现场管理的角度来说，包括以下两个方面：（1）掌握地铁施工现场的施工环境的具体情况。通过当前地铁施工的实际情况来看，地铁线路所经过的各个区域的土壤结构及地质情况都有很大的不同，土壤及地质结构的不同导致其稳定性也存在很大的差异，在施工管理中要充分了解施工现场地理结构的稳定性情况，进而避免因地理环境因素给施工管理带来不好的影响。（2）对施工现场的人员进行严格的管理。由于施工现场的人员流动会让施工现场变得混乱，因此要对施工现场的人员进行科学合理的管理，使得施工现场变得井然有序。

3、不断提高管理人员的基本素质

（1）提升施工管理人员的思想意思和观念。提升施工管理人员的管理意识和观念是加强施工管理工作的基础，也有利于施工管理工作的健康发展。（2）不断提高施工管理人员的专业化管理水平。加强对施工管理人员理论知识的培养，能够提高管理人员在施工管理中分析问题和解决问题的能力，进而达到提高施工管理的效率和效果的目的。（3）科学合理地更新管理的方法和措施。可以采用一些多元化的管理办法，提升管理的综合性。

4、注重管理的针对性

注重管理的针对性可以提高地铁施工管理的效果。在对地铁施工进行管理的时候，要有针对性地加强管理，包括以下两方面的措施：（1）系统地分析在地铁施工管理中面临的问题和管理的相关资料，只有这样才能够了解目前施工管理中面临着什么样的问题，并针对面临的问题采取积极管理措施，进而降低施工管理出现问题的概率。（2）针对施工管理中面临的问题进行详细的分析。根据分析找到问题的根源所在，再采取相应的措施有针对性地解决掉所面临的问题，提升管理的效果。

结束语

在对地铁施工进行管理的时候，利用良好的施工技术和科学合理的管理办法，地铁的施工质量能够更好地得到保证。然而，地铁的施工质量和地铁的运行安全是息息相关的，要想保证地铁的运行安全，就要从施工技术、施工材料和施工管理等多个方面加强控制，进而建造出高质量的地铁。

参考文献

[1]丁云鹤.浅谈地铁施工管理与施工技术[J].商品与质量,2018(49):132.

[2]方汉琼.城市地铁施工的安全管理现状与建议[J].建筑安全,2017,30(7).

论文作者:陈超

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f61784ad7f75fe3e89ef2d34.html