# 探析原数字硬盘录象机+模拟监控混合系统在现代化机房的实现论文_孙兴全

摘要：结合大上海时代广场监控系统改造工程案例，本文对原数字硬盘录象机+模拟监控混合系统在现代化机房的实现问题进行了探讨，提出了现代化机房的建设思路和数字监控管理系统的改造方案，最终对机房监控网络建构过程进行了探讨，希望能够为类似工程的建设实现提供参考。

关键词：监控混合系统；现代化机房；系统改造工程

引言：在现代化机房建设的过程中，还要结合原数字硬盘录象机+模拟监控混合系统工作情况提出合理的过渡方案，使系统得到适当的升级改造，满足新时期安防工作对监控网络的使用要求。在实践工作中，还应加强系统改造分析，探讨数字化技术的融入途径，以便使机房功能得以顺利实现，从而推动建筑安防工作的顺利开展。

1工程概况

大上海时代广场监控系统改造工程为综合性大楼监控系统改造项目，大楼监控系统建设时间较早，配备了数字硬盘录像机和模拟监控混合系统，多年来未能随着监控技术发展而升级，以至于时常发生各种故障。现阶段，室内、外监控设施清晰度不高，受设备老化、周围环境等各方面因素影响，监控效果无法保证。而大楼室内、外监控系统各自单独运行，不利于整体调度指挥。针对这些问题，需要将原有系统改造为STS监控系统，完成大楼现代化机房建设，以便通过在原有系统中搭载新型数字技术提高系统性能，满足大楼监控管理要求。

2原数字硬盘录象机+模拟监控混合系统在现代化机房的实现

2.1机房建设思路

结合工程建设要求，在现代化机房建设中还要在适当保留原系统部分设备资源的同时，对部分设备进行数字化扩容改造，提出数模混合应用方案完成系统功能扩展。而机房建设需要满足大楼管理需求，考虑到大楼内部设置各种会议室、办公区、宴会厅等，完成了系列配套设施布置，室外出入口较多，总体面积开阔，布置监控点较多，还要完成规模较大的监控网络建设，因此需要做到结合大楼平面设计情况完成机房合理布置[1]。在原系统中，监控系统主要由监控管理中心、传输管理中心等部分构成，由前端设备完成室内、外环境、行人信息采集。在信号传输方面，一路信号利用模拟视频矩阵分配，在电视墙上进行实时展示，另一路通过编码器实现数字化转化，利用硬盘录像机储存[2]。在改造工程中实现数字和模拟融合，运用数字技术完成监控网络构件，需要建立视频信号共享管理机制，借助数字矩阵实现信号高清显示，使图像不清晰的问题得到解决。借助原有DVI线缆等实现信号回传，通过准确定位加强图像快速切换，能够使系统功能性得到提升。实际前端设备还要通过楼层各处弱电间接入网络，借助同轴电缆实现汇聚，从而实现数字化存储。建设数字监控系统，完成核心交换机的布置，可以通过交换设备实现视频信号切换控制，随时在机房完成录像资料调用。

2.2系统改造方案

结合机房建设思路进行原系统改造，需要完成CCTV数字监控系统的建设。系统由前端摄像机、数字监控管理平台工作站、数字监控管理服务器、数字监控网络视频存储设备和核心交换机等构成。在原系统中，图像数据采集、传输等均为模拟信号，存储采用了数字化处理技术，而各前端设备利用12V或24V的直流电独立供电。在信号传输方面，则结合传输距离差异分别完成了光缆、同轴电缆铺设。原视频信号需要利用光端机转换为非压缩高保真数字信号，借助光缆向主控中心传输，经过压缩后在分配器汇集，划分成两路信号进行输出。受模拟监控系统功能限制，电视墙只能对某一路监控信号进行固定显示，无法达到轮询监控目标，不利于大楼安防工作的开展。在数字化改造过程中，需要将前端模拟监控设备更换为数字设备，同时完成分布式网络的建设，在中控机房实现采集到各种数字信号交换，使电视墙摆脱信号显示限制[3]。在前端设备更换的同时，需要对原视频线和电源线进行梳理，完成线缆重新布置，满足信号传输需求。在信号存储方面，可以利用数字监控平台的存储设备代替硬盘录像机，满足系统扩容目标。在信号采集、传输、存储、显示各个方面，通过将数字通讯技术、网络技术、监控技术等各种技术融合在一起，能够完成全新监控网络的构建，实现监控数据集成和共享管理，使系统成为大楼安防系统不可或缺的组成部分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3工程实现过程

2.3.1系统建设

改造工程实现重点在于建设CCTV监控视频管理系统，机房建设在大楼B2层控制室，需要完成机电配套设施安装和监控核心系统建设，然后进行原业务迁移，对系统进行存储扩容，最终逐步完成前端模拟设备更换。结合现代化机房布置需求，需要采用专业版CCTV监控视频管理平台软件，配备GKVMS professinal edition引擎，能够满足大楼监控录像查看、检索、调用等各项业务需求，做到完成图像智能分析、智能检索、自动报警等操作。服务器采用Dell PowerEdge R640，能够用于实现视频数据压缩处理和存储，满足远程监控系统建构需求。平台操作工作站采用Dell Precision T3630，能够用于实现系统和图像的操作管理。显示工作站同样为Dell Precision T3630，，可以按照预设参数完成图像输出和显示，能够为四路图像显示提供支持。配备的存储设备为Dell PowerEdge R740，拥有11×8T硬盘容量，用于存储录像资料和系统配置信息，时长能够达到一周左右。通过配备3台存储设备，能够使系统录像时长达到35天。系统存储采用Raid5冗余存储结构，能够满足平台软件和350路监控设备的数据写入与调用需求，同时完成了5%的容量预留，能够满足系统扩容需求。在系统数据交换方面，需要完成14台ZXR10 5250-28PC 24口POE网络交换机安装，并完成弱电机柜的布置，以便使大楼监控系统网络得以形成。交换机背板拥有10Gb以上吞吐量，能够为多端口链路聚合提供支撑，满足10万级终端用户的数据访问需求。在系统全数字监控功能得以实现背景下，可以保证系统数据正常传输。借助Vlan虚拟网络，核心交换机能够加强网络路由追踪，保证系统数据安全。

2.3.2功能实现

在完成数字监控系统建设后，可以将原机房、保安室等各处监控、显示等业务迁移到新安保机房，然后完成平台存储设备与核心交换机的安装，可以完成系统监控网络建设。重新进行楼层UPS电源线和插座布置后，可以完成数字设备供电回路建设。在系统功能实现阶段，需要分区分批逐步将CCTV终端模拟摄像机更换为数字摄像机。室内可以采用AXIS P3114-Z(720P)彩色数字枪型摄像机，室外可以采用AXIS P3114-Z(720P)彩色数字半球摄像机，内含电源模块和支架，安装时需要完成接入机房的网络布线。最终通过更换监控设备，能够使系统监控管理功能得以顺利实现。在利用系统开展大楼安防工作时，系统可以将通过各数字摄像头采集到的信号利用解码器输出，接入到监控墙上构成视频矩阵。通过矩阵输出监控画面，安防人员可以通过网络向操作工作站服务器发送指令，对相关设备进行控制，确保固定区域图像能够在电视墙上的相关位置上显示。结合现代化机房监控管理需要，工程完成24台MG-M2200 22寸监视器安装，同时安装MG-S4635L 46寸监视器。通过对电视墙监视器兼大屏进行拼接安装，利用P-Media多屏处理器对视频矩阵进行集成，能够完成视频源随意切换控制，满足安防值班人员的监控管理需求。在新机房内，能够实现报警主机和键盘的重新部署，并在大楼各处监控点完成巡检报警探测器的布置，满足安防报警业务的开展需求。

2.3.3施工注意

在改造工程实现过程中，还要加强网络施工管理，以便使系统各部分能够顺利衔接，从而使系统功能保持稳定。在硬件设施施工阶段，还要加强机柜安装管理，保证基础得到牢固安装，利用螺栓或焊机加强机柜连接。针对各机柜间的网络桥架，需要严格按照规范要求安装，保证符合强、弱电施工要求。在系统通讯线路安装过程中，还应加强光缆和网线数据链路的铺设管理，对二次接线余量进行预留，同时做到规范布置和绑扎线缆，继而使线路维持稳定工作状态。在机柜与电视墙之间，应加强弱电桥架驳接施工，保证符合规范要求。机房到原中控机房需要采用24芯单模光缆，达到10G以太网传输速度，应加强配线施工质量控制。机柜上方需要完成专用PDU插座布置，确保各机柜至少布置两条供电线路，容量至少达到4KW，采用的配电线至少达到4mm2的线径，开关容量为32A/1P。机房应加强接地施工管理，保证与大楼主接地连通，接地电阻不超过10Ω。施工期间，应做到合理安全时间，避免大楼运营受到影响。在施工区域管理上，应加强设施保护，做好临时照明安排，规范管理电源设施。

结论：在数字化技术取得不断发展的背景下，对建筑原本的模拟监控混合系统进行改造还应加强数字技术的融合，避免因淘汰过多设备造成改造工程资金投入过大，同时确保系统功能得到优化提升，为后续扩容升级提供便利的同时，推动安防工作的智能化发展。

参考文献：

[1]周月明.基于数字、模拟两种交通监控系统对比分析及技术研究[J].广东交通职业技术学院学报,2019,18(01):40-44.

[2]马瑜晨,许全宜.基于模拟与数字技术相结合的视频监控系统[J].电子技术与软件工程,2018(06):63.

[3]何劲东.模拟与数字视频监控系统融合组网方案[J].科技风,2017(17):67.

论文作者:孙兴全

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f686867a3e3e2dd9751c77cd.html