# 城市地铁下穿客运专线变形控制技术论文_房师涛

中水电南方建设投资有限公司 四川成都 610212

摘要：随着城市轨道交通行业的迅猛发展，出现了大量新建地铁隧道穿越既有铁路的工程。新建地铁盾构隧道下穿既有铁路线路过程中不可避免会造成开挖面周围土体的扰动，进而引起地表变形，使既有铁路线路发生隆沉变形，过大的变形甚至会影响铁路的运营安全。本文针对地铁采用矿山法下穿客专进行阐述分析。

关键词：地铁下穿客运专线；矿山法；施工技术

1、工程概况

（1）工程背景

被穿越客运专线采用CRTSⅠ型板式无砟轨道，扣件采用WJ-7型扣件。地铁开工建设时，被穿越的客专已开始静态验收，无砟轨道线路钢轨已精调并焊接锁定，工后沉降要求高。

若按照车站施工完成后，盾构掘进下穿高铁，则高铁运营后才能施工至客专下方，盾构施工对上方铁路沉降控制风险极大。

为减少地铁施工对客专的影响，结合中间风井的设置，于客专旁设置中间风井，采用暗挖法提前施工客专下方隧道，于客专运营前前完成矿山法隧道的施工。

客专于D1K153+700~+750段以框架涵上跨城市道路，框架涵本身刚度较大，且框架涵底部采用CFG桩地基加固，有利于沉降控制。故选择地铁从成洛路下穿隧道框架段下方通过，且下穿段线间距增大为21m。

CFG桩地基加固参数如下：CFG桩直径0.5m，间距1.5m，桩长约7.5m，采用梅花形布置，掺水泥级配碎石

（2）线路纵坡优化

调整线路纵断面，增大隧道埋深，使矿山法隧道完全位于中风化泥岩地层内，拱顶埋深27.7m，拱顶上约9m为中风化泥岩层。

（3）设计参数

区间正线矿山法隧道断面近似为圆形结构，内净高为8.1m，内净宽为8m。初期支护采用间距0.5m的 I22全环型钢钢架，及0.3m厚C25早强喷射混凝土；二衬采用0.5m厚C40钢筋混凝土。超前支护采用自进式锚杆。

3、施工工艺控制

矿山法隧道施工中重点从以下几个方面进行进行工艺控制：

（1）严格遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的18字原则组织施工。

（2）拱部120度范围设置超前自进式锚杆，外插角10度，注浆压力0.8～1.2MP，注浆类型为1：1水泥浆液。过程中严格执行经试配选定的配合比，控制注浆压力及稳压时间，以保证浆液的渗透范围。

（3）为减少爆破震动对地面客专沉降的影响，采用人工风镐配合挖掘机破碎锤方式进行开挖。

（4）为确保左右线同时施工时的安全，左右线开挖错开5m米进行。

（5）开挖时遵循及时封闭的施工原则。做好土方开挖、钢架安装、初支混凝土喷射工序的协调配合，做到工序间无缝搭接，使隧道开挖后及时封闭成环，保证隧道的初支稳定性。

（6）采用上下台阶法施工，上台阶预留核心土，核心土按1：0.3放坡，长度1.5m~2m。

（7）下台阶施工时，开挖采用左右侧边墙错位开挖的方式进行，以防整环拱脚全部悬空。先开挖一侧的边墙，开挖步距为一个钢架间距，单侧挖至设计轮廓后，安装钢架，喷射混凝土；单侧完成后再进行另一侧边墙的开挖及支护，最后实施剩余的仰拱。

（8）初支封闭成环后，及时进行背后注浆，注浆压力0.3~0.5mpa。注浆管采用Φ42钢花管，壁厚3.5mm，长度0.7m，注浆管间距1.0m×1.0m，梅花型布置。注浆管在初支混凝土施工前进行预埋，注浆管外露初支结构0.15m，采用注浆机注1：1水泥砂浆。

4、监测方案

监测工作的目的是获取隧道变形及地表的沉降数据，确保客运专线轨道沉降满足要求。监测内容主要包括地表沉降、客专路基沉降、拱顶下沉等。

4.1地面及路基沉降监测点布置

地表沉降观测点：沿线路中线每5m布设一个断面，每个断面11个点。

地表测点布置图

路基沉降观测点：沿线路前进方向在线路股道之间以及最外侧两侧股道之间设置沉降观测点，观测点间距为5m，总监测范围为160m。

4.2、既有铁路路基沉降控制指标

由于客专无碴道床沉降值涉及到铁路轨道结构安全及铁路行车安全，其控制指标应当充分考虑既有铁路轨道变形控制标准，并根据既有铁路现状周边设施，参考国内类似工程经验和现场测试数据，在综合考虑理论计算分析值的基础上考虑一定的安全系数，制定路基沉降控制标准，见

4.3监测频率

监测频率为：在施工前前进行第一次监测，以取得基准数据。距掘进面＜2b（b为洞径）时，6次/天；距掘进面＜5b 时，2次/天；距掘进面＞5b时，2次/周。

4.4监测结果分析

根据监测数据分析，矿山法隧道完成后，客专路基最大沉降量为1.6mm。

5、结论

根据项目特点及现场地质条件，提出了客专段矿山法穿越的施工方案，在客专运营前施工完成地铁，极大的降低了地铁运营风险。

按照“管超前，严注浆，短开挖，强支护，快封闭，勤量测”矿山法隧道施工原则，可有效控制沉降。研究成果对类似工程有借鉴价值。

参考文献：

[1]王晓峰 隧道浅埋暗挖法下穿既有建筑施工综合技术[J] 公路交通科技 2013.8 189-192

[2]刘春阳 地铁盾构隧道下穿既有铁路安全性分析[J] 石家庄铁道大学学报（自然科学版）2013.9 69-72

[3]王东元 既有线下邻近大断面地铁双隧道暗挖施工对地表形变的影响 岩石力学与工程学报 2014.8 4075-4085

也可以通过对长石、云母这些矿物的钾的利用达到铝土矿脱硅的目的。利用硅酸盐中的细菌进行脱硅处理除了在国内，国外也对此进行了深入的研究，并且进行了大量的实验得出脱硅效果最佳的是在实验室中培育的突变细菌Bacillus circulans。这些培育的菌种和天然生长的菌类存在很大的不同，除了其荚膜较多外其具有更强的产酸能力，因此其具有更好的脱硅效果。

（二）微生物对铝土矿冶金的处理

微生物生物冶金技术在众多的冶金技术中具有工艺简单、经济、无污染的优点。具有较大的发展潜力和发展前景，也将对今后我们的生活带来巨大的改变。铝土矿的生物液晶主要是集中在了三铝矿石和一水软矿石资源丰富的俄罗斯、印度等国家，但是我国的铝土矿硅比较低，并且在铝土矿的的生物冶金中由于技术的限制耗费了大量的资源，所以提升我国的铝土矿生物冶金技术对于我国氧化铝产业的发展具有重要的推动意义。

结语：

综上所述，通过对X射线荧光光谱法测定铜矿石主次成分和铝土矿的生物冶金研究可以发现如今的X射线荧光光谱法已经涉及各个领域并且所占的位置也越来越重要。在X射线荧光光谱法对铜矿石主次成分的测定中具有简单、快捷的优势并且还能准确的分析铜矿石中所含元素的各个成分。除此之外，在铝土矿生物冶金的研究中我们可以发现，当下中国的铝土矿生物冶金还比较落后，还需要不断的借鉴国外先进的技术和经验，才能使得铝土矿的生物冶金研究不断趋于完善。

参考文献：

[1]曹慧君，张爱芬，马慧侠等.X射线荧光光谱法测定铜矿中主次成分[J].冶金分析，2010，30（10）：20-24.

[2]罗学辉，苏建芝，鹿青等.熔融制样X射线荧光光谱法测定铜矿石中16种主次量元素[J].岩矿测试，2014，33（2）：230-235.

[3]唐梦奇，刘顺琼，袁焕明等.粉末压片制样-波长色散X射线荧光光谱法测定进口铜矿石中的氟[J].岩矿测试，2013，32（2）：254-257.

人员应根据现场监测结果准确了解和推断基坑开挖所引起各种影响的程度、变化规律和发展趋势，并及时在设计和施工上采取相应的防治措施。

（五）采用复合型的岩土勘察方式

岩土工程勘察工作应该选用多种方式并用的勘察方式，因为它包含了水文特点、地下水埋藏条件、岩土工程地质条件、场地稳定性等多种内容，单一的勘察方式根本满足不了勘察工作的实际需求，除采用常规的取芯钻探外，还要适当布置静力触探孔，并根据地层岩性的变化情况选做适量的标准贯入试验或重型触探试验，必要时还应当增加相应的设备和人员，保障岩土勘察工作的每一个环节。

结束语：

综上所述，本文对岩土工程勘察与地基设计的几个问题进行了分析，文章结尾部分提出了地基设计的几点建议，对于提升地基设计质量有着现实意义。未来，还应当在实践中不断的探寻岩土工程勘察与地基设计之技术，不断的推动这一行业的发展。

参考文献：

[1]朱世奇.岩土工程勘察与地基设计中的问题与处理措施[J].江西建材，2015（05）：58-59.

[2]张怀建.关于岩土工程勘察与地基设计若干问题的探究[J].山西建筑，2014（35）：26.

[3]汪永忠.关于岩土工程勘察与地基设计问题的探析[J].低碳世界，2014（13）：45-46.

（4）顾问型：办公场所不定点，办公形态为咨询、协商考察等走动式管理（例如：管理者顾问）。这类办公家具形式应该设计成公共办公室，利用谁在谁使用原则刷卡或指纹摘要：丹麦哥本哈根会议的召开和上海世博会的胜利开幕向人们预示着竹材作为木材的最佳替代品将在未来上演举足轻重的角色。各种各样的竹制品已经深受消费者喜爱，竹办公家具的市场也将会渐渐打开，其研发、生产、销售能力都要赶上时代的步伐。本文对竹材利用的现状及发展前景，及竹新型材料的开发利用状况进行分析整理。例如：竹集成材、竹重组材的利用情况和染色竹材、复合竹材的普及情况等。同时阐述了竹集成材与竹重组材的制备工艺。截至目前为止，对竹材的研究已经很多，有防腐处理、浸胶、塑化、软化、磨削等等。正是基于这些处理方法的研究成果，竹办公家具的设计开发才能实现工业化生产管理。

在这四种办公室群组中笔者深度挖掘了一些具体的办公形态细节，对竹办公家具的设计有指导性作用。

本章小结

我国的竹办公家具企业很少，而竹制艺术品、竹地板、竹纤维制品市场已经形成气候。木质办公家具相对于竹办公家具来说，无论在研发和销售上都有了一定的经验。但办公家具市场整体上品牌众多、市场竞争无序，有实力的上市办公家具品牌很少，设计能力也不高。在技术与营销策略上推不动竹办公家具市场。但竹办公家具企业的设计与生产要借鉴木质与金属办公家具企业，分析近年来流行趋势、消费者喜好，顺应时代潮流——办公环境整体解决方案，将竹集成材与竹重竹材广泛用于家具与室内装饰、建筑结构、园林建设等。从消费者办公形态深层次挖掘设计元素，追溯办公家具造型发展史，提炼其他材料办公家具造型要素。最终，把握住时代的步伐，随着电子信息时代及触屏大时代的到来，将高科技与竹材相结合。真正做到用竹材料和竹家具成为办公整体环境的解决方案。

论文作者:房师涛

论文发表刊物:《基层建设》2015年30期

论文发表时间:2016/8/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f693031f49d57e61c021fcee.html