# 35kv变电站中综合自动化监控系统的应用论文_李俊云

李俊云

（新闻出版广电总局501台）

摘要：文章首先简单介绍了变电站综合自动化监控系统的基本定义，总结了综合自动化监控系统的特点，然后阐述了35kv变电站综合自动化监控系统的基本结构，最后提出了综合自动化监控系统在35kv变电站中存在的问题及解决措施，以期能够推动综合自动化系统的发展，创造更大的经济效益。

关键词：35kv变电站，综合自动化监控系统，应用

一、变电站综合自动化监控系统的概述

变电站综合自动化监控系统是利用现代先进的计算机技术对变电站运行过程进行管理的一种自动化系统，其能重组变电站二次系统设备装置，达到优化设计的目的。其中二次系统设备有自动装置、控制装置、信号测量装置、远动装置、继电保护装置、故障录波装置等。通过采用现代计算机技术、电子通信技术、信息处理技术实时监控变电站设备的运行状态，该自动化监控系统性能较高、操作简单，且具有较强的可扩展性，因此受到国内广大用户的欢迎。

变电站利用综合自动化监控系统能够搜集相关的完整的电力系统数据与信息，利用计算机技术自动将信息转化为数字量，且能够利用通信网络交换信息、数据，实现资源共享。此外，综合自动化监控系统具有变化数据、数字滤波的功能，能够最大限度提高各种量值的准确度。变电站屏幕通过系动画监控系统能够直接显示实际运行状态及故障操作情况，相较于传统中央信号屏、控制屏等，变电站屏幕能够清晰、直观显示监控信息，且其避免了硬件设备重复投资的尴尬，大幅度提升了变电站的经济效益。

二、变电站综合自动化监控系统的特点分析

①可靠性特点：变电站综合自动化监控系统间隔层采用的是统一的软件与硬件平台，同时还具备独立的远动系统，为整体系统及调动自动化系统正常运行提供了保障。②容易操作性特点：综合自动化监控系统具备自动操作功能，且其拥有完善的操作支持工具，实现了友好的人机界面。系统设定了多级处理口令，增强了系统运行的安全性。③容易维护特点：综合自动化监控系统具有故障定位功能，能够将故障位置直观显示出来，具备维护操作在线支持功能，能够进行自我诊断。此外，综合自动化监控系统中还包含了电气试验专家功能软件，能够记录、存储、打印典型实验结果。④容易扩展特点：系统拥有模块化功能，能够随着变电站的扩展实现同步扩展。系统采用国际变电站通信规约标准，且配置有分层、分布的结构，兼容性较强，能够不断进行更新和升级，不仅为用户节省了资金投入，而且在一定程度上利于提升设备的利用率。

三、35kv变电站中综合自动化监控系统的基本结构

35kv变电站中综合自动化监控系统采用的是分层分布式结构，从整体来看，综合自动化监控系统分为间隔层与变电站层。

安装于开关柜上的35kv和10kv保护监控单元及站内小电流选线、直流屏、电能表等其他智能装置被称为间隔层。间隔层中保护监控单元每一段母线均配置485总线链路2-3条，而在单条485总线链路上至多配置6个继电器，主变间隔配置1条链路。利用光电转换器对每组485总线链路进行转换，采用规定规约，经光缆与站控主单元进行通信。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆站控主单元通过RS232与小电流选线、主变电能表、消弧线圈、直流屏等设备进行通信。

变电站层又分为站控主单元、后台监控机、公共监控单元等基本结构，其中，整个自动化监控系用采用的是单网结构，后台监控机、站控主单元均是单机。在综合自动化变电站中，站控主单元属于核心单元，其包含主处理器、内存扩展两个模块，通信口超过20个，不同通信口对外通信采用的是不同的规约。站控主单元的任务是搜集、整理变电站数据及测控单元、间隔层保护的实时信息，将搜集的数据与信息转发给后台监控机、区调，然后接收后台、调度的控制命令，实现对现场开关的控制。后台监控机是组成自动化监控系统的重要部分，其配备了健全的实时数据库管理系统，能够迅速查询数据，此外系统还配备了图片画面、报表生成修改软件等。公共测控单元包括遥测模块、遥信模块、遥控模块，每隔模块上均配置了CPU处理器，能够对数据进行预处理，通过HDLC高速数据通信链路将处理的数据传输到站控主单元中，利用软件达到控制当地、远方的目的。公共监控单元通过采集分接头档位、主变温度等遥测量，实现对站用电交流系统的实时监测。

四、35kv变电站中综合自动化监控系统存在的问题及解决对策

（一）通信规约方面的问题

目前，通信规约存在不统一的问题，比如调度端主站通信规约与场站通信规约没有实现统一，变电站内自动化设备、智能化设备通信规约没有达到统一要求，这增加了数据结构方面的花费，而且给变电站的运行埋下了安全隐患。由于小电流选线装置通信规约与自动化设备通信规约没有实现统一，导致小电流选线装置在日期显示中出现问题。因此，必须要规范综合自动化系统通信规约，实现统一，才能确保变电站综合自动化监控系统稳定运行。

（二）遥控方面的问题

变电站内配置了遥控总开关，打开遥控总开关时只有主站端能够达到遥控效果，解除遥控总开关时只有厂站端能够达到遥控效果。从当前应用的综合自动化监控系统来看，仅仅只达到了两级控制的效果，即打开遥控总开关时主站端和厂站端都能够实现遥控，但是解除遥控总开关后主站端与厂站端均不能达到遥控效果。因此，自动化设备厂家还需要进一步研究，通过升级软件与硬件设备，达到遥控的三级控制。

（三）后台监控机方面的问题

后台监控机虽然使用的是工控机，然而工控机在于其他设备配合时，容易产生问题，比如液晶显示器、键盘、鼠标在运行过程中出现花屏或者死机的情况。因此，在选择设备时，尽量选择与工控机相匹配的外围设备。

（四）管理制度方面的问题

近几年，35kv变电站综合自动化监控系统发展步伐较快，然而在管理方面却缺乏与之相对应的管理制度，这在一定程度上限制了综合自动化监控系统的使用。后台监控机运行管理在整个系统管理中的作用举足轻重，然而在实际管理工作中，频繁出现后台监控机故障的情况，给变电站整体运行造成了不良影响。因此，相关部门应该制定变电站后台监护机管理制度，定期对管理部门进行检查，确保在第一时间发现问题及时解决。

受外界多种因素的影响，自动化系统在运行中容易出现问题，因此企业内部应该创建设备定期校检制度，定期对供电设备进行检查，为系统稳定运行提供保障。

五、总结

近几年，通信技术飞速发展，综合自动化系统在变电站中的应用必定会成为一种发展趋势，因此相关研究人员应该从如何使综合自动化监控系统与现场运行管理相契合着手。随着自动化技术的不断发展，相信自动化监控系统会得到更加充分的应用。

参考文献

[1]王登峰,刘春明.谈煤矿35kV变电站综合自动化系统的理解及认识[J].科技创新导报,2011,(5):95-95.

[2]蒋中红.35kV变电站系统的综合自动化改造[J].湖南工业大学学报,2012,26(5):56-61.

[3]单福友.综合自动化监控系统在35kV变电站的应用[J].河北煤炭,2007,(5):24-24,56.

[4]李璇.35KV变电站运行监控软件设计[J].科技展望,2015,(18):121-121.

[5]王宏波.35kV变电站自动监控系统设计的探讨[J].煤矿现代化,2011,(3):60-61.

[6]隗蓉.35kV变电站综合自动化系统的设计与研究[D].山东大学,2008.

[7]薄艳云,王鹏,薄艳平，等.35KV变电站综自改造中常见问题改造对策及综自系统运行维护中常见问题[J].中国新通信,2013,(5):2.

[8]李永锋.35kV变电站综合自动化后台监控系统设计与实现[J].电子设计工程,2015,23(7):46-49.

论文作者:李俊云

论文发表刊物:《电力设备》2016年第11期

论文发表时间:2016/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6977db98720da6a4874a5d5.html