# 市政污水管网的施工及质量问题防治论文_陈春明

台州市黄岩污水处理有限公司 浙江台州 318000

摘要：随着城市建设的发展，城市中对环境保护以及资源利用的要求越来越高。市政污水管网是城市基础设施建设的重要组成部分，对城市居民的生产生活，城市的发展有着至关重要的作用。当前，城市人口密度逐渐增加，城市的交通系统以及地下管线系统日益复杂，污水管网的施工难度也越来越大。因此在市政污水管网的施工中，要尤其注意质量控制，在施工过程当中杜绝质量隐患。本文将分析市政污水管网施工的特点以及当前存在的问题，并探讨其防治方法。

关键词：市政污水管网；施工；质量控制

当前城市发展的速度越来越快，作为城市基础配套设施，市政污水管网的建设与完善也显得更加重要，对污水管网的施工以及质量要求也越来越高。但是我们看到在市政污水管网实际的施工中，仍然存在着不少的问题。这一方面是由于当前城市发展所带来的挑战，另外一方面也与我们在市政污水管网施工中管理与技术有关[1]。

1当前市政污水管网施工中存在的问题

市政污水管网施工有其固有的特点。一般来说，污水管网埋设在道路两旁，过往行人以及车辆较多，因此，对管网的承重性，埋设位置，深度等都有较高的要求。另外，城市地下各种管线错综复杂，都是与居民正常日常生活生产相关，污水管网的埋设需要进行综合协调。在污水管网中流动的污水一般都是重力引流，污水管网埋设的高度也要根据城市的地势，地理位置等进行综合的考虑。同时，污水管网的管道需要防渗透，防治污水渗入土壤，污染城市的地下水以及土壤。尤其是工业废水的管道中的污水，可能有一定的毒性，工业企业的污水管道接入城市的污水管网时需要特别的注意，同时也要审核工业企业的污水处理资质以及日常的污水处理的落实。从施工上来说，污水管网施工的时候，不论是埋设还是回填的工作中，土壤的一定要按照要求严格的执行，保障污水管网的使用质量[2]。

从以上污水管网的特点来看，目前在污水管网的施工以及质量控制中主要存在以下几个问题。首先，污水管网的设计与施工之间存在着一定的落差。在市政工程的施工中，这是一个普遍存在的质量问题。尤其是针对地下管线的施工，在是事先的勘察中，数据信息不准确；或者勘察使用的数据比较老旧，在实际的施工中发现施工环境已经更改，都可能会造成实际施工与设计的偏差。尤其是地下管线承受地面交通的压力，并且在持续的使用之中，不如地面的状况稳定，所以在市政地下管线的施工中会比较频繁的遇到。但是这也会造成市政污水管线在后期使用中的功能完整发挥。其次，在市政污水管网的施工中，尤其是针对管线的升级改造中，往往会发现管线老化的问题，影响正常使用，甚至是存在严重的跑冒滴漏，污染周围的土壤，地下水，以及地表的土壤密实度，对施工造成影响。再次，市政污水管网施工的管理水平还有待提升。当前的施工队伍还存在着素质良莠不齐，管理人员水平不高的问题。在施工的过程当中，往往凭借经验未经过准确的勘察，随意更改设计[3]。在进行预算的时候往往为了得到更多的预算而认为的增加管线的长度，不仅浪费原材料，也会影响污水管网的正常使用。因此，目前市政污水管网施工及质量管控需要结合施工技术和管理提升来进行综合的整治。

2市政污水管网施工与质量问题的防治

市政污水管网施工过程需要遵循科学的管理方式来进行规范，其质量控制也需要按照施工质量管理的手段来进行提升。

首先，要重视市政污水管网的前期准备工作，其中包含建材的选择，施工现场环境的勘察等。市政污水管网使用的周期长，并且承载的污水中成分复杂，所以对于管线的质量有较高的要求。因此，在进行管线的选择过程当中，需要尤其注意管线的质量以及物性标准是否达标[4]。过去市政污水管线一般采用的是钢精混凝土管，这种管线成本低廉，使用方便，但是效果不佳，不耐用，使用过程当中故障频繁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前市面中已经出现了很多新型材料的管线，如玻璃纤维，HDPE管线，复合型管线，在使用效果以及使用寿命上都得到了很大的提升。市政污水管线的施工可以按照城市污水进行分析，选择合适的材料。新型材料的管线不仅成本更加具有优势，质量更加优越，还能够提升施工的效率，目前已经在市场中广泛的推广。在施工之前，针对施工环境进行勘察对施工方式，施工程序的选择有着重要的参考意义。市政施工中地下管线错综复杂，在进行施工开挖之前要充分了解地下的管线状况，尤其需要注意使用的状况，预估在施工中可能会遇到的状况。根据实际的勘察状况，选定合适的施工顺序，同时也需要制定应急处理措施，来提升整体的施工效率，并且规避市政污水管线在后续使用中可能会出现的问题。同时，施工地面的状况，如交通流量，地势，地表绿化等都是影响施工的重要因素。在施工之前进行勘察准备并依据这些状况未雨绸缪对于施工计划以及施工计划有着重要的意义。

其次，在施工的各个环节需要严格的按照技术要点执行。沟槽开挖是影响施工质量的重要环节。在进行施工之前，要针对周围的环境，地质条件，土壤条件进行综合的评估，同时结合污水管线中的具体要求来确定开挖的深度，宽度，并且严格按照技术标准实施。在沟槽开挖之后，需要按照施工进度推进下一施工流程，已经开挖的沟槽不能长期暴露以免变形。管道需要承受地面的压力，从选材到铺设需要压力标准进行操作[5]。在铺设管道的过程当中，尤其需要注意管道接口的密合性并考虑到冬夏温差对管道的影响，在管道接口周围覆盖砂石，避免管道因温差而造成的变形，产生渗漏或者破裂的状况。最后在沟槽土壤回填之前，管道的铺设应当通过各个质量控制单位的检测以及实验，在确认没有问题之后再开始进行沟槽土壤的回填工作。在回填的过程当中，同样需要注意保持管线压力的平衡，两头同时施工，逐步回填，保持相同进度，避免管线遭受突然性的压力，发生移位，变形，甚至是破裂的状况。同时也要注意回填土壤的质量，避免土壤中混杂污泥，废弃物等污染破坏管线。回填土壤要均匀压实，保证承重性，确保地下污水管线在使用过程当中的稳定性。

最后，在施工过程当中进行质量控制还需要在施工过程当中逐步的进行测试。例如管道填埋之后需要进行封闭水测试。封闭水测试即通过实验的方式来测试整个管道体系的流动性，安全性，发现在管线中的问题。尤其需要注重管道内部的水源的流动性，这是污水管线能够正常使用的基本前提[6]。其次管道的接口是重点，重点测试接口处是否有跑冒滴漏现象，发现安全隐患。封闭水测试是管线铺设可行性的基本测试，保障市政污水管线能够正常投入运行的基本条件。

结论

综上所述，当前城市发展迅猛，对市政污水管线施工以及质量控制提出了更高的要求。在市政污水管线的施工以及质量防控中，施工单位要做好前期勘测，按照污水管线运作标准选择合适管线材料，在施工中严格按照施工涉及以及技术标准，同时做好各项测试，保障管线的各项基本性能，确保施工完成之后能够正常的交付使用，确保城市居民的良好生活环境。

参考文献：

[1]张培珠.市政污水管网的施工及质量问题防控管理[J].四川水泥,2019(10):189.

[2]张丹露.市政污水管网的施工及质量问题防治分析[J].建材与装饰,2017(50):34-35.

[3]徐前.市政雨污水管网的标准施工及质量问题防治[J].中国标准化,2017(20):87-88.

[4]李俊伟,李文杰.市政污水管网的施工及质量问题防治分析[J].建筑技术开发,2017,44(15):55-56.

[5]郭益欣,宣天民.市政污水管网的施工及质量问题防治[J].居舍,2017(22):140-141.

[6]张金勇.市政污水管网的施工及质量问题防控管理[J].城市建设理论研究(电子版),2017(22):117.

论文作者:陈春明

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6a0cad8a3c1aeb61ece563c.html