# 建筑桩基础土建施工处理及技术应用分析于鹏飞论文_于鹏飞

摘要：建筑工程土建施工中的桩基础施工技术对建筑工程建设有着至关重要的地位，它关系到整个工程的质量安全，合理的运用桩基础技术，不但能够提高建筑质量，而且还能对工期有很大程度的提高，有效的保证施工的进度，节省成本，为建筑工程土建施工中的桩基础施工提供安全、可靠的保障。基于此，本文主要分析了建筑桩基础土建施工处理及技术应用。

关键词：建筑；桩基础；应用

引言

桩基是建筑的基础，关系着建筑的质量和稳定性，做好土建工程桩基础施工对建筑工程具有重要意义。因此，必须结合施工的具体工程情况，对工程做全面详细的勘察工作，根据不同桩基施工技术的特点和应用，来做好桩基础施工技术的选择，施工准备和施工工作，提升桩基础施工质量和效率，为建筑行业发展做出贡献。

1建筑桩基础土建施工处理

1.1 做好施工准备

在施工准备时，要充分利用先进的技术以及设备对施工的状况和特点进行研究，合理利用桩基础技术，推动建筑工程土建施工。首先相关人员要对现场进行勘察，分析和研究现场的环境是否符合实际要求，提高建筑方案的科学性。对软土基进行工程处理，工作人员将设计方案与现场施工状况作对比，提高软土的稳定性，在桩基灌注时，要提前做好导线复测，保证合理的网络布局，编制详细的施工方案，在施工环节、设施、材料等方面做好相关处理工作，加强监督，保证建筑施工的顺利进行，提高水泥检测等建筑材料的质量。

1.2 做好桩位测定以及泥浆的制作

桩位行测定时，须结合工程项目实际情况，提前布置好相关桩位，根据相关规定作出相关的调整，其中施工时，对所需要的钻孔设备安装必须要保证地基平整，才可提高施工精准度，所以相关施工人员对现场情况要及时核实，施工时，泥浆的作用是提高地基的稳定性，降低施工塌方的概率，保证工程建设可正常运行。因此在泥浆制备时，须根据设计要求，将水和粘土以及混凝土等进行均匀搅拌，保证其泥浆的粘稠度，同时也是需要将废弃的泥浆可以运送到指定的位置上，最大限度上避免出现灰尘。

1.3 做好钻孔和清孔的工作

桩基工作重钻孔的清洁很重要，是整个工程的关键环节，具有较高的精准度，在进行钻孔时应注意将钻孔护筒打实，定期观察钻孔、钻头相关情况，避免危险事故的发生，防止钻孔偏离中心。除此之外要均匀灌入泥浆，注意钻孔的速度要与实际相适应。如果出现漏水现象应立即停止钻孔，工作人员先及时处理漏水问题。另外，在钻孔达到足够深度后应加强钻孔周边的清洁工作，清洁时可以采用一定的方法，如采用原浆灌注的方法，减少泥浆的颗粒物，保持泥浆比例高于1.1，并且含砂量保持小于2%，在清空泥浆面时，需要保持泥浆面高与地下水位2 m。在完成钻孔工作后，相关人员要进场进行验收、查核。等到标准合格后在进行下一个环节的施工，及时完成混凝土灌输工作，在这个过程中要进行喷水，达到第二次清洁[1]。

1.4 做好钢筋笼安装以及混凝土灌输

在这个环节之中，是整个桩基础施工的基础，一是要保证其成孔器械可保持平稳，二是钢筋笼制作时选择五字头的焊条，保证焊接稳固及可靠；三是钢筋笼吊装时，在中心线和孔径爆出相应的情况下适当地轻缓下放，在下放到了指定位置后，需对其钻孔进行相应加固；四是在混凝土灌输前，须检查孔底沉渣是否满足工程要求，如超出须做好沉渣处理，将其混凝土可以直接地灌输导管放置距离孔底大约40 cm 的位置处，对灌注的时间和情况进行观察；五是在混凝土灌注前，须及时对孔底的沉渣厚度进行检测，如存在厚度高于设计高度情况，施工人员须要结合实际情况进行喷射处理，等到孔底沉渣上浮之后再将钢筋笼吊装到其中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5 做好桩头凿除

混凝土灌输的情况并不是简单的操作，往往会出现晃动导致底部浮浆，影响桩体本身的性能，所以工作人员要针对此进行凿除工作，主要有以下步骤：

（1）进行空压设备与人工相互协作的方法，凿除处理后，要注意留出20 cm，之后施工人员再进行凿除，保证凿除的准确性；

（2）凿除主要针对桩顶浮浆，和较为脆弱的地方，需要注意很多细节的工作，切勿不可对桩底下部的混凝土进行凿除，防止对主筋造成影响。

1.6 做好预制桩

制作预制桩需要提前准备好相关材料和各种桩体，在采用陈桩基将其桩放到土层上，采取振动和静压等方式将其桩体挤入到其中，在这个过程中须保证桩体基础稳定，合理地对下压速度进行控制，同时桩基下段的钢筋须和空位对齐，保证整个预制桩质量。预制桩有高承载能力的特点，同时其经济效益较高，在地质相对较松软的工程中具有广泛的应用[2]。

2 建筑工程土建施工中的桩基础施工技术的运用

2.1 建筑工程土建施工中的桩基础施工前的准备工作

首先就是要对地形、地下的水位、土壤的个系列数据做一个分析，并且根据这些数据制定一个相对应的施工中的桩基础的技术方案，其次，制定的桩基础施工方案也需要进行审查，审核是否有存在的问题，如果发现施工的规划中有一定的问题，就要及时的提出措施，修改方案，保证桩基础的施工方案是完美的。这样就可以减少工程建设施工中存在的风险，保证桩基础施工的质量以及效率，从而能够让建筑物的使用寿命可以更久。

2.2 桩基础施工中灌注桩施工技术的应用分析

目前一种最集中用于桩基础施工的技术的就是灌注桩，这种技术主要包含三种方法，其中一种就是挖孔桩，其次就是钻孔灌注桩，还有是桩下沉管三孔法。其中运用灌溉注入桩施工的工艺，首先一定要算出桩身的寿命，紧接着就是根据土壤的硬度来选择施工点。这三种灌注桩的方法各有各的特点，它们也通过不同的方式进行挖孔，其中包括了人工以及桩挖的方式，其中人工挖孔桩，首先就是要关注以及解决现有的问题，其次在进行注入和浇灌混凝土墙需要同时进行，然后在使用钢筋的时候，当达到洞的标准深度时，在上桩孔的大小正合适，那么就和钢筋进行安装，最后就凝固完成此项作业。这个方式主要就是操作简单方便，成本相对于比较低，但是缺点是会容易出现桩断裂的现象，因此需要对沉管桩的强度进行加强[3]。

（1）预制桩施工技术的运用

当选择运用预制桩施工技术的时候，需要对桩尖的方向根据施工的工艺程序做一个确定，当正式开始作业的时候可以运用振动或者敲打等一些方法进行作业，在这行这方面作业的时候应该按照桩基础的施工量以及间距等进行科学的规划施工，以及采取相关的措施，防止发生因为施工而带来挤土的问题，避免给周围的环境带来影响。

（2） 灌注桩施工技术的运用

当运用灌注桩这项施工技术进行桩基础施工的时候，需要根据地质水文的条件再选择相对应的成孔方式。一般来说会选择冲击法或者干作业法等，如果现场施工的图纸条件是粘性土，就可以运用冲击式的方法进行操作。其次，干作业法可以分为两种作业方法，其中一种是人工，另一种就是机械。人工作业单单只用于粘性土的条件下，然而机械法的话可以不光可以用于粘性土还可以用于砂土等一些土质条件。在进行成孔作业的时候，为了避免对周围环境带来影响，因此一定要做好环保的工作，严格的对混泥土进行控制，保障桩基施工的质量[4]。

3 结束语

桩基础技术因为其灵活，简单，便于操作等特点被广泛应用，成为建筑土建工程施工中最重要的技术之一，给工程施工带来很多便利。因此进一步对桩基础技术进行研究，提升其应用价值，对建筑工程具有重要意义。

参考文献

[1]高军.高层建筑桩基础施工技术分析[J].建材与装饰，2018（30）：12-13.

[2]缪济荣.高层建筑桩基础施工技术[J].四川建材，2018（9）：99-100.

[3] 沈捷. 桩基础技术在建筑工程施工中的应用[J]. 住宅与房地产，2018（34）：152.

[4] 吕亚光. 建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J]. 门窗，2018（2）：43.

论文作者:于鹏飞

论文发表刊物:《建筑实践》2020年1月1期

论文发表时间:2020/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6a7bea59ea5d9010012bfdf.html