# 高层建筑暖通设计中存在的问题与改进措施研究骆超文论文_骆超文

广东聚源建设有限公司

【摘 要】近年来，随着我国市场经济秩序的不断完善和人们生活水平的不断提高，对高层建筑暖通设计提出了更高的要求。由于高层建筑暖通施工具有一定的综合性和复杂性，在施工中会受到物质、技术条件、成本预算等因素的制约，因此，其施工前的设计显得尤为重要。如何根据高层建筑暖通施工的特点，设计具有科学性的方案，以达到提高暖通工程的整体质量、高效控制暖通施工成本、节约资金的目的，这是大部分高层建筑暖通行业所关注的一个焦点。本文就高层建筑暖通设计中存在的问题进行研究，并提出改进措施。

【关键词】高层建筑；暖通设计；存在的问题；改进措施

前言

作为国家发展的一个重要主题,高层建筑不仅密切关系到国家安全、经济安全,而且还关系到民生安全。而暖通系统作为高层建筑中的一个组成部分，其设计的好坏可直接关系到建筑的使用功能和居民的生活质量。近年来，在市场经济条件的影响下，客观经济规律所引发的竞争驱使高层建筑行业在暖通设计这方面下足功夫，但仍有部分高层建筑行业在暖通设计这一方面存在部分问题，致使其实现可持续性发展这一最终目标受到限制[1]。因此，要想搞好高层建筑暖通施工，就必须抓好暖通设计这一块，运用现代先进的科学理念，研究暖通设计存在问题的原因，探索解决设计问题的方案，采取切实可行的改进措施来解决问题，并加强暖通设计节能意识，从而确保暖通设计的整体质量和高层建筑的使用功能，最终促进高层建筑行业的健康发展。

1.高层建筑暖通设计中存在的问题

1.1图纸设计不够严谨

根据高层建筑的暖通设计相关规定，高层建筑中暖通设计图纸中需明确说明设计内容，包括：①文字表述（目录、设计说明、工程做法、设计参数、冷热源情况、安装管材的规格、计算书等；②图形表示(建筑总平、立、剖面图和大样图）。但部分设计人员在进行暖通设计时容易出现图纸设计说明不详细、设计编制依据不全面、工程该快不清晰、无节能设计和要求、细部做法不详细、建筑防火设计部位交代不具体等问题。另外，部分设计人员在设计时没有绘制总平面布置图，即使是有绘制也只是个形式，没有符合国家高层建筑暖通设计规范中的相关规定。这会造成施工人员的误解，不仅会给暖通施工带来一定的困难，而且还会影响最终的供暖效果。

1.2供暖入口设置过多

供暖入口的设置不仅要满足高层建筑室内各供暖系统的合理性，还要满足到建筑室内与室外各个管线衔接的合理性。如在设置供暖入口时没有考虑这些因素，入口设置过多，再加上部分设计人员在进行散热器安装位置的设计时，将楼梯间的散热器和临室供暖室的散热器设计为共用1根立管，采用两侧连接，且在散热器的支管上设置了阀门。这样的供暖入口设置和散热器设置显然不符合高层建筑暖通设计的相关规范，不仅会造成能量消耗过大，且一旦供暖设备发生故障,极有可能会影响邻室的供暖效果,严重的话还会冻裂散热器[2]。另外，部分设计人员在暖通各机组设备水管上没有设置温度计和压力表，这不仅会影响日后暖通系统的正常运行，还会给暖通设备的检修工作带来一定的挑战。

1.3排风系统的设计不够科学

空调通风系统设计应考虑通风、空调系统本身的安全及整个建筑物，如排风系统设计不合理可引起一系列问题，包括：a制冷机装机容量偏大。部分设计人员采用负荷指标估算，使单位空调面积的制冷机装机容量远远超过实际运行中单位空调面积峰值冷量，造成空调系统初投资的大量增加；b风量选择不当。部分设计人员在进行风量设计时直接按相关规范设定的值进行设计，没有结合建筑物的实际情况，这往往导致选用的风机风量偏小，不能满足实际需求；c保温材料选用不当。部分设计人员在设计时选择采用铝箔玻璃棉制品作为保温材料，由于铝箔玻璃棉制品的吸水性太强，会影响保温效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，部分建筑在进行施工时常选用屋顶风机排风，但风机安装在外墙上，这不仅会影响风机的排风效果，也会大大缩短风机的使用寿命。

2.改进措施

2.1加强暖通设计的监理过程

加强暖通设计的监理过程是建立一个秩序井然的高层建筑企业和提高企业经济效益和信誉的重要措施。为此，设计人员应尽早到达并深入施工现场，通过熟悉施工现场周围的环境、与现场人员的技术交流等方式，结合实际情况做好对暖通设计的审查工作，对暖通施工和运行过程中产生噪音的原因进行深入研究。尤其要注重分析重要的暖通设备，如通风设备、冷却水机组、冷却水泵等的布置，并排查一切不合理的布置。同时，要加强对暖通施工前、施工时、施工后的控制，做好施工现场的布置和检查质量隐患的工作。一旦发现违章操作、设计违规等问题，应第一时间抓紧收集施工现场相关资料，逐级建立施工质量隐患排查治理信息报送制度，按时按要求上报信息和资料。

2.2加强暖通设计的经济性与合理性

暖通设计是否具有经济性和合理性可直接影响暖通系统的运行效率，为此，审计人员不仅要采用最佳的设计方案，还要以暖通各种设备的特点、产品结构、类型为就依据，慎重选用合适的暖通设备，目的是在提高暖通系统使用效果的同时实现减低设计成本。另外，由于节能是现阶段高层建筑行业发展潮流中的一个热点，因此，设计人员在进行暖通设计应充分考虑选用低耗、环保的材料，并进一步注重暖通施工时节能环保的相关要求，应用各种资源和各行业节能技术的互补性，在提高人们居住环境的舒适度的同时，最大程度节约资源，减少对环境的污染。

2.3加强暖通设计的调节性和可操作性

为适应全球负荷的变化，设计人员应加强暖通设计的调节性和可操作性。要综合考虑暖通设备的实际情况选择调节性能好的系统方案，如较大的暖通系统和需经常调节控制的设备较多的工程，宜采用自动化控制。且针对于绝大多数办公建筑而言，暖通系统的设计应符合夜间不工作的相关要求，以减少操作管理的工作量。而对于部分有不同用处的建筑物或者是各部分出租给不同使用单位的商业建筑，应注意设计不同的运行费用统计方法和管理控制，以提高其可操作性。

2.4加强暖通设计有关规范的学习

为达到最理想化的供暖效果，建筑企业应注重并加强暖通设计人员设计能力的培养。可定期组织所有设计人员进行暖通设计相关知识的培训，使他们不断地了解、熟悉高层建筑暖通设计的的规范、标准及技术要求，掌握相关规范文件，提高贯彻执行设计规范的自觉性，严格控制设计参数，并更好地分析实际暖通设计中的问题与产生问题的原因，以提出切实可行的解决办法与改进措施[3]。同时，要强化设计人员的岗位责任感，以确保他们能严格按照暖通设计流程和规定对暖通设备的布置进行设计，以减少因人为因素而影响暖通系统的整体质量。

3.小结

总而言之，加强暖通设计的监理过程、加强暖通设计的经济性与合理性、加强暖通设计的调节性和可操作性、加强暖通设计有关规范的学习是是实现高层建筑行业可持续发展的重要步骤[4]。只有严格按照高层建筑的实际情况和相关标准进行暖通设计，掌握每一个工序的设计要点，注意避免在设计时容易出现的问题，并强化改进措施，以最少的资金投入换取最大的经济效率，实现暖通系统的节能减排，打造真正环保节能、舒适健康的高品质建筑，从而推动整个高层建筑暖通行业的进步，促进我国市场经济的健康发展。

参考文献

[1]宋亚美,许应菊.高层建筑暖通设计中存在的问题及解决策略[J].建筑工程技术与设计,2014(33):141.

[2]刘长来.关于高层建筑暖通设计存在问题及解决对策的分析[J].建筑?建材?装饰,2014(02)：59-60.

[3]王永亮.论如何做好高层建筑暖通设计及问题解析[J].科学时代,2012(01)：123-124.

[4]齐亮,崔鹤.谈暖通设计中存在的问题及改善对策[J].企业文化（下旬刊）,2015(02)：202.

论文作者:骆超文

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第14期

论文发表时间:2016/8/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6bdcba0ce0efac3abf4bf30.html