# 人防工程施工中存在的问题及对策探讨论文_高笑飞

摘要：当前在进行城市人防工程建设的过程中，功能特点不再局限于战时的庇护作用，而是对城市的地下空间进行了利用。在进行人防工程建设的过程中，可以对城市的交通拥挤和人口增加等现象进行缓解，因此人防工程的建设，已经成为城市发展的重要内容。当前在进行人防工程建设的过程中，还是存在较多的施工问题。施工企业必须对这些问题，进行全面的分析和研究，才能采取有效的措施，对这些问题进行解决，从而保证人防工程的顺利建设，并且进一步提高人防工程的施工质量。

关键词：人防工程；问题；对策

人防工程在战时用于保障人们和物资的安全，而在没有战争的日常生活中则可以作为地下室、地下车库、商场等来使用。因此，在人防工程建设中，其布局设计以及施工要求等都与普通建筑物有着很大的不同，既要考虑到战时防空的需要，又要考虑到平时的经济建设、城市建设和人们生活的需要。由于人防工程的特殊性，所以在人防工程建设中，要牢固掌握人防工程施工技术，严格按照相关技术标准进行施工，注重施工过程中每个细节的质量控制。

1 人防工程施工特点分析

与其他地下建筑相比，人防工程是一种有着防护要求的特殊的地下建筑，具有平战双重功能，因此，在人防工程施工时有着其独特的特点。

1.1 施工以及返工修复难度较大

人防地下室的建设要求顶板、侧墙、地板等都要比普通的地下室坚固，具有一定的抗冲击能力，并且在通风、排水、人防门等方面都有着较高的要求，所以，与普通地下室的建筑施工相比，人防工程施工难度更大，在施工过程中需要注意的事项更多，如果出现质量问题，返工修复的难度大。

1.2 对混凝土施工要求较高

人防工程在混凝土施工时与普通地下室施工不同，有些地方只能一次成型，不能留有施工缝，如果对施工技术把控不好，将会出现漏浆、振捣不实等情况的发生，严重影响人防工程施工质量。

1.3 对施工工人的施工技术要求较高

例如在人防门的安装上，对安装要求较高，尤其是对门框墙的垂直度要求很高。所以对于施工工人来说，要求其具有较高的施工技术以及工人之间密切的配合，以便于保证人防门的安装质量。

2 人防工程施工中存在的问题

2.1 防护问题

在进行人防工程建设的过程中，对防护单元的隐蔽面积建设，具有明确的规定。在实际施工的过程中，如果设计单位没有严格的按照规定，对防护单元进行合理的划分，就会降低工程的防护强度。在进行防毒通道和除尘滤毒室施工的过程中，必须具备更高的密闭性，而且要一次浇筑施工完成，才能发挥应用的效果。但是施工企业在进行建设的过程中，不仅没有在相应的空间中，开设采光窗口，在进行防毒通道建设的过程中，也没有开设排风竖井，甚至存在二次浇筑作业的情况。

2.2 设计问题

在进行工程施工的过程中，要求每个防护单元，应该设置两个出入口。而且对于防空地下室的建设具有明确的规定。如果设计人员在进行工程设计的过程中，没有严格的按照相应的标准，进行工程的设计，甚至没有对工程建设区域进行实地勘查，那么制作的设计方案，就不符合工程的建设要求，也无法对施工建设进行科学的指导。在进行工程建设的过程中，会存在更多的施工问题。这些问题不仅会影响工程的应用质量，甚至会对工程的功能产生一定的影响。

2.3 施工问题

在进行人防工程建设的过程中，地面的建筑设计，和地下空间的设计，也存在一定的差异。一些地下设计单位，为了不改变平时的负荷组合，在设计的过程中，没有严格的按照标准规范，进行工程的设计。导致施工企业在进行工程建设的过程中，并不了解设计人员的设计意图，甚至存在一些操作失误的情况。而且在进行工程建设的过程中，各部门也没有进行协调和配合，导致结构的稳定性大大的降低，在应用的过程中，结构强度也比较弱。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 防水问题

在进行工程建设的过程中，要想对施工缝问题进行有效的处理，就要应用止水带材料。但是很多设计人员应用了橡胶止水带材料，对施工缝问题进行处理，甚至仍在进行预判作业的过程中应用了这些材料，导致工程存在的大量的漏水问题。一些施工企业在进行工程建设的过程中，采用的材料并没有达到国家的标准，导致工程在应用的过程中，存在更多的漏水问题。

3 人防工程施工中存在问题的解决对策

3.1 加强防护建设

施工企业在进行人防工程建设的过程中，应该对地下室的出入口进行加固，并且采用粘钢加固技术进行施工。这项技术在应用的过程中，可以对建筑物的结构进行补强，提高总体的承载能力，而且在加固的过程中，具有较好的作用。虽然这项技术已经应用到其他的建设方面，并且发挥了较好的效果，但在人防工程施工中的应用，尚且处于初步的阶段。这项技术在应用的过程中，施工比较简便，建设成本比较低，而且能够提高出入口的抗爆能力。在建设的过程中，不会对其他部位产生破坏，因此这项技术的应用前景比较好。

3.2 提高设计标准

设计人员在进行工程设计的过程中，应该注重出入口的设计。在进行出入口设计的过程中，应该对周边的环境和场合进行综合考虑，还要考虑到室内的采光等问题。在进行工程出入口设计的过程中，要满足标准规范的要求，还要展示接建筑物的形象，设置明确的入口标志。要尽可能的消除人们在进行地下空间的过程中，可能存在的一些不良心理反应。随着人防工程建设规模的不断扩大，在进行出入口设计的过程中，设计人员必须采用更加先进的设计方式，才能充分发挥出入口的功能作用。

3.3 加固主体结构

在进行人防工程建设的过程中，结构的建设是非常重要的，不仅要考虑到防护抗力等因素，还要满足抗力等级设计的各种要求。在进行工程结构加固的过程中，可以采用一些木方柱材料。这种材料在制作和安装的过程中比较方便，并且能够满足工程功能转换的要求。在进行材料应用的过程中，施工成本比较低，是进行结构加固的理想方法之一。在进行工程建设的过程中，还要对后加柱的间距，进行合理的选择，才能提高顶板的承载能力。

3.4 强化防水建设

在进行人防工程建设的过程中，要想对施工缝的漏水问题，进行良好的解决。就要严格的按照施工要求，进行混凝土结构的浇筑作业，避免在进行浇筑作业的过程中，存在施工问题，还要降低离析问题的发生概率。在进行止水带施工的过程中，还要提高安装的质量，避免施工缝在后期产生漏水的问题。在对漏水问题进行治理的过程中，可以采用打眼灌浆的施工方式，在存在泄漏问题的施工缝上，进行打眼建设，并灌注止水材料。通过压力将材料注入到缝隙中，然后将水逼出结构体外，恢复墙体的完整性。在进行灌注作业的过程中，还要对施工缝进行填充，在材料固结之后，可以在缝隙中填充止水材料。

结语

综上所述，当前很多城市建设的人防工程在应用的过程中，存在较多的缺陷和不足，这是因为在进行人防工程施工的过程中，存在较多的问题。施工企业必须引进先进的技术，对这些问题进行有效的预防和解决，才能保证人防工程在应用的过程中，能够发挥更大的作用。施工企业可以结合国内外先进的建设经验，根据实际施工情况，对施工技术进行改善和优化。才能保证工程在建设的过程中，各道工序更加的科学合理，降低工程的缺陷问题。促进这项工程进行可持续发展，使其能够创造更多的综合效益。

参考文献

[1]张君.如何提高人防工程施工质量监督[J].绿色环保建材，2019(9):170.

[2]张君.探讨人防工程质量监督管理常见问题及对策[J].居业，2019(3):141-142.

[3]徐广明.人防工程质量监管体系优化研究[J].武汉：湖北工业大学，2017.

论文作者:高笑飞

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6cde11ab2faf33e71764c41.html