# 浅析装配式建筑钢筋套筒低温灌浆施工技术论文_彭素明

中国新兴建筑工程有限责任公司 北京 100079

摘要：随着我国社会经济的不断发展与进步，我国的建筑行业的建设速度也在不断加快，相对于传统的现浇钢筋混凝土和砌体建筑建筑来说，已经无法满足现代化建筑行业和时代发展的要求。从西方兴起的装配式建筑近些年在国内迅速发展，由于装配式建筑在施工的过程中具有速度快、节水、节地、降低噪音、节材等节能的优点，因此该工艺必然是未来建筑业发展的大势所趋。灌浆料的好坏对建筑物整体的质量和稳定性起着决定性的作用，对于传统的灌浆材料存在着非常多的问题，所以对装配式建筑钢筋套筒低温灌浆施工技术进行深入性的研究对建筑企业的发展具有重要的价值。

关键词：装配式建筑；钢筋套筒；低温灌浆施工技术

在当期时代下，钢筋灌浆套筒连接是目前主要的连接方式，套筒灌浆质量的好坏直接决定着装配式结构的安全性和稳定性，所以在施工的过程中一定要保障套筒灌浆的质量，但是目前的施工环境无法满足灌浆套筒的应用需求，灌浆套筒不适宜在温度较低的环境下使用，即5℃以下不可以施工，严重阻碍了工程施工的进度和工期。因此，本文对装配式建筑钢筋套筒低温灌浆施工技术进行了深入性的研究，利于更好的满足冬期施工的需求。

一、钢筋套筒接头及灌浆料研究现状

（一）、钢筋套筒灌浆接头及其类型

套筒灌浆接头主要是由三个部分组合而成：套筒、灌浆料、钢筋，由于灌浆料具有较强的粘粘作用，所以钢筋和套筒之间通过依靠灌浆料的粘粘作用将其有效的连接起来。

在目前施工的过程中主要的两种接头方式分别为：全套筒灌浆接头、半套筒灌浆接头。全套筒灌浆接头：两边都需要对灌浆料进行浇灌，简单来讲就是利用灌浆料的粘粘作用所实现，该方式应用的范围非常广，全套筒，见图1；半套筒灌浆接头，见图2：其中一端动过灌浆料与钢筋进行有效的连接，利用粘黏性的作用可以将其进行有效的连接，另一端采用螺纹的方式与外部所有的钢筋进行有效的连接。

图1全套筒灌浆接头 图2半套筒灌浆接头

（二）、套筒灌浆连接的性能

灌浆接头主要有三种破坏的形式：第一、拉断套筒外钢筋，这种破坏方式说明灌浆料与与套筒可以进行有效的粘结，其粘结的作用效果非常显著，在实际使用的过程中可以起到显著的连接作用，这属于一种理想性的破坏形式[1-2]。第二、拔出套筒外钢筋，钢筋被被拔出，表示钢筋与灌浆料之间粘结力不够强，钢筋的锚固长度不够长，所以在使用的过程中，钢筋就会被直接拔出，其接头无法起到有效的保护作用。要想更好的解决这个问题，我们要增加套筒与钢筋之间的锚固长度[3]。第三、拔出套筒内的灌浆料：套筒与灌浆料之间的摩擦力、粘结力都非常强，而且他们之间的横向剪力相对较差，在使用的过程中经常会出现接头失效的现象，所以为了避免这种问题的发现，可以在套筒上设置墙板每个墙板的临时支撑不宜少于2道；对墙板上部的斜撑，支撑点距离底部的距离不宜小于高度的2/3且不大于高度的1/2；支撑与水平线夹角宜在55°- 65°之间。构件安装就位后，可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调，可以有效增强两者之间的作用力。

二、低温灌浆施工技术研究

墙板安装的定位：定位装置主要是采用墙板套筒进行实施，并在基础上对现浇预制转换层套筒钢筋的位置进行确定，这样一来可以在很大程度上保障墙板安装过程中的精准性和准确度。

分仓：分仓的效果对灌浆材料的性能、施工的具体情况起着决定性的作用，经过施工经验总结发现，以京燕通为例，连通腔灌浆，灌浆仓在通常情况下通过灌浆工艺对实际情况进行确定，每个仓都可以预留出一些孔，分别作为灌浆孔、出浆孔、排气孔，这样就可以形成一种完全密封状态下的空腔，同时还可以在很大程度上降低漏浆的发生率，灌浆仓中其中任何的两个灌浆套筒之间的距离要控制在合理的标准之内，最佳的标准距离为1.5m。

封仓：为了降低漏浆现象的发生，在施工的过程中要选择封闭性较强的一些材料，或者也可以采用具有封闭性特点的工艺，同时在加大对工作人员和管理人员的培训和指导，增强工作人员对工作的责任感[4]。

墙板水平缝室内上的位置封仓：在施工中要合理控制其温度，最佳温度在5℃以上，利于采用常温的座浆料进行施工，如果温度在5℃以下，可以采用温度较低座浆料进行施工。因为座浆料具有非常显著的触变性的特点，对于28d抗压强度的等级来讲，绝对不可以在混凝土强度等级以下，该构件自身所符合的性能可以在很大程度上符合座浆料性能的实际标准和要求，具体数据见表1。

表1 座浆料力学性能

（一）、北京地区冬季灌浆施工措施

在冬期开展施工需要设定相关的界限：在施工的过程中要严格按照《建筑工程冬期施工规程》中的相关规定，在施工现场对大气温度进行检测，如果室外天气的平均气温连续五天都在5℃以上，就可以逐渐恢复正常的施工[5]。以北京地区为对象北京冬天的施工期限一般在本年的11月15日一直到次年的3月15日。冬季施工可以大致分为三个阶段：初冬、深冬、寒冬。

封闭保温措施：根据住宅主体预留的门窗洞口和阳台口尺寸，采用双层防火棉被进行封闭，按每60 m*增设- -台暖风机。混凝土顶板浇筑完毕立即用塑料布及双层纤维保温毡覆盖，整个灌浆施工区域通过预制外墙自带保温板、门窗洞口封闭、顶部保温毡覆盖形成封闭的保温空间。确保封闭空间内温度不低于5°C。

加热措施：在严寒环境下，如果进入深冬，需要加热封闭的工作区域，最有效的加热方法就是就利用暖风机，为了更好的保障灌浆区域各个角度的温度都处于均匀受热的状态，要适当的增加暖风机的数量，不可低于2台。

温度测控：对低温灌浆料的性能进行全面的分析，根据分析结果对作业的环境温度进行控制，温度不宜过高，最佳的温度范围为：0-10℃。除此之外还有一项工作就是人工测温，在施工之前，工作人员要每小时对其温度测量一次；在灌浆的过程中已经灌浆工作完成之后每两小时对温度测量一次；在相同的条件下，养护试块的强度如果已经在35MPa以上，那么测温的工作就可以直接结束。

测温仪器：采用温度计对水温、灌浆料进行实时监测，控制好其温度，对于属性较为奇特的温度，可以改换“多通道温度巡检仪”进行监测，并对监测好数据进行统计和记录。

（二）、套筒灌浆信息化管理技术

套筒灌浆APP在应用过程中主要的功能是：与“装配式构件信息管理系统（PCIS）”进行对接，并且还具有无缝对接的特点，通过无缝对接可以与多样化的工程项目、多灌浆队伍进行统一化的调度；还可以在很大程度上将灌浆现场的实际情况和相关数据进行实时的上传；除此之外，还可以对灌浆的整个工作进度进行全面的监控，实时查看灌浆的质量是否符合标准，并将相关报告和数据打印成报告便于进行研究。

结束语

综上所述，装配式建筑已经成为未来建筑发展的必然趋势，要想不断的推动中国装配式建筑不断的发展与进步，就要结合建设项目规划的要求，提升灌浆作业环境温度，确保工程项目可以在冬期顺利的开展，利于更好的保障建筑工程的质量，延长建筑的使用寿命，进而推动建筑企业的发展。

参考文献：

[1]杨思忠，李相凯，王志礼，等.装配式建筑冬期施工钢筋套筒连接灌浆料研究与应用[J].施工技术，2019，48（3）：28-31.

[2]杨国刚，朱海军，吴文选.装配式混凝土建筑灌浆施工常见问题及对策探讨[J].建材技术与应用，2019，（1）：28-34

[3]杨思忠，郭宁，任成传，等.钢筋套筒灌浆连接技术在装配式公租房工程中的应用[J].混凝土世界，2018，（4）：47-53.

[4]蒋勤俭，吴焕娟，钱冠龙，等.JG/T 408—2013《钢筋连接用套筒灌浆料》修订及专项试验研究介绍[J].混凝土与水泥制品，2019，（11）：78-81.

[5]杨国刚，陈冬冬，黎超，等.低温早强型钢筋连接用套筒灌浆料的研制与性能研究[J].低温建筑技术，2018，40（9）：14-17.

[6]黄敏.浅谈装配式建筑中钢筋灌浆套筒连接的材料要求[J].四川水泥，2019，（8）：297.

论文作者:彭素明

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6ee325e864cf776b4fedd6f.html