# 定远县池阳回民村水利脱贫攻坚发展初步规划方案论文_彭忠涛

滁州市水利勘测设计院 239000

1 基本情况

池阳回民村是安徽省定远县池河镇的一个贫困村，属淮河流域池河水系，地处江淮分水岭北侧、池河右岸。土地面积25平方公里，耕地面积11180亩。村内现有20个村民小组，1346户，5086人，其中回族人口1668人，2014年以前，全村共有贫困户308户950人。池阳村位于江淮分水岭以北，为丘陵浅山区，地形岗冲相间，多年平均降水量888.3mm。池阳回民村截止2018年底，全村共脱贫301户925人。2019年尚有预脱贫户7户25人，脱贫攻坚工作依然艰巨。

1.1 水利工程现状

池阳回民村水利工程现状为“一干三支渠，一河一泵站，百余面塘坝”。水源工程主要包括沿池河元井提水泵站、岱山水库灌溉渠道以及村内塘坝等小型蓄水工程。元井提水站设计灌溉面积2600亩，设计流量0.135m3/s，水泵装机75kw。岱山水库灌区中涉及池阳回民村的灌溉渠系主要为北干渠（含一支渠、二支渠、三支渠）、西干渠，灌溉面积约7300亩。池阳村境内现有大小塘坝约150座，分布零散不成体系。

1.2 存在问题

1、灌溉保证率低，仅有53%；灌溉水利用系数不足0.5，建筑物不配套；支渠以下缺少斗渠、农渠、毛渠。

2、村内现有塘坝大多存在淤积问题，蓄水能力低下。

3、池河的过境水资源没有得到充分利用，仅有1座提水泵站。

4、受丘陵地形影响，大金山周边约5个村民组550亩、把岗及五里井以北1000亩耕地成为灌溉死角。

5、水生态水环境问题突出，局部沟渠受生活、养殖污水污染严重，无截污、集中处理工程；农业产业发展布局不优，土地尚未平整，耕作制度老旧，产业结构单一，不利于土地流转、高标准建设，不利于供给侧结构性改革。

2 水利发展规划方案

2.1 总体布局

从“节、蓄、提、截”等四个方面完善该村水利建设与发展规划。一是用活“节”字。从农业节约用水角度，提高水资源利用效率，拟对北干渠及其三条支渠进行清淤衬砌、配套渠系建筑物。二是灵活运用“蓄、提”结合二字。从空间均衡角度，破解农业和新兴养殖产业用水受地势和水源条件困扰的难题，解决部分区域灌溉关键用水需求以及塘坝蓄水量不足、留不住水等问题。三是盘活“截”字。从系统治理角度，开展水生态水环境和人居环境整治，对镇级规划保留的2个居民点，打造乡村振兴示范样板。四是用活土地政策。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆从两手发力角度，与农业农村部门多沟通，推进完成村内的耕地土地整理及高标准农田建设，用政府资金引导社会民间资本投入，推动水利基础设施建设。

2.2 水利工程规划

2.2.1 节水工程

清淤衬砌干渠总长3.4km，支渠总长6.7km，引水渠道总长1.6km；配套渠系建筑物共计23座，其中节制闸2座，分水闸2座，放水口19座。

2.2.2 提水工程

1、石塘岳提水泵站串塘：总灌溉面积约550亩，设计扬程20.0m，设计灌溉流量0.1m3/s，规划装机40kW，输水管道采用DN315PVC（0.4MPa）输水管道串塘灌溉，总长约1.4km。2、把岗提水泵站：灌溉面积约1000亩，设计扬程13.5m，设计灌溉流量0.2m3/s，规划装机55kW。

2.2.3 蓄水工程

规划清淤整治（含扩挖）塘坝40口，涉及红塘、洼李等共计19个村民组；其中规划塘埂硬化护坡14口，涉及甘庄、花园、寺后周、元井、把岗、桥北、五里井、文山头共8个村民组，其中8口位于集中规划居民点。

2.3 其他规划

1、水生态及人居环境整治：池阳回民村2个集中居民点集中整治。（1）垃圾集中回收点：布设垃圾分类回收点25处，垃圾桶75个。（2）污水集中处理及管网工程：新建污水处理站1座，新建配套管网总长度约6500m。（3）旱厕改造工程：改造旱厕143座。（4）打造人居环境：规划居民点主干路绿化美化；建设休闲娱乐广场1处。2、涉水交通：规划建设机耕桥4座。3、农业产业发展：全面推进耕地土地整理及高标准农田建设，实施坡耕地改梯田工程。促进土地流转、促进农业现代化、促进产业结构优化调整和供给侧结构性改革。

3 结论与建议

本规划方案主要包括水利工程及其他工程两部分，总投资估算约1289.59万元。其中水利工程投资980.57万元，其他工程投资309.03万元。本规划以水利工程建设为主线，着重从水利工程角度，解决池阳回民村发展中存在问题，其他相关规划从水利角度提出了初步设想，实施中还应充分咨询各有关部门的意见，并予以修正或完善。下阶段工作，应委托有关部门和单位开展更为详细的勘测、设计工作。

论文作者:彭忠涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6eed16b1a10519f4ab99910.html