# 输水管道施工安装质量控制措施分析论文_杨芳辉

杨芳辉

（和静县开都河水务有限公司，新疆，和静，841300）

【摘 要】随着国家经济的发展，水厂引水工程中的输水管道施工安装质量管理逐渐受到社会各界的广泛关注，其安装的质量直接关系到区域内供水质量与安全程度，因此，根据相应的工程内容来分析输水管道施工安装质量以及相应的控制措施可以推动供水管道施工技术区域城市现代化与经济高速化发展。

【关键词】输水管道；安装；质量控制

前言：

和静县为了实现园区内各区域用水平衡与充足，建成了和静工业园供水工程体系，总个工程分为六期建成，但由于地形、地质这些外部因素的影响，工程施工在一定程度上遇到较大困难，因此，借助相应的技术手段保证整体输水工程中的管道安装质量控制有效是促进整体工程施工质量与完整性的核心所在。

一、工程概况

和静县位于新疆中部，天山中段南麓，巴音郭愣蒙古自治州西北部。地处东经82°28"—87°52"、北纬42°06"—43°33"之间。周边与乌鲁木齐市、库尔勒市等17个县市毗邻，北距乌鲁木齐市190公里，南距库尔勒80公里。和静县是巴音郭楞蒙古自治州经济发展的三个重点县之一，具有发展工业经济得天独厚的基础和条件。和静交通便利，南疆铁路横贯南北，公路四通八达，通讯畅通。和静工业园规划为一园三区，一园为和静工业园，三区为新兴产业区、哈尔莫敦矿业片区、额勒再特工业片区，总规划面积4260.7ha。供水工程是为工业园区提供生活、生产用水的基础建设工程，地处工业园区。

输水管线采用0.8/1.0MPa DN400、DN500、DN700、DN900夹砂玻璃钢管道。

二、管道施工安装技术

管道的施工安装技术分为两个主要的技术部分，其一是输水管道施工安装质量控制；其二是具体的管道施工技术[1]。

在进行具体的管道施工时，管道的施工工程一般包括下管以及稳管，选择下管时应该对管道的种类以及设备环境等进行非常详细的选择与考核，并最终规划出合适的施工方法，其中较为常见的是使用沿沟槽分散下管方法，而如果施工环境并不允许进行沿沟槽下管则应该采用应用集中下管的方法[2]。当中人工下管方法包含：搭架下管法，压绳下管法，贯绳法，溜管法，集中压绳下管法等。安装前应彻底清洁管端、凹槽和橡胶圈，玻璃钢夹砂管间连接时，承口端试压螺栓必须安装到位管道的承口、插口与橡胶圈接触的表面应平整光滑，将插口对承口找正，试压孔朝上，套帆布绳，调整起吊机械，将插口端推入承口，稳管则是当管材进行规定的施工高度或水平面过程中应该尽量的保持施工的稳定性，这就要求下管的过程中既要保证对中程的控制，还要保证对高程的维护。在管道的整体施工与安装过程中都采用吊装安装的方法来进行，在吊装的过程中则采用软带来连接，并将人工操作纳入到操作环节中，实现机械与人工细微处理的有机结合，确保橡胶圈与凹槽、管壁均匀贴合；安装后，检查插口推入承口的位置是否符合要求，用探尺插入承插口间隙中检查橡胶圈位置是否正确。经试压检查确认接口安装符合要求后，用沙土固定管道。具体而言，应该首先选用至少两台3吨重的吊链将前后管道进行对接处理，在需要的时候将两侧同时拉到指定位置；其次，对管道的接口则采用电焊进行焊接处理，等管道安装完毕后再进行填土与密封，最重要的是，两侧填土的高度不能超过0.3m的差距以上；最后钢管在于混凝土进行对接处理的过程中应采用机械的方式来进行对接处理[3]。显然，管道铺设开始以前，首先要确保管道沟槽开挖深度，边坡，推土位置与断面符合工程相关规定与要求，要应当及时查看地基处理状况，保障工程可以在任期前安全快速完成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

整体工程安装中另一重要的工程是阀门的安装。在安装阀门之前应该对阀门的型号以及规格、编号等进行非常详细的检验，查看其外表的损伤程度，并对其材质与质量进行系统的检查，如果阀门的外表出现损伤就应该立即停止使用或更换，采用专门的设备来检查止回阀是否牢固，销钉的结构是否稳定，并查看阀门的零部件结构是否有欠缺等，最重要的是应该对管内的液体流动畅通性进行动态性的检查。

三、输水管道施工质量控制现存问题

目前我国输水管道施工质量控制存在这样的问题：首先，施工企业缺少质量意识，没有配置专业质量验收工作人员对于安装工程质量做全方位控制，致使安装工程当中技术标准，材料采购，操作规范这些没有依照设计图要求予以安排，导致安装工程的监管缺乏，安装企业难以自觉对质量进行检验，使得输水管道施工质量控制在空喊口号。其次，对于安装材料的质量控制缺乏。安装材料如果存在质量问题，具备再高施工技术也不会受到预期效果，正所谓巧妇难为无米之炊。输水管道施工队购买材料的时候，为追逐经济利益，有效减少施工成本，购买质量不好材料，致使管材存在渗漏，破裂这些现象，在社会上引起不良反响。再次，输水管道施工操作过程不具备规范性。输水管道施工企业负责人对于质量重视程度不够，加上施工队伍工作人员素质不高，无证上岗人员也比较多，致使有些施工人员缺乏技术操作的规范性，对于工序认识不深，盲目性操作，不单影响施工质量，还有可能导致安全问题发生。因为输水管道施工中，大部分工序相对隐蔽，若没有对过程进行控制，检验想要找出质量问题会非常困难，特别是隐蔽施工，不依照技术标准做操作，成为出现施工质量问题的诱因。

四、输水管道施工质量控制措施

对整体管道工程的质量应该控制在一定范围之内，基于此，应该采用以下措施来逐步完善工程的质量控制，首先，应该不断完善工程的质量控制体系，对其第一手资料进行较为详细的把握与对比，并对管道中可能出现的质量问题隐患进行检查与分析，并与相关单位配合检查工程中容易出现的问题点。其次，根据工程施工的具体进度建立工程施工人员的沟通量表，完善施工人员的信息沟通体系，从而减少施工中出现不可控制的问题；再次，在进行工程设计时应该按照《室外给水设计规范》的相关研究来进行设计与规划，并通过相应的政策与控制手段实现技术监控与操作的规范，尤其在施工的过程中应该按照《给水排水管道施工验收规范》中的技术标准，对具体的行为进行规范化处理。第四，结合多方联合质量验收。施工企业要树立全面质量意识，充分了解输水管道施工质量对于整个工程在质量方面影响程度，强化对给水安装企业资质审验，配备专职施工质量验收工作人员，加强对施工企业质量全方位控制，依照施工过程当中常会出现质量问题，对施工企业质量做预防控制，严格对施工企业施工材料验收进行监督，第一时间指出施工企业没有依据设计图标准技术纰漏，督促给水安装企业技术人员针对于施工人员操作规范做指导，促使给水安装企业对于安装质量自行检验。构筑专业质量的验收小组，由专业质量验收人员，社会人士和验收专家构成，一起对施工质量做交接验收，广泛接纳社会人士意见，对施工工程质量做客观评价，尽量让施工质量问题形成于交接前。

结论：

综上所述，随着现代工程技术的发展，水厂的输水管道施工安装质量受到社会的广泛关注，在现有技术条件下不断完善其质量控制是区域经济现代化发展的必要条件与前提，根据此本文从宏观以及微观等多个方面提出了相应的控制措施，以此来为未来区域输水工程的合理化发展做出贡献。

参考文献：

[1]梁颖怡．引水工程输水管道安装施工探讨[J]．科技创业家，2012,11（12）：135-136．

[2]张金友，付山．浅谈市政给水管道施工常见质量通病及质量控制[J]．经济技术协作技术，2013,12（21）：155-156．

[3]魏运德．供水管道工程施工磺量管理浅析[J]．科技情报开发与经济，2013,17（20）：102-104．

论文作者:杨芳辉

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年8月供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6f2cfc44ac9435825ff51ef.html