# 现代高层建筑钢结构施工及其管理的探析论文_傅涛

身份证号码：45010419861218XXXX

摘要：当前现代高层建筑钢结构施工类型主要有高层重型钢结构施工、大跨度空间钢结构施工以及钢结构和混凝土组合施工等。但是现代高层建筑钢结构也存在着一定的不安全因素，因此在利用现代高层建筑钢结构施工技术进行施工时，必须要加强对种种不安全因素的进行防范，从而保障钢结构工程质量，基于此，本文阐述了现代高层建筑钢结构的优势特征，对现代高层建筑钢结构施工要点以及施工管理要点进行了探讨分析。

关键词：现代高层建筑；钢结构；优势特征；施工要点；管理要点

钢结构施工技术具有着施工速度快和工业化强度高，使其在现代高层建筑建设中应用比较广泛。因此为了保障现代高层建筑钢结构的顺利开展，以下就现代高层建筑钢结构施工与管理进行了探讨分析。

1 现代高层建筑钢结构的优势特征分析

1.1 材料功能优势特征

钢材一般是通过在原料铁中添加锰、硅、碳等相关元素构成，使得钢材的强度比铁要高出很多，而且基于这个特性下的钢材具有一定塑性优点以及缓冲性，提高了钢结构工程的抗震、抗拉、抗压等功能。钢结构工程中的韧性和延展性使其在极端气候的影响下，钢结构工程依然具有足够的强度，从而保障保持钢结构工程的安全稳定。由于此外基于钢材是由相关元素形成的合金，使得钢材的抗氧化性等功能比起某些单元素材料功能更加优越，从而保障了现代建筑工程质量。并且由于钢结构特征，其对于空间要求比较少，可以有效节约材料，并且在保证结构安全的同时，可以确保现代建筑工程结构强度，同时有效降低了现代建筑工程成本。

1.2 环保优势特征

钢结构工程中的钢筋材料本身一般不会对环境造成严重污染，并且钢筋具有刚度较强，所以能回收利用，也不存在资源浪费现象，因此其具有环保优势。而且现代高层建筑钢结构工程施工可以减少由于砖块施工的施工工期较长、粉尘大等现象，对钢结构工程中的周围环境影响比较小。

1.3 抗压性优势特征

现代高层建筑钢结构工程施工主要是运用不同型号的钢筋，然后运用连接技术进行合理的排列组合，从而完成钢结构工程建设，钢结构工程运用连接技术，有效确保了现代建筑工程的抗压及其安全，同时也使得现代建筑工程结构工程也具有钢结构工程中相应的高强度特耟。而且钢结构工程的自重轻、刚性好、变形能力强等优势特耟，使其在施工过程中，可以实现合理变形，并承受合理的动力荷载。因此现代建筑工程建设运用钢结构施工技术能够有效提高现代建筑工程结构整体功能，增强现代建筑工程的抗压性，使现代建筑工程在发生地震等灾害过程中，发挥其较好的防御性。

2 现代高层建筑钢结构施工要点的分析

2.1 螺栓预埋要点

现代高层建筑钢结构施工时，首先要做好螺栓预埋工作，要将螺栓准确预埋好，从而使其能够保障钢柱的稳定性，方便钢柱的安装。具体来说，就是要选择依靠轴线的中心位置作为螺栓的定位点（选择轴线的偏差不可在2mm以上），并且要找到正确的标高基准（所选择的高基准点应保持在5mm左右），做好所有预埋打算后再将螺栓进行深度预埋，当然具体的预埋数据还需要根据实际建筑的施工面积而具体确定，总而言之其最终目的就是为了保障接下来安装钢柱时的安装质量。另外，在预埋螺栓过程中一定要伴随着严格的检测，检测主要在两个阶段执行，第一个阶段是在找到正确的轴线定位点后，第二个阶段是在预埋完螺栓之后的填土浇筑固定过程中，在这两个阶段中施工人员都需要严格按照相关规定对螺栓的预埋工作进行严格的检测与复查，从而保证其预埋的准确度，方便后面钢柱的安装。

2.2 钢柱安装要点

螺栓预埋完成后，就要开始进行钢柱安装，其主要安装方式通常采用的是吊装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在吊装之前，施工人员先要将所涉及到的部位分离出来从而构成相对独立的区域，然后再进行平行吊装，吊装之时要时刻注意保护好预埋的螺栓，必要时可以对其加上保护套以避免其在吊装的过程中遭到摩擦损坏。在整个吊装过程中，施工人员必须要调整好钢柱的定点高度、位置以及垂直度等等，并严格遵照其步骤与顺序进行调整，从而避免在安装过程中出现较大误差。

2.3 框架梁的搭建和连接要点

一个稳定性良好的框架梁能够为其钢柱的连接提供有力的帮助。框架梁在材料的选择上一般多采用的是H型钢，而在进行钢柱连接时常采用的是连接性较好的刚性材料。整个框架梁可以分为上下两翼，分别在钢柱内部执行横加肋力，从而来区分钢柱与框架梁之间的连接点。在进行钢柱与框架梁的连接之时，一定要注意框架梁的不同编号，从而辨别每个钢柱的连接部位，避免出现重复连接。

2.4 螺栓安装要点

高强螺栓安装与焊接也是现代高层建筑钢结构施工的重要步骤。螺栓的穿入工作必须要遵循从内到外的顺序，不能够强制穿入，如果在穿孔过程中遇到螺栓难以穿入的情况时，其原因可能是螺孔的大小不符合螺栓的体积，这种时候施工人员就要利用绞刀对其进行适当的调整，从而扩大螺孔使螺栓得以顺利穿入。穿孔完毕后，要对螺孔进行固定。钢结构高强螺栓在安装过程中需要根据建筑钢筋节点的大小进行分步安装，通常情况下高层建筑钢材料的节点会有一定的区别，比如说有大型的也有小型的，而在大型节点上进行高强螺栓的安装时，首先要进行穿入，然后再在钢板不变形的基础上再次进行拧固，最终实现螺栓的完全拧固。

3 现代高层建筑钢结构施工管理要点的分析

3.1 严格钢结构材料选型

钢结构材料需要具备良好的耐腐蚀和抗锈蚀性能，如果材料选型忽略钢结构的耐久性，高层建筑在后期的应用中，就会出现钢结构出现锈蚀，最终导致钢结构稳定性发生变化，影响建筑安全。另外，钢结构还需要具备良好的耐火性，避免火灾对高层建筑安全造成影响。故此，高层建筑材料选择时，需要強化对钢材的选型控制，保障高层建筑安全。

3.2 施工前的管理

首先要对工程的图纸及相关工艺进行熟悉和了解，其中包括技术条件与规范，充分领会图纸的意图，加强重难点的理解。其次，要及时组织相关的技术人员进行图纸的会审，以防止图纸中出现缺漏与错误，一旦发现问题及时解决，争取在施工之前保证万无一失，保证施工的正常进行。最后，要做好施工图纸的交底，对接下来要做的工作做好方案编排，并交给相关专家进行论证，审核后可以开始施工，确保每一个环节都为工程的顺利开展提供基础与保证。

3.3 焊接施工管理

焊接工序是整个钢结构施工中的最基础也是最重要的工序之一。因此，施工企业应该积极强化对焊接过程的控制。首先，技术人员在焊接之初，就应该对焊接坡口形式、焊接角度、焊接钝边、焊接间隙等进行严格检查，同时在日常的工作中积极对焊接施工场地进行清理工作。其次，在钢结构的焊接过程中，还要对严格规范施工参数，控制好焊接温度、焊接循序，通过严格的焊接工艺防止出现各类焊接施工的偏差。最后，在焊接施工之后，还应对外观成型、焊缝问题、热处理温度以及焊缝消应力处理进行检测试验，从而便于焊接效果的检查和修复工作开展，保证焊接施工质量符合相关技术要求。

4 结束语

综上所述，随着科技的进步以及城市化建设进程的加快，促进了建筑业的快速发展，使得现代高层建筑钢结构工程建设不断增多，因此为了提高钢结构工程质量，必须加强对现代高层建筑钢结构施工与管理进行分析。

参考文献

[1]张忠杰.高层建筑钢结构施工技术要点的思考[J].江西建材，2017（04）

[2]李宗权.现代化建筑中钢结构安装施工技术的要点分析[J].住宅与房地产，2018（01）

[3]张琳琦.高层建筑钢结构施工技术与管理[J].环球市场，2017（12）

论文作者:傅涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6f32f75b709cf7d8b558a1f.html