# 浅议建筑设计中的节能理念研究论文_麦麦提艾则孜.阿卜拉

新疆绿城建筑规划设计院 新疆和田 848000

摘要：城市化建设过程中一定会消耗大量能源，大规模建筑就造成了能源资源紧张的问题。通过在建筑建筑设计中应用建筑节能，在某种程度上能够有效解决这些问题。因此，建筑行业管理人员应该积极引入创新型、高效的新型节能技术，最大程度降低建筑过程中出现的大量能源消耗问题。基于此，本文将从建筑设计中的建筑节能措施这个角度作为出发点，对其展开深入探讨。

关键词：建筑设计；建筑节能；措施；

前言

近几年，人们对节能减排工作的重要性产生了更多认识，在建筑设计工作开展过程中，设计人员对能源问题进行了更多考虑，对节能措施进行适当应用，降低了建筑的能源消耗，为可持续发展目标的实现奠定坚实基础。下面从建筑屋面设计、墙体设计、门窗设计等角度对节能措施的应用进行具体分析，对建筑位置的选择及结构设计等方面节能措施进行阐述，以供参考。

1 应用节能措施的必要性

建筑能耗在我国总体能耗中占据较大的比重，若未能采取适当的措施对其进行处理，便会使能源紧张问题不断加剧，产生更多的资源浪费及污染。建筑采暖、照明系统、空调系统、水电等方面均会产生较多的能耗，为了减少能源浪费问题，为可持续发展目标的实现奠定坚实基础，需要对建筑节能设计工作产生更多重视，对节能措施进行科学合理地应用，为综合效益的提升奠定坚实基础。下面对建筑设计中的节能措施进行具体分析，希望设计人员能够对环境保护问题、建筑材料循环使用、建筑寿命、美观性以及能源、资源利用方面的问题进行充分考虑，对节能措施进行适当应用，在满足人们对建筑功能需求的同时，对建筑门窗、屋面、墙体等进行节能设计，对节能材料、可再生清洁能源等进行充分利用，促进建筑节能设计水平的提升。

2 建筑设计中节能措施

2.1 建筑门窗设计中的节能措施

门窗部位可能产生较多能耗，因此设计人员需要对门窗部位进行节能设计，在保证通风、采光正常，满足施工要求的基础上控制门窗面积，降低导热系数，对门窗气密性、保温性方面的问题进行更多考虑，下面对门窗设计中的节能措施进行具体分析：其一，对门窗面积、建筑立面单元面积的比值进行准确计算，在满足通风采光设计要求的基础上尽量将比值降低，为建筑设计节能、节材等目标的实现奠定坚实基础。其二，兼顾门窗气密性、框体材料导热系数，选择系数较小的材料，例如塑钢、断桥铝合金等；玻璃材质的调整同样对门窗节能设计具有一定帮助，设计人员可以从空气间层厚度、气体类别等方面入手进行节能设计，优化门窗保温性能，为能耗的降低奠定基础。其三，对建筑门窗外遮阳结构进行适当增设，通过水平或垂直的固定遮阳板、活动外遮阳结构的设计提高建筑节能效果，兼顾立面美观性、门窗遮阳率两方面问题，提高建筑设计节能效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 屋面设计中的节能措施

屋面具有保温隔热等功能，在温度较高的夏季，屋面太阳辐射较多，屋面温度可达到七十摄氏度以上，因此屋面节能设计及隔热功能设计便显得尤为重要；在严寒的冬季，建筑室内外温度差异较大，在建筑保温性能较差的情况下将会损失大量热量，因此屋面保温设计也是设计人员需要考虑的重点。屋面保温隔热层的设计可以对能源浪费问题进行缓解，下面对屋面设计中的节能措施进行具体分析：首先，对屋面保温材料的选择产生更多重视，对材料吸水性、密度等参数进行考虑；其次，对建筑特点、地域气候情况进行了解，将新型、高效节能环保材料当作首选，并且对材料性价比、保温隔热效果、环保性、是否对人体有害等问题进行考虑；最后，采取屋面蓄水池设计或绿色植被设计，提高屋面设计的保温隔热效果及建筑绿化率，就蓄水池设计而言还能达到为建筑降温的目的，为微气候的调节及建筑设计美观性的提升奠定基础，减少能源消耗。

2.3 建筑墙体设计中的节能措施

首先，外保温设计，即设计人员在墙体外部应用保温隔热效果极佳的材料；其次，墙体内部的保温节能设计，例如设计出带有保温夹层的复合墙体，即自保温墙体；最后，在外墙内侧涂抹保温砂浆、贴石膏板，一方面能够对墙体进行保护，另一方面可以达成保温隔热的目的。通过上述节能措施，室外温度对室内温度的影响便会大幅度下降，热桥、冷桥问题的出现几率大幅度减少。

通常情况下，建筑设计人员将复合聚氨酯、聚苯板、外保温砂浆一类的材料应用至外墙保温隔热设计中，第三种材料在过去的应用较多，但是保温性能一般；第一种材料保温性能较强，尤其适用于复杂立面墙体，该材料的保温性、憎水性较好，但是施工难度较大；第二种材料在保温效果方面具有一定优势，但是阻燃性不强，多数高层建筑中依旧禁止使用，或是需要增加防火隔离带的设计等。外墙体遮阳节能设计同样能够起到一定节能效果，设计人员可以对钢结构支撑体设计进行适当应用，避免阳光对建筑保温层直接照射，同时使墙体后面空气的流动性有所提升，转移建筑室内的热量，实现节能设计目标。

2.4 综合节能措施

首先，设计人员需要对建筑选址方面的工作加强重视，对附近环境情况进行充分调查了解，使建筑朝向、道路布局、结构设计等更加科学合理，对建筑物间距进行有效控制，提高规划设计水平，实现节能目的。其次，对建筑照明系统设计方面的问题进行充分考虑，对节能设备进行合理应用，对照明光源、线路等方面的设计产生更多重视；此外，需要对自然光源进行最大限度的利用，在采光设计时应用节能措施；智能照明系统的设计和应用同样对建筑节能设计有所帮助，智能系统能够对不同时段光照、人的活动等情况进行感应，进而对灯具的开关、亮度等进行控制，在满足人们正常工作及生活照明需求的同时实现节能的目标。最后，对保温供热系统进行节能设计，通过控制供暖管长度等措施提高保温效果，为管道保温、传热等提供更多支持，减少热量的损失；此外，设计人员可以对地热供暖、太阳能供电等设计进行考虑，对可再生清洁能源进行充分利用，为建筑设计节能减排目标的实现奠定坚实基础。

3 结束语

总结全文，环保节能理念逐渐深入人心，对建筑设计工作的开展提出了更多更高的要求。设计人员对建筑进行设计时，需要对节能措施进行适当应用，加强对建筑屋面、墙体、门窗等方面的节能设计，对可再生清洁能源、节能材料等进行合理应用，为建筑能耗的降低提供更多支持。本文已经对建筑设计中的节能措施进行具体分析，希望对建筑节能设计工作的开展有所帮助。

参考文献

[1]郭学民.建筑设计中的建筑节能措施分析[J].中国新技术新产品，2013（17）：54-54，55.

[2]吴闻天.建筑设计中的节能措施分析[J].城市地理，2014（24）：51-51.

[3]黄国辉.浅析建筑设计中建筑节能措施分析[J].中华民居，2013（33）：86，88.

[4]于佳欢.浅谈现代建筑设计中的节能措施[J].科技创新与应用，2014（31）：235-235.

论文作者:麦麦提艾则孜.阿卜拉

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6f63c321c97655aa54ee2b1.html