# 基于智能监控视频的人流量统计论文_傅亚南

天津市赛英工程建设咨询管理有限公司 天津市 300051

摘要：基于智能视频监控的人流量统计系统是利用智能视频监控技术对监控区域的人流量进行统计，其核心技术包括运动目标检测、人体目标识别和运动人体跟踪，它涉及计算机视觉技术、模式识别技术和人工智能技术等多个领域，是一个充满挑战的前沿性课题，具有广泛的应用前景。本文针对于某一区域的人流量，设计了基于python应用编程，通过树莓派来控制开关从而达到定时实时检测区域人流量。监测到的数据有很大的应用前景，可以通过统计商场各出入口的客流量和客流向，可以了解出入口设置的合理性。通过统计比较不同时期的客流量，可以评估营销、促销策略的合理性。也可以根据客流量变化，更有效分配物业管理、维护人员及安保人员。大数据越来越成为一种趋势，使用数据分析用户喜好是智能服务的体现。

关键词：智能监控视频；人流量；统计

1 智能监控视频的人流量统计概述

事实上人流量统计监控系统是一项被广泛应用于一些无法量化现场人数的场所，如旅游景点、商业综合体、连锁便利店、公共观光场所等。如果单纯依赖于安保手段和个人经验来判断现场拥挤程度的话是缺少依据的，因此，引进基于视频监控的人流量统计系统是具有十分重要意义的。可设置监控区域、监控目标大小及方向，实现目标物体过滤和双向人流量统计；

对所监控的运动区域进行实时视频采集，并且统计生成报表传至管理平台实现实时人数统计；系统使用网络摄像机，可通过数据传输网络同步输出多路视频，同时提供视频流切换功能；人数统计录像可以存储，检索和回放；实时显示当前各区域人数情况，提供对客流实时数据汇总；系统具有数据分析功能，根据设置条件生成多种数据分析报表；系统提供多种通讯协议接口，方便其它系统对人数统计数据进行调用。

2 智能监控视频的人流量统计的意义

2.1统计的准确性

准确性主要体现在目标检测的准确性与跟踪的准确性。解决了复杂的背景，行人所处的背景通常是非常丰富的，并且可能出现各种变化，包括天气的变化、光照的变化等的影响，对于行人本身可以呈现出多种姿态，遮挡问题，如果场景中的行人数目较小，可能不会出现遮挡问题，但是当行人数目较多时，行人之间的遮挡是不可避免的的影响造成的误差相对于人工来说较小。

2.2算法的实时性

基于视频的双镜头人流量统计数据，显示当前客流状态和变化趋势，对流量较大的区域采取预防突发事件的措施，并可实时观察商场当前的停留人数，从而对电力、维护人员及安防人员等进行合理调整，控制商场运做成本。通过对不同时段客流量的统计，使管理人员可以在客流高峰期增加工作人员，提高服务质量，进而增加销售；在空闲时减少工作人员，避免出现人员浪费。

2.3摄像机拍摄角度

人流量统计技术应用场景非常广泛，包括商场、超市、体育馆以及机场停车场等公共场所；各个场所由于不同的成像需求，摄像机的拍摄角度通常都不一致。客流统计设备可以安装在门外上方的天花板上，客流统计设备紧贴天花板就可以了（一般天花板与地面是平行的，跟行人是垂直的）。一般要求安装的时候不要露线在外面，就能做到比较美观而且精确度高。

3 检测方案

本文利用人体热释传感器的电平测量结果，以及程序设计技巧，实现了人流量双向检测目标，并且利用6个红外对管用以检测是否同时有人同时出入。进入测量结果与实际情况之间具有高度的一致性。人流量检测系统可以应用于车站、旅游景点等人流密集的场合。

系统仅统计进入人数，不考虑离开人数，即单向人流量统计。当甲穿过传感器1时，系统示数自动加1而当乙穿过传感器2时示数却不变。假设人们由西向东经过检测路段时显示屏自动加1，而由东向西行走的人则对系统没有影响，这便是利用人体热释传感器实现人流量单向检测的基本思想。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

基于树莓派的计数器无疑成为商场、超市等公共场所对管理层可利用计数器对人数统计系统了解顾客行为，通过对客流量的检测和统计，可以发掘客流的内在规律，从而为公司制定和调整公关策略、促销策略、价格策略、商品进货选择、商场布局、服务方式和内容等提供客观、科学的依据。

本设计主要采用树莓派来控制各单元电路实现红外光控计数的。本设计由红外光电计数电路、树莓派系统电路、复位电路和显示器组成，首先由红外对管计数电路将接收的信号转换为电脉冲信号，由树莓派计数，再由显示器显示数目的增加或减少，实现自动计数的功能。

4 人流量检测器总体设计

根据智能人流量检测系统需求，以树莓派为控制器，进行主要信息处理。系统由热释电红外传感器、红外对管传感器、人数计算和显示构成。

4.1 硬件设计

4.1.1 MCU选型

本装置的MCU选择树莓派。树莓派是软件方面作为当今世界，最受欢迎的mini PC，树莓派爱好者为其定制了相应的LINUX系统，并开发了大量应用。

4.1.2 热释电红外传感器

HC-SR501的人体感应模块集成了传感信号处理电路（BISS0001）和菲涅尔透镜。正常人都会因为发热产生红外线，向外发生辐射的红外线波长跟人体的有关，人体表面的温度越高，辐射红外线能量就越强。

4.1.3 红外对管

红外对管TCRT5000是一种一体化反射型光电探测器，其发射器是一个砷化镓红外发光二极管，而接收器是一个高灵敏度，硅平面光电三极管。

4.2 软件设计

采用手臂排除技术，通过在红外对管上出现时间短暂的信号进行排除，可以有效排除人在行走过程中的手臂摆动造成的错误计数。最大检测距离可达5米，可有效避免其它无线信号干扰，前后相邻的两个人相距较近都可以有效识别。

4.2.1 程序设计语言

本程序设计采用Python语言，python是一种面向对象具备动态数据类型的解释性语言，由于不需要进行编译，适合跨平台使用和作为算法设计语言。

4.2.2 人数增减程序设计

通过两个红外对管传感器的先后感应判断是进还是出。由于门禁系统里外分别安装两个传感器A、B，有人经过时感应器会从正常状态变为非正常状态，产生CP脉冲信号变化。每当有人先经过传感器A时，经过一次状态变化，当此人再次经过传感器B时，表明此人已进入此时记录进入人数的计数器加一，反之当有人先经过传感器B再经过传感器A是表明此人已出去，此时记录出去人数的计数器加一。

结束语

经过实际测试，测量结果与实际情况达到了高度的一致。应该指出的是本设计非常适用于单行道的场合，即每次经过检测口的是单个行人如果同时有多人并行通过，测量结果将有一定的误差。人流量统计是实现科学管理、市场预测和安全保障等殊多方面决策的重要依据，人流量统计系统的普及必将对社会的良性发展产生积极的影响。

参考文献：

[1]张祥. 基于单片机的药品仓库温湿度短信报警系统设计与实现[D].大连海事大学，2013.

[2]胡媛媛，邓世建，王书婧.基于红外光电传感器的智能寻迹小车设计[J].电子设计工程，2011，19（7）：141-143.

[3]杨刚，龙海燕.VHDL与数字系统设计[J].现代电子技术，2005，28（17）：103?105.

[4]郑燕，赫建国.基于VHDL与QuartusII软件的可编程逻辑器件应用于开发[M].北京：国防工业出版社，2011.

论文作者:傅亚南

论文发表刊物:《基层建设》2018年第12期

论文发表时间:2018/6/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6f95fc967b3572566fd5f95.html