# 水利工程施工导流及围堰技术的应用分析论文_张厚粮,任洪亮

山东大禹水务集团有限公司 山东济南 250000

摘要：近年来，城镇化进程的加快，我国的各类工程建设数量也在不断增加。水利工程事关国计民生，影响着国民经济的诸多领域，是基础性的工程建设。在水利建设中导流与围堰技术是较为常用的两大基本技术。通过对它们进行分析研究，可以促进我国水利工程建设事业的发展。本文就水利工程施工导流及围堰技术的应用展开探讨。

关键词：施工导流技术；围堰技术；水利工程

引言

水利工程是一项关系到民生民计的重要工程项目，若是结合其功能性进行划分，则是可以分为渠道、拦截坝、水库等等多个部分。随着现如今我国经济水平、实力不断增加，我国对于水利工程的要求也不断提高，运用技术也十分广泛，其中导流技术与围堰技术就是一项较为重要的内容。因此，从实际角度出发，来对水利工程施工导流及围堰技术的应用进行详细分析是十分必要的。

1施工导流和围堰技术应用现状

目前由技术革命引发的行业技术革新为水利工程建设带来了诸多的便利。导游与围堰技术也因此受益，获得了不断地发展，取得了可喜的成果。通过对于这两项技术的不断完善，提高了水利工程建设的效率，使得一些原本的建设难题得以迎刃而解，促成了我国水利事业的长足进步。例如，在水利工程建设过程中，因地制宜利用不同的导流技术，稳定河水，给水利施工创造一个平缓、安全的水流环境。大幅地减少了水利施工中因水流突发情况造成的破坏。再如，在水利工程建设中以围堰技术来控制水势，进而保障工程的后期质量。这些都表明，在水利工程建设过程中，将施工导流与围堰技术相结合，利用二者的技术特点改造水势，解决水利工程中遇到的技术难点，能够为水利施工保驾护航。

2水利工程施工中施工导流技术的具体应用

2.1分段围堰导流方式

分段围堰导流是指在实际水利工程施工时，对水利工程施工进行分阶段区分，逐段围堰导流、逐段进行施工，直至水利工程整体施工完成。分段围堰导流方式需要导流的水流量较小，覆盖范围也较小，建设难度较低，整体来讲比较灵活，适合整体工程量较大的水利工程采用。

2.2明渠导流

明渠导流是在河床、滩地的位置来进行渠道挖设，并在基坑的上下游位置来对围堰进行合理设计，使得水流能够在渠道的有效作用下得以下泄。目前，这一技术应用，主要是集中在岸坡平缓的平原河道、宽广滩地中，若是水利工程施工的附近存在老河道，也可以在老河道中实施明渠导流。一方面，可以在最大程度上减少施工中投入，另一方面也可以减少人员自身的施工压力与实际工作量。需要注意的是，在一些河床覆盖层较深、坝址河床偏窄的区域应不采用这一技术，无法充分发挥其有效性，需要选择其他导流方式。

2.3全段式围堰导流

全段围堰导流与分段围堰导流相对，是指在实际水利工程施工时，对工程进行整体导流，对河流水域进行一次性导流，在水利工程施工中保持不动，直至工程施工完成。全段围堰导流方式需要导流的水量较大，覆盖面积较大，建设难度较高，整体来讲更适合使用在枯水期、小河道中，适合工程量较小的水利工程采用，一步到位无需后续拆建。全段围堰导流工程中还可以根据导流的具体形式划分为隧道导流、明渠导流等数种，可根据工程的实际情况进行应用。

3围堰技术在水利工程中的应用

3.1合理运用围堰技术的基本原则

在进行围堰工程时，需要有着充分的前期准备，详细的工程计划。这就要求在前期围堰准备工程中考虑到以下几个方面：首先，要分析围堰的平面设置。在水利水电工程中充分地利用相关技术，对于围堰的平面设置进行充分设计。在进行平面设置过程中要从工程整体考虑，不能只以某一个工程要点作为设计核心。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，在通常的围堰工程中，要保证安全系数在合理范围内，将其平均值控制在22-23米之间。其次，要分析围堰的测量放线。在具体施工过程中，为了整体把控项目进程需要提前测量好围堰修筑的范围。这就要求在施工过程中要建造好相应的工程测量控制点并以此测量出围堰的中轴线。同时，在工程建设过程中，也要对围堰进行实时测量，保证修筑断面的准确性。

3.2过水围堰的应用方式

过水围堰是众多围堰中的一种，水流自围堰上方流过，这种方式能够有效降低水流对于围堰主体的冲击，只需要加固围堰表层，避免围堰表层出现严重的滑动即可。在现代水利工程施工中，过水围堰通常采用混凝土板护面或加筋的方式制作，能够有效保证过水围堰的质量和防水性能，保护围堰内的水利工程施工现场。

3.3不过水土石围堰

土石围堰技术在水利工程建设中的应用，一方面可以减少工程在实际施工中所需要消耗的成本，另一方面可以便利工程施工的拆除工作，具有较强的便利性与灵活性。这一技术的应用，主要是由土石填筑而成的，在上下游横向围堰施工中较常应用，在实际施工中往往是利用当地的材料来完成，对基础适应性较强，且施工工艺十分简单，分为过水围堰与不过水围堰，其中不过水围堰的应用较为广泛。目前，这种围堰技术的应用较为广泛，在很多水利工程中有所运用，由于其施工简单，工程质量也能够达到较好保障。

3.4混凝土围堰

混凝土因其可以承受较高的水流冲击，不易渗透的特性在水利工程中得以被广泛使用。因而，在围堰工程中应用混凝土也是较为常见的方式。混凝土围堰可以延长水利工程的使用寿命。同时由于其应用广泛性，可以使不同时期建造的水利工程更好的连接起来，确保整个区段水利工程的连贯性，提高水利工程质量。

3.5钢板装格围堰

钢板装格围堰是一种与混凝土围堰截然不同的围堰形式，这种围堰以钢板为主体，建设完成后内部填装砾石、砂卵石、石渣，用钢板桩锁扣的方式进行密闭，形成一个由钢板、石块组成的围堰。钢板装格围堰的施工不需要混凝土，且能够重复使用，施工材料除钢板外可就地取材。

3.6木板桩围堰

木板桩围堰技术，是一种经常被应用于小型水利工程建设中的方法手段，需要满足水流浅、水压小的特点，且水流本身不会对围堰造成较大冲击。通过应用木板桩围堰，可以有效防止水流内渗情况的出现，保证水利工程施工质量。在实际施工中，施工单位需要保证原材料选择质量，尽可能选择一些具有较强抗击打性的原木来作为主要材料，在经过机械加工以后制作成木板桩，同时还需要充分保证木板桩连接处的质量，在插打的过程中，则是应该对这一过程予以控制，合理运用现代化施工技术，采取分块插打的方式来完成，保证每一块木板桩插打均匀，提高水利工程施工质量。

结语

综上所述，导流及围堰技术是水利工程施工中较为常见的施工技术，对能够排水、泄水、防水等等诸多作用，属于基础施工，其应用效果对于水利工程施工质量有着较为直接的影响。目前，在实际应用的过程中，导流技术主要是有明渠导流、全段导流、分段围堰法导流几种，围堰技术的应用则是由混凝土围堰、木板桩围堰、不过水土石围堰等几个方面，其合理运用可以是水利工程质量得到稳步提升，为人们生活安全性、稳定性提供充足保障。

参考文献

[1]徐勇鑫.水利工程施工导流及围堰技术的应用分析[J].丝路视野，2018（36）：283-283.

[2]窦维军.水利工程施工导流及围堰技术的应用分析[J].河南建材，2018（6）：159-161.

[3]余君.水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用分析[J].建材与装饰，2019（16）：290-291.

[4]储小虎.水利水电施工导流及围堰技术分析[J].科学技术创新，2019（09）：120-121.

论文作者:张厚粮,任洪亮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f6fd0e8f86b2a58df2b87273.html