# 低渗透油藏注水采油技术研究郭自杰论文_郭自杰,靳凤莲

摘要：在我国油田的实际开采过程中，经常会遇到较多的低渗透油藏。由于储层的渗透率较低，开采的难度普遍较高。为了有效提出储层的压力，提升原油的渗透性，通常需要采用注水开采技术。由于油藏的情况往往差别较大，对注水开采工艺的要求也往往有较大的差别。文中对低渗透油藏注水采油技术进行了分析。

关键词：低渗油藏；采油工艺；技术；措施

1 影响低渗透油藏注水采油技术的主要因素

对于低渗透油藏注水采油工作而言，首要任务便是要保障水质处于纯净状态，这也是石油行业需重点面临的问题。在开展注水工作过程中，水质中常常含有各种细菌、污染物及硫化氢，使得水质无法满足实际生产标准，而水质质量问题若是得不到及时、有效的解决，那么井下管柱将会出现腐蚀穿孔现象。另外，我国信息科技技术水平获得了快速的提升，在此时代背景下，对低渗透油藏注水采油技术也提出了新的要求，这为原有的注水系统与注水模式带来了新的挑战。因此，必须对传统的注水系统与注水模式进行创新与改进，以保障采油的工作效率，满足时代发展需求。但创建新的注水系统需耗费大量的实践，若是在较短的时间内完成，则必然会影响到该系统的实际性能与作用，也会加大后期工作的难度，这为注水采油技术的创新与改进增加了一定的难度。

2 低渗透油藏注水采油技术措施

2.1 机械采油工艺技术措施的优选

低渗透油藏的机械采油生产的选择和应用，必须体现油流阻力大的特点，选择抽稠油泵或者防砂泵机组，尽可能避免不利因素给油井生产带来的影响。尽可能提高抽油泵的泵效。对机械采油设备的能耗进行分析，降低各种能量的消耗。如选择节能型的抽油机，在机械能量传递的过程中，降低能量的消耗。结合选择的节能型的电动机，降低电能的消耗。并对游梁式抽油机-抽油泵装置进行优化，实施小泵径，长冲程，慢冲数的生产制度，保证抽油泵的安全运行，才能达到单井生产的产能指标。加强对低渗透油藏机械采油设备的管理，建立完善的机械采油设备的维护保养制度，定期对机械设备进行巡回检查，及时发现设备存在的安全隐患问题，保证油田机械采油设备安全平稳运行，达到设计的泵效，为获得最佳的油井产能提供依据。

2.2 强化注水工艺技术措施的应用

低渗透油层的渗透能力极差，流体流动的阻力大，注水开发的过程中，设法将注入的水挤注到低渗透的孔隙中，驱替出其中的油流，因此提高油层中的油流入井的动力，然后应用机械采油设备的作用，将油流开采到地面上来。通过对油水井的动态分析，对低渗透油层实施强化注水，对应层位的分层注水技术措施的应用，使注水压力和注水量达到油层配注的要求，实现水驱的开发效率。在对低渗透油层实施强化注水的同时，控制吸水能力强的油层的注水，预防油层见水，导致油井的高含水，给油田油气集输处理带来巨大的压力，因此增加了油田生产的工作量，相应地提高了油田开发的成本。

在对低渗透油藏注水开发的过程中，加强对水质的管理，防止注入水堵塞油藏孔隙，不能达到注水开发的生产效率。针对某油田含油污水的特点，实施深度污水处理的技术措施，提高水质的质量标准，保证含油污水的含油量和悬浮颗粒的含量达到质量标准，通过数字化注水流量计的应用，保证合格注水，促使注水量和小层的配注量相符，达到水驱的开发效果。研究和开发含油污水处理技术措施，气浮选技术措施、膜分离技术措施的研究和应用，提高了含油污水处理的质量，为污水回注奠定基础。保证注水的水质、注水压力和注水量达到油层配注的要求，是提高水驱开发效率的关键要素。

2.3 低渗透油藏储层改造技术措施的应用

低渗透油藏的改造目的是提高油藏的渗透能力，结合油藏的地质结构类型，选择油藏的水力压裂或者酸化的技术措施，解决油层堵塞的问题，提高油层的渗透性，保证低渗透油藏的正常开采，获得最佳的油气产量，满足油田开发的技术要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对低渗透油藏的储层改造措施进行研究，实施常规的水力压裂技术措施，选择最佳的压裂液和支撑剂的体系，使其达到绿色环保的标准。避免压裂液及支撑剂的替挤不完善，而导致油层的污染，影响到油层的长期稳定的开采，降低了油藏的最终采收率。对油层的水力压裂技术措施进行优化，实施体积压裂技术措施，提高一定区域内的油层的渗透能力，为提高油层的动用程度，做好水力压裂施工质量的监督管理，保证水力压裂的作用效果，控制裂缝的走向，促使特低渗透油藏高效生产，达到设计的产能指标。也可以对低渗透油藏实施重复压裂的技术措施，当油井的产能下降到一定程度后，设计再次的水力压裂技术措施，直至经过压裂后无法增产为止。

选择和应用最佳的酸液体系，通过酸液的化学溶蚀作用，将地层孔隙的堵塞物溶解，促使油水井的生产层位连通起来，达到水驱的开发状态。防止注入水窜流，引起油田注水成本的增加。对低渗透油藏储层改造技术措施的研究和应用，将酸化压力技术结合起来使用，在实施油层水力压裂的同时，用酸液进行充填，大幅度提高储层的渗透能力，为提高剩余油的采收率奠定基础。不断研究和应用数字化的注水仪表设备，保证地层的注水量的精度，避免超量注水，也解决油层欠注的技术难点问题，保证注入水的性能参数符合低渗透油藏开发的技术要求。

2.4 调剖堵水技术措施

及时调整注水剖面，是提高水驱开发效率的重要技术措施。选择和应用最佳的调剖方式，及时调整注水井的注水剖面，对油井的产液剖面进行调整，保证油井达到最佳的生产效果。针对见水层位进行堵水设计，选择和应用化学堵水剂，将出水层位堵塞，同时保持油流的正常流动。经过室内试验研究，选择性化学堵水剂的应用，达到最佳的堵水状态，降低了单井的产水量，相应地增加了油井的产油量。

对低渗透油藏实施精细的地质研究，改善注水剖面和产液剖面，发挥油藏剩余油的分布优势，对高含水层位实施选择性的堵水作业施工，保持储层中的油流的正常流动，做到只堵水不堵油，避免应用化学堵水剂后，将储层内的油流堵塞，不仅没有达到更好的堵水效果，而且影响到油井的正常采油。

2.5 采油工艺新技术措施

结合某油田生产的实际，促进低渗透油藏开发技术的进步。研究和开发适合低渗透油藏开发的新技术措施，应用数字化油田生产管理的模式，提高某油田开发的经济效益。三次采油技术措施的进一步完善，提高了注入剂的波及效率。将碱液、表面活性剂、聚合物三元复合体系集中起来，达到三元复合体系驱油的效果。结合某油田低渗透油藏开发的特点，设计最合理的三元复合体系的用量和注入顺序，提高驱油的效率。

微生物采油技术措施的研制和应用，发挥微生物菌群的作用，基于微生物的生长繁殖的环境与井筒内的条件相符，借助于微生物分解氧化有机物的特点，大大地降低稠油的粘度，而提高低渗透油藏的采收率。而且微生物比较容易获得，微生物采油的成本相对比较低，适合某油田采油生产的实际，具有非常广阔的发展前景。利用二氧化碳泡沫驱油技术措施，实施混相驱油的作用效果。针对某油田低渗透油藏的地质构造，促使注入剂渗透到油层底部，将残余油驱替出来，提高油层的开采程度，达到提高剩余油采收率的目标。

3 结束语

总之，在我国油田的实际开采过程中，经常会遇到低渗透油田，其开采难度较高，需要采用注水开采技术来提升采收率和采收效益。为了更进一步提高该技术的应用效果，应该对注水工艺技术进行更加深入的研究，及时做好对工艺技术的优化。

参考文献：

[1]张文军，冯向东，李悦.油田酸化解堵工艺的应用[J].中国石油和化工标准与质量，2017（10）：33-34.

[2]李蔚萍，向兴金，胡墨杰.渤海湾蓬莱油田注水井堵塞机理研究[J].精细化石油化工进展，2015（6）：15-16.

[3]赵军凯，张云青，王俊峰，杜军.埕北油田油井解读技术[J].中国地质与工程，2018（7）：55-56.

论文作者:郭自杰,靳凤莲

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f717d95221bc0ba5e544a077.html