# 浅谈外墙真石漆色差的成因及质量控制论文_马大伟1,李德刚2,程孙平3

1.3.胜利油田胜建园林工程有限公司 山东省东营市 257000；2.胜利油田胜利房地产开发有限责任公司 山东省东营市 257000

摘要：真石漆是近几年使用比较广泛的新型装饰材料，和同等价格的装饰材料相比，真石漆的生产工艺简单、施工操作方便、成本低、性能优异，有向更高档次研发的前景。作为工程施工管理人员要严格控制生产和施工过程中每道工序的质量，才能确保其优点得到真正的体现！鉴于此，本文对外墙真石漆色差的成因及质量控制进行了分析探讨。

关键词：外墙真石漆施工；施工要求；质量控制

一、工程概况

胜利油田某大型住宅工程，建筑为11层小高层及17层高层住宅，主体为框架结构，地下2层，工程的质量目标为“泰山杯”。是胜利油田重点民生工程。外装饰面为真石漆墙面装饰，真石漆墙面面积约102000m2。

真石漆装饰效果酷似大理石、花岗石，主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，适合于各类建筑物的室内外装修，特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真、回归自然的功效。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染，无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此特别适合在寒冷地区使用。

二、基本施工要求

（1）底层找平层：基面应平坦、洁净、不得有油污、浮灰或其它污染物。底层找平层为真石漆涂层的平坦度打下根底。（2）抗碱封底漆：抗碱封闭底漆施工，最佳先滚涂，再用排刷刷一遍，避免漏刷，增强墙体与面涂的粘合强度及防水功能，底漆用量约0.10-0.15kg/m 2。（3）真石漆中层：真石漆中间层，是由骨料、粘结剂（基料）、各种助剂和溶剂构成。（4）罩面漆：罩面漆包含油性双组分聚按酯通明罩面漆，油性双组分氟碳通明罩面漆，水性单组分硅丙罩面漆等。

三、真石漆色差质量控制策略

1、真石漆涂料原材料配备

施工前应事前做出样板块，断定真石漆色泽、种类、操作技术及作业条件等。样板需经有关单位承认以后方可进行资料装备。因为真石漆是以天然大理石或花岗岩为质料，经破坏、水洗、分级、包装等多道工序加工而成。天然彩砂的色彩决议了涂层的色彩，为防止色差最佳选用同一批石矿加工的彩砂。别的根底资料的装备也应严厉进行。例如：骨料的选择应粗细颗粒调配合理；乳液应选择符合稳定性好、膜的硬度高、漆膜的吸水膨胀率小的资料，以有用处理真石漆泛白的质量问题；防开裂资料应选用硬度和柔韧性杰出的资料。一切资料应请求为同一厂家并具有有关质量证明文件。此外，应一次性配齐水泥，最佳是同一批次，种类和强度都一样。资料备齐以后应查看资料的有用储存器是不是有结皮、结块或霉变等质量问题。查看合格后方可使用。

2、对真石漆施工工艺进行严格把控

2.1基层处理

首先应查看底层条件，保证底层含水率不超越10%，底层PH值不超越10。查看结束以后开端对底层外表的凸起、尘土、黏附物进行整理，一起处理接缝错位、麻面、裂缝等疑问。凸起有些敲掉或许打磨平坦；接缝错位有些需用聚合物水泥砂浆补平；墙面泛碱起霜需用弱酸溶液进行冲洗或运用抗碱关闭底漆做封底处理，防止因碱性物质析出而影响施工质量。

2.2关闭底漆施工

关闭底漆中含有的乳液或树脂成分可渗入基材间隙提高防水功能，防止因基材水分搬迁而导致的发花景象。底漆施工应先在底层外表整理结束并枯燥以后开端进行。涂刷到位防止厚薄不均、泛碱、露底等导致色差。选用的底漆颜色应与主涂料相近。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆涂改前应依据底层粗糙程度断定用量。涂改时将资料拌和均匀应依据商品说明书进行涂刷。

2.3主涂料层施工

真石漆中层为主涂料层主要由骨料、黏结剂、防开裂树脂、各种功能性助剂和水构成。真石漆施工质量的好坏，在很大程度上取决于该层构成资料的质量，因此有必要给予注重。主涂料资料严厉挑选承认结束以后，拌和均匀装入喷枪进行施工。空压机喷涂压力宜控制在4~6kg/cm 2，喷涂时手势和速度应坚持共同以保证真石漆成型时外表形状。喷嘴口径宜选用6~8 mm。如有特别的花样应备双嘴喷枪。施工中喷枪与墙面间隔30～40 cm并坚持笔直，最终成型时应坚持同一个方向进行喷涂，防止发生接头和发花。真石漆有必要一次调制到位，施工时有必要喷涂均匀保证厚度共同谨防因批次不一样、厚度不一样而构成色差。

2.4罩面漆施工

罩面漆是真石漆外饰面的保护层，可以加强真石漆涂层的防水功能和耐候性。施工可在主涂料层施工结束48 h，保证该层彻底枯燥且整理洁净以后开端进行。施工前使用400～600目细砂纸悄悄磨平真石漆凸起外表。选用无色透明漆，请求其可以添加真石漆涂层的防水性和耐污染性，一起又便于日后清洗。涂刷前应将罩面漆按商品说明书稀释以后拌和均匀。以后需喷涂2遍，第一遍喷涂硬化后进行第二遍喷涂。如有裂缝则使用喷枪进行薄喷覆盖。

3、施工中的别的注意事项

依据施工工程量状况及施工工作段预备专用的喷斗，并装备契合工程需求的相应数量的空气压缩机、喷枪、喷嘴、刷子、滚筒等东西。空压机请求至少有3根气管，功率5 W以上，压力为0.5～1.0 MPa。喷枪应备齐不一样标准以习惯不一样的花样规划。不一样口径的喷嘴发生的饰面作用不一样。如小口径喷嘴易构成细腻小点的涂膜，大口径喷嘴易构成凹凸感激烈的大点，应依据样板请求备齐不一样标准的喷嘴。工作前需查看管道装置预埋、地面、踢脚、窗台等环境，施工结束以后进行。门窗和电器设备有必要按规划方位及标高提早装置好。墙面底层及防水节点应处理结束，并应对外墙门窗和电器等明露物件进行遮盖。为保证工作环境的质量还应防止在雨、雪和大风气候进行施工。环境温度于5～35℃间为最好施工温度。喷涂器具在施工结束后应立即洗净以备下次使用。

4、施工设备及要求

（1）脚手架：脚手架必须距离漆涂墙面500-600mm。采用双排脚手架、或者吊篮脚手架施工。脚手架在靠墙一侧，不设支点。（2）空压机：功率5kW以上，气量充足，压力为0.5-1.0MPa的空压机，带三根气管，能满足三人以上同时施工，能自动控制压力。（3）喷枪：上壶喷枪，容量500ml，口径1.3mm以上，容量不能太大、操作不便、口径小，否则施工速度慢，不宜大面积施工。（4）各种口径喷嘴：4mm、5mm、6mm、7mm、8mm等，口径越小，则喷涂越平整，口径大，则花点越大，凹凸感越强。（5）无气喷枪：一套。（6）橡胶管：氧气管，直径8mm。（7）毛刷、滚筒、铲刀若干。（8）遮挡用工具：塑料布、纤维板、图钉、胶带。

注意事项：

真石漆施工时对基层墙面相对湿度要求含水率<10%，PH值7-9，否则建议不要施工。湿度会影响真石漆的连接力，易造成脱落现象。真石漆施工的最佳环境温度350C，在50C以下，不要施工，以免造成质量问题。进行涂料作业时保证墙面颜色基本一致，分色线清晰，不允许搭色，露底现象。真石漆涂刮要均匀平均、平整，无大面积的色差，无明显接槎，无流坠等。严禁从下往上的施工顺序，以免造成颜色污染。真石漆施工后24小时之内严禁淋雨。

结束语

真石漆是一种自然环保、装饰效果独特的建筑材料，被广泛用于各种建筑物外立面装饰。其施工质量控制的重点在于控制色差、并保证外墙装饰面的美观和质量可靠。这就需要施工技术人员对真石漆涂料性能有个深入的了解，运用较高的施工工艺水平进行外墙真石漆施工，从而展现出真石漆饰面良好的效果。

参考文献：

[1]叶峥.试述真石漆的施工工艺及注意事项[J].福建建材，2014，01：21-23.

论文作者:马大伟1,李德刚2,程孙平3

论文发表刊物:《基层建设》2015年第35期

论文发表时间:2016/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f73a84cc62b3e4251d82b0c4.html