# 市政道路水泥混凝土路面病害分析及处理论文_党荣宽

摘要：经济的发展，城市化进程的加快，促进市政工程建设项目的增多。近年来,城市建设发展迅速,由于各种因素导致的市政道路路面病害逐渐引起人们的广泛关注,城市建设的各项活动都离不开市政道路的支持。在现实的市政道路使用中往往会发生板底脱空、卿泥以及裂缝等路面病害,这些病害的出现会严重阻碍道路的正常通行,给人们的生产生活造成极大困扰,在这种形式下,市政道路维护工作显得极为重要,如何做好市政道路水泥混凝土路面病害处理工作成为我们所面临的紧迫问题。本文就市政道路水泥混凝土路面病害分析及处理展开探讨。

关键词：市政道路；水泥混凝土路面；病害

引言

城市化逐渐成为我国现代化建设中的主要方向，想要实现城市化建设需要完善城市内部的基础建设，市政道路的建设属于我国城市建设中的基础内容，并在城市的大部分工作中发挥着非常重要的作用。随着城市道路建设的不断发展，人们更加关注相关的维护工作，对于市政道路混凝土路面存在的一些病害，做到事先预防，需要从多方面进行，通过有效的管理制度以及相关的措施，最终为市政道路提供有效的保障。

1市政道路水泥混凝土路面病害处理重要性

在市政道路建设和维护工程中，水泥混凝土具有承载力高、强度高、耐磨性高、稳定性好的特点，所以广泛得到应用，成为日常生活中最为常见的一种路面。然而水泥混凝土的材质韧性相对其他路面材料来说较低，所以在当地自然环境以及社会环境的影响下极易出现各种不良病害，如市政道路路面出现裂缝、断板、沉陷等现象，严重危害路面行人及行车安全，对交通影响巨大。因此市政部门必须要加强道路建设施工、加强水泥混凝土路面的养护，针对存在的病害，分析其成因并采取相应的有效措施和策略，保障市政道路路面的安全性和耐久性，以发挥市政基础设施的作用、提高为人民服务的质量。

2市政道路水泥混凝土的施工概述

针对市政道路来说，施工中最为常用的一种技术便是水泥混凝土施工技术，主要由钢筋混凝土、混凝土小块以及素混凝土等方面的内容组成。在这之中，素混凝土也可以称之为混凝土路面类型，也是现阶段水泥混凝土路面类型当中最为常见的一种，同时现阶段我国市政道路主要是选择使用水泥混凝土路面类型，该路面类型具有着比较强的抗冲击性以及抗裂性等方面的特点，能够对公路的使用寿命进行全面的提高，同时也能够有效地降低路面截面厚度，进而被广泛地应用到了公路的建设过程中。通常情况下，在市政道路混凝土施工中，必须要做好施工之前的准备工作、施工过程中的质量控制工作以及施工之后的维护工作，这每一项工作都将会直接地影响到市政道路的质量。

3市政道路水泥混凝土路面病害成因

3.1施工材料质量不合格

在市政道路路面建设施工过程中，如果水泥混凝土的配置不合理就会造成施工材料不合格，会引发不同程度的道路路面开裂现象，最终导致道路路面强度不足，是市政路面早期开裂的主要成因。

3.2路基强度较低

如果道路路基的强度不足，在压力的作用下会发生沉降，而且此时的沉降量一般是较大的，所以会使上层的水泥混凝土路面发生塌陷，进而引发开裂。并且，如果路面的水分侵入到路基的土层中，路基还有可能发生极其不均匀的沉降，此后路面在载荷的持续作用下可能会形成沟洼，甚至发生断裂等严重后果。

3.3路面施工不规范

市政道路路面出现病害的主要成因是由于建设施工操作缺乏规范性，从而导致水泥混凝土配置比例不合理、搅拌不均匀等，就会导致其在固化的过程中产生非常多的收缩裂缝。其次是在铺设水泥混凝土时如果富裕度不足，就会导致断板病害。另外如果对市政道路路面的养护管理不规范就会导致混凝土路面发生碳化收缩病害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4处理市政道路水泥混凝土路面常见病害的有效措施

4.1路面裂缝

道路裂缝是市政道路水泥混凝土路面最多见的病害之一,如果在养护过程中发现裂缝,应及时采隔水措施防止漏水侵蚀基层,环氧树脂砂浆是常用的道路裂缝隔水材料。如果道路裂缝度不大于扩时,并且没有出现变形倾向,此种情况下,可使用环氧砂浆进行修补,如果道路裂缝度接近或者超出扩,且裂缝较宽,此时需要沿裂缝边缘凿出一个凹面,并将其清理干净,可以使用稀沥青涂刷缝隙,然后再充填沥青砂或细料式沥青混凝土并加以夯实,用烙铁将其表面烙平。针对大于耐的裂缝问题,需要考虑到路面强度的因素,根据实际情况进行全面翻修或局部翻修,之后再进行道路罩面处理。导致路面裂缝的因素有很多,如果路面裂缝是由高温,大风,混凝土水分流失导致的,应根据道路所处环境的具体气温和风速等状况,及时用喷雾式的补水方法对道路路面进行水分补充。

4.2接缝挤碎

如果水泥混凝土路面接缝所形成挤碎面积很小，则需事先将接缝中的杂质完全清理，然后向裂缝中填充混凝土，最后将其压实。如果水泥混凝土路面接缝所形成挤碎面积较大，运用上述方法显然是远远不够的，此时应根据挤碎面积的实际大小，使用混凝土切割机对其进行开槽，在将粉末清理干净之后向槽中填充混凝土，最后将其压实。

4.3路面接缝拱起

水泥混凝土道路路面接缝拱起问题相对来说解决难度较大,简单的修补方法往往不能有效的解决路面接缝拱起的问题,当发现路面接缝拱起时,拆除因拱起而被破坏道路混凝土板块,并重新修建道路基层和里面是最有效的办法。在施工过程中清除面层和基层之间的材料层增加其摩擦能够有效减少接缝拱起现象的发生。

4.4路面掉角

路面板角是路面水泥混凝土板的基本构成，而且也是整个结构中最为薄弱的部分，所以在实际情况中，路面上会发生掉角的问题。在处理路面掉角时，往往需要对方面因素进行全面的分析，其一是注重路面设计，运用更为科学的手段，合理解决路面板角所存在的矛盾，从提高路面板角的持久性。其二则是严抓施工过程，施工所用的水泥混凝土必须是搅拌充分的，搅拌的时间和温度必须经过严格的控制和管理，并全面加强施工管理力度，从根本上杜绝市政道路水泥混凝土路面掉角情况的发生。

4.5路面错台

遇到水泥混凝土道路路面粗台问题时,需要对路面进行其清理,并使用沥青砂或者密级配沥青混凝土料进行顺接,确保错台能够及时校正。当错台较为严重时,如果出现相临两板因平顺和低下产生的错台,同样可使用沥青砂或密级配沥青混凝土对道路错台进行顺接,如果相邻两板因平顺与晓起导致错台产生,需要使用切割机将跷起部分切割并用沥青混凝土对其进行重新浇灌。如果道路路面多块连续混凝土板出现错台,而且混凝土板使用时间较长破损较严重,最好对其进拆除重建。

结语

综上所述，在社会经济快速发展的大背景下，水泥混凝土道路路面在市政道路建设中具有重要的作用。而且因为水泥混凝土的特殊特点，使得路面会出现各种病害，对道路的正常使用具有很大的影响。因此为了保障市政道路发挥基础设施功能，相关施工和养护人员要采取科学有效的处理措施及时解决路面病害问题，保障市政道路的质量。

参考文献

[1]王晓静.水泥混凝土路面施工中存在的质量问题及措施[J].交通世界,2019(26):75-76.

[2]董艳朋.水泥混凝土路面常见病害成因及防治措施[J].交通世界,2019(29):92-93.

[2]贺志彬．关于水泥混凝土路面基层材料的探讨［J］．安阳工学院学报，2018，(04):33－35．

[2]韩冰．水泥混凝土路面病害处理及维护［J］．黑龙江交通科技，2018，(8):17－18．

论文作者:党荣宽

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f758a33ae30e9f6f954f9513.html