# 养殖微孔管曝气增氧技术_增氧机论文

水产养殖微孔管曝气增氧技术，本文主要内容关键词为：微孔论文,水产养殖论文,曝气论文,技术论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

背景介绍：水产养殖常用的增氧设备有叶轮式增氧机、水丰式增氧机、射流式增氧机、喷水式增氧机以及近年开始推广应用的曝气式增氧设备等。

叶轮式和水车式增氧机设置在池塘水面，利用机械部件在水体上层搅动，促进水气接触及水体对流交换而实现增氧：射流式增氧机利用桨叶在水下高速旋转形成水流并产生负压，将空气吸入水中，再由水流扩散来增氧，对下层水体的增氧效率较叶轮式和水车式高；喷水式增氧机利用水泵将水喷射向空中来增氧，可较快地提高表层水体溶氧量，同时还有艺术观赏效果，适于园林或旅游区养鱼池使用。然而，以上传统增氧方式均存在功效低、增氧速度慢、增氧存在死角、设备不耐腐蚀且有漏电危险等弊端，而近年开发推广的微孔管曝气增氧技术，则可很好地解决上述问题。

池塘底部微孔管曝气增氧这一新型技术模式，在全国各地尤其是沿海省区水产养殖生产的推广应用中，已显现出其与传统增氧方式无可比拟的高效增氧、节能安全等优势，将会给水产养殖带来一场节能降耗增效的变革。据悉，农业部已将该技术列入渔业“十二五”规划主推技术。广西计划到“十二五”期末，全区池塘推广底部微孔增氧技术面积100万亩，占全区高产池塘面积的80%；年节约电能3.6亿千瓦时、电费2.5亿元；年增加池塘产量16万吨。现介绍水产养殖微孔管曝气增氧模式的技术特点。

一、技术原理。

微孔管曝气增氧技术采用高压气泵产生的气流，通过主、支管道，到达位于水体底部的微孔曝气管，产生雾化气泡流，随着微型气泡上升，逐步将氧气释放到水体中，从而达到水体从下而上增氧的目的。微孔曝气增氧设备由罗茨风机（空压机、滑片泵等）、通气总管、支管、接头、软管和曝气管（盘）、支架等组成。

二、技术优势。

1.高效增氧。由于从微孔管内产生的气泡小、密，上浮流速低，与水接触时间长，因而氧的传导效率极高。一是在池塘底部通过曝气，将水体中藻类产生的氧气进行交换，从水体表面带到池塘底部；二是通过上升气泡，提高了水体底部溶氧量，使得溶氧在整个水体中均匀分布，消除增氧死角，保证水产养殖动物健康生长。

2.节能。微孔管道增氧设施亩均配置的动力功率仅需传统增氧机的1/3～1/2，节能效果极为显著。

3.改善水体环境、降低病害风险。养殖水体通常表层溶氧丰富而底层缺氧，微孔管道增氧是从池底增氧，因而有效地防止了池底厌氧层的产生，加速池底有机物的分解，使水体自我净化功能得以恢复提升。由于养殖水体环境改善，由水质不良引起的鱼虾病害大大减少。

4.安全、环保。微孔管道增氧主机在岸上工作，安全性能好，不会给水体带来油污，没有水中漏电危险，也没有水车式、叶轮式增氧机那样的转盘在水中搅动，不会对人和鱼、虾、蟹产生潜在伤害。

5.使用和维护方便。由于主机设置在岸上，没有其他增氧机在水里易腐蚀、难维护的缺点。

三、微孔管安装方式。

1.长条式。长条式增氧系统是用较长（一般5～50米）微孔增氧管布设在池塘底，将其固定并连接到输气的塑料软支管上，支管再连接主管。即管网布置为3级：主管—支（软）管—微孔曝气管。微孔曝气管距池底10～15厘米，呈水平或终端稍高于进气端。

2.短条式。短条式增氧系统也按3级布置管网，与长条式增氧系统有2点不同：一是支管道上每隔3米有固定接头连接微孔曝气管；二是微孔曝气管较短，一般在15～50厘米。优点是用微孔管少，省成本，安装方便；缺点是曝气量少且气泡大，类似气石。

3.圆盘式。制作方法是用钢筋或塑料或竹片先制成圆形框架，框架大小依准备安放的微孔管长度而定，一般圆盘直径1～1.5米，每盘布管长12～25米。用支架和绳子吊入底层水中。曝气流程仍是风机-主管-支管（连接软管）—圆盘内的微孔曝气管。

增氧对比试验结果

一般水深1.5米以上的精养池塘，每亩需40～70米长的微孔管。推荐采用圆盘式布管，相比较直条式其安装简便；管道淤塞或生物附着时易清理维护，也不易出现曝气管在水层中因水压不平衡而有出气不均匀的现象，收获鱼虾前能快速方便地移除。1张10亩的池塘，配1台2千瓦的风机，每亩安装4个盘即可达到池塘均匀增氧的效果。

四、应用实例。

1.扬州特安科技有限公司2006年在江苏某地进行了传统增氧机与微孔曝气管增氧的对比试验。2张面积均为10亩、水深1.5～1.8米的鲫鱼塘，其中1号塘使用1.5千瓦叶轮式增氧机4台，2号塘使用微孔曝气增氧系统，动力为1.5千瓦的罗茨风机，安装32个增，氧盘（400米管）。养殖过程每天记录溶解氧2次（见上表）。试验结束时，1号塘用电1384度，2号塘用电455度。

2.广西水产技术推广总站于今年6～8月在广西东兴市一养殖基地开展了微孔曝气管增氧应用示范。其中总面积100亩的连片13张虾塘安装1套底部微孔曝气增氧系统，由1台17.5千瓦的罗茨风机供气，池底共放置400个增氧盘（5000米管），为达到池水转动以使池底中部集污的要求，水面还安装了39台总功率58.5千瓦的水车式增氧机；另一片总面积100亩的14张虾塘安装水车式和射流式增氧机共67台，总功率100.5千瓦。整个养殖过程中，安装有底部曝气增氧系统的池塘以开鼓风机增氧为主，水质指标调控较好，未发生过缺氧浮头现象；而只安装传统增氧机的虾塘部分池水氨氮、亚硝酸氮超标较高，发生过缺氧现象。

联系电话：0771-2625848

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7707c38ce8c8e085fc1dc61.html