# 电力通讯自动化设备的内涵与应用论文_沙明双

沙明双 国网黑龙江省电力有限公司鹤岗供电公司 154100

摘要 随着电力通讯系统的迅速发展，传输干线的数目大幅度增加，传输系统容量越来越庞大，导致网络管理、电路调度工作的难度和复杂度增加。鉴于此，文章对电力通讯自动化设备与工作模式进行了探讨。

关键词 电力通讯 自动化设备 载波通讯 微波通讯 光纤通讯

通信电网建设现状

供电局是电网工作中的主要核心，其在工作中通过对现有各种通信网络建设不同的监控系统，从而确保各电网的稳定、安全、可靠运行。在这些监控系统中，各个系统都是单独孤立的运行状态，存在着资源不能共享的问题，这就为系统的运行与维护带来了负担与难题。基于这种问题与情况，建设一个自愈、优化、互动和兼容的智能配电网与监控系统已成为现阶段配电局工作和研究的主要任务，也是提高和确保电力系统安全可靠运行的基础保障。

二、 电力通信自动化系统概念

电力通信自动化的主要概念是以信息化发展趋势为基础平台，结合信息工程、电力综合宽带数据网、网络客户服务系统、电力市场支持系统、办公自动化系统等多方面的网络管理为基础进行综合统一的电网管理，使得供电质量能够达到用户需求。随着电力通信自动化系统的不断建设，有效的缓解了电网通信线路过于紧张造成的压力，为国家电力系统的安全自动化建设提供了良好的基础平台。

三、电力通讯自动化设备的种类

（一）载波通讯设备

一个完整的载波通讯系统，按功能划分，大体分为调制系统、载供系统、自动电平调节系统、振铃系统和增音系统。其中前四部分是载波机的主要组成。

1．载波机。电力线载波机概括起来由四部分组成：自动电平调节系统、载供系统、调制系统和振铃系统。载波机类型不同，各自系统的构成原理、实现方式等都有所不同。

2．音频架、高频架。在载波通讯中，如果调度所和变电站相距较远，为了保证拨号的准确性和通讯质量，在调度所侧安装音频架，而在变电站侧安装高频架，两架之间用音频电缆连接起来。载波机按音频架、高频架分架安装后，用户线很短，通讯质量明显提高，另外给远动通路信号电平的调整也带来方便。同时，话音通路四线端亦在调度所，便于与交换机接口组成专用业务通讯网。

（二）微波通讯设备

一般来说，包括以下设备：终端机、收发信机、天馈线、微波配线架、电源、蓄电池、铁塔等。

1．收、发信机。微波收、发信机的主要任务就是在群路信号与微波信号之间进行频率变换。在发信通道，频率变换过程是将信号的频率往高处变（群路信号变为微波信号），即上变频。在收信通道，频率变换过程是将信号的频率往低处变（微波信号变为群路信号），即下变频。

2．终端机。微波通讯系统中，必须有复用设备作为终端机，其作用是：在发信端，将各用户的话路信号，按一定的规律组合成群频话路信号；在收信端，将群频话路信号，按相应规律解出各个话路信号。

（三）光纤通讯设备

光纤通讯系统主要包括光端机和光中继机以及脉冲编码调制PCM数字通讯设备。

1．光端机。光端机是光纤通讯系统中主要设备。它由光发送机和光接收机组成。在系统中的位置介于PCM电端机和光纤传输线路之间。光发送机由输入接口、光线路码型变换和光发送电路组成。光接收机由光接收定时再生、光线路码型变换和输出接口等组成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2．光中继机。在进行长距离光传输时，由于受发送光功率、接收机灵敏度、光纤线路衰耗等限制，光端机之间的最大传输距离是有限的。例如34Mbit/s光端机的传输距离一般在50～60km的范围，155Mbit/s光端机的传输距离一般在40～55km的范围，若传输距离超过这些范围，则通常须考虑加中继机，相当于光纤传输的接力站，这样可以将传输距离大大延长。由于光中继机的作用可知，光中继机应由光接收机、定时、再生、光发送等电路组成。

3．数字通讯设备。一般来说，数字通讯设备包括PCM基群和高次群复接设备。PCM基群设备是将模拟的话音信号通过脉冲编码、调制，变成数字信号，再通过数字复接技术，将多路PCM信号变成一路基群速率为2048Mbit/s信号进行传送，以及将收到的PCM基群信号通过相反的处理过程，还原成模拟的话音信号的一种设备。

四、电力监控系统的建设

（一）电力通信监控统一平台需求分析

通信网作为电网的辅助网络运行，为电网提供通信支撑平台。 供电局针对性地对电力通信自动化系统的实现进行了研究，从综合监控、机房监控、资源管理、通信MIS 管理等各个系统共存的局面上升到统一平台结构、数据集中管理。

（二）基于统一平台构建通信自动化系统

基于统一平台的电力通信自动化系统就是建立一个统一的业务平台，在业务平台上建立综合环境监控、资源管理、综合网管、视频监控等业务模块，从而构成一个实时的、动态的一体化监控系统。

电力通信自动化技术的实际应用情况

（一）命令执行和信息采集子系统的应用。命令执行和信息采集子系统一般设置在变电站运行终端，包括了遥控执行屏，变送器屏等。主站与其运动终端，包括了遥控执行屏、变送器屏等。主站与其运动终端配合实现了遥调、遥控、遥信、遥测等功能。运动终端功能是指其对电网控制和监视的能力，同时也包括了运动终端的自恢复、自调和自检能力。由于电网的监控系统面对的是一个比较庞大且复杂的现场，所以运动终端承担的采集任务数量非常大，而且也非常复杂。

（二） 信息传输子系统的应用。信息传输子系统现在普遍采用的是数字传输，信道采用的是数字光纤以及数字微波等。光纤传输的数字信号和各种墨迹经过电端机形成数字信号，然后传到光端机形成光信号，再发送出去。接受方则普遍以相反的顺序来接受信号。

（三）人机联系子系统的应用。电力通信自动化技术在实际应用上需要电力人员在先进自动化技术的协助之下充分深入并及时掌握电力通信系统运行的状态，从而做出正确的判断，加快系统经济、安全的运行。人机联系子系统将在电力系统中收集的信息，通过计算机的加工处理，及时反馈给技术人员。技术人员应及时掌握电力通信自动化系统的运行状态，做出正确的决策，通过一系列的电力设备与操作手段等，对电力通信系统进行控制，实现电力通信自动化技术的应用。

结束语

目前，国内电力通信自动化技术领域的公司都在密切关注着电力通信自动化技术的发展状况，它将给电力通信系统带来巨大变革。而我国的许多县级城市已经逐渐掌握了一些电力通信自动化技术，但是可能还会有很多的不足之处。

参考文献

【１】丁道齐．把握世界通信发展趋势确立电力通信发展战略［Ｊ］．电力系统自动化，２００９，（１２）：７－９．

【2】周仲谋．浅谈ＡＳＯＮ技术在电力通信传输网中的存在问题及应用［Ｊ］．北京电力高等专科学校学报（自然科学版），２０１１，２８（１２）：１８７－１８８．

【3】李道良，潘红敏．浅析电力通信专网中ＭＳＴＰ技术的应用［Ｊ］．北京电力高等专科学校学报（自然科学版），２０１１，２８（８）：１９８．

【4】董秀媛，于涛，电力通信在配网自动化的应用。内蒙古石油化工，2010年第19期。

论文作者:沙明双

论文发表刊物:《中国科技教育·理论版》2013年第11期供稿

论文发表时间:2014-1-9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f772fbbfada0298c6b42fb47.html