# 绿色建筑背景下装配式建筑技术的应用文含论文_文含

摘要：建筑业在促进我国经济持续健康发展、提高城镇化水平过程中起着重要作用，而巨大的资源、环境压力阻碍了传统建筑行业的可持续发展。近年来，作为建筑产业现代化核心的装配式建筑结构体系，是一种典型的绿色建筑模式。装配式建筑是推动建筑业转型升级、绿色发展的关键，对建筑工业化建设有着重要意义。文章重点就绿色建筑背景下装配式建筑技术的应用进行研究分析，以供参考和借鉴。

关键字：绿色建筑；装配式；施工技术；应用

引言

长期以来，传统建筑行业在发展过程中面临诸多矛盾及难题，如环境污染严重、建设周期长、生产效率低下、安全隐患众多、质量监管力度不足以及管理难度大等。随着BIM等先进技术的迅速发展，“一带一路”倡议的推进，传统的建造方式已经不能适应建筑行业可持续发展的要求。基于此，要实现建筑行业可持续健康发展，促进其快速转型升级，大力发展绿色装配式建筑就是极其重要的手段。

1装配式建筑的特点及优势

1.1装配式建筑的特点

第一，设计多样化，能够根据建筑规划进行个性化设计；第二，绿色环保、节约资源，可以在装配式建筑中使用新型环保材料，并采用工业化生产模式，如建筑配件可以实现工业化生产，从而使建材质量得到有效保证；第三，降低劳动强度，实现施工装配化，减少对资源的浪费；第四，节省时间，缩短工期，有助于提升施工效率。

1.2装配式建筑的优势

第一，装配式建筑施工绿色环保。装配式建筑所需构件全部由工厂预制或生产，并在现场装配，用装配式建筑技术取代传统的建筑施工模式，可以降低劳动力成本与工作强度，减少污染物的排放量。装配式建筑的施工全程无需泵送混凝土，可以有效减少施工过程中的噪声污染，装配式建筑无需夜间施工，可以减少夜间施工对居民生活造成的影响，同时装配式建筑在拆除以后，多数构件仍能二次使用，能够大限度地节约资源与保护环境；第二，装配式施工能够提升建筑性能。装配式施工能够解决预制构件预应力技术及高强混凝土技术存在的问题，起到较好的抗震效果，从结构上来说，其抗震性能远远高于传统的混凝土建筑，同时在防火方面，只要保证预制件材料达不到燃点，就能避免火灾波及或蔓延，提高建筑的防火性能；第三，提升设计及施工的精细化程度，提高建筑物的整体质量，实现功能多样化。当前建筑的形式及功能日益多样化，对建筑功能的可变性及灵活性的要求更高，这就要求建筑物具有较高的适应性，装配式建筑的内隔墙系统可以移动，能够避免装修造成的房屋结构损害，进行装修改造的自由度更高，可以根据实际需求实现个性化改造，开发出多种功能，使单一空间更加丰富多彩，改善建筑的居住功能，为空间多样化提供可能。

2绿色建筑背景下装配式建筑技术的应用

2.1实际应用

2.1.1成套装配

根据客户需求，在生产车间定制构件，把墙板、梁柱、阳台、楼梯及连接件提前预制好，并针对不同部门选择合适的混料配比，以避免灌浇中出现麻面、裂纹等问题，在施工场地可以用类似于搭积木的方式把提前预制好的构件组装起来。目前可以根据样板间标准进行构件选择，一旦客户确定好房屋结构就可以进行流水作业，这种装配方式具有速度快、效率高以及费用低等特点，并能够根据客户的个性化需求实现定制化预制生产。传统建筑主体完工后，还要搭设吊篮或脚手架进行外墙装饰，施工工序复杂并存在一定的危险性，而装配式建筑可在成套装配完工后，在外墙及墙体构件上利用外墙装饰技术浇筑成型，一次性完成外墙装饰作业，能够有效节约人力物力资源。

2.1.2门窗预制

在传统建筑施工中，门窗多采取预留洞口的方法，待门窗安装完成后再填充多余的空隙，这种方法容易造成渗漏或影响整体美观度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而绿色装配式建筑能完美地解决这一问题，即在墙板预制过程中提前预留出门窗框，并把门窗框的滴水线、砌口及散水坡等利用门窗的洞口模板进行一次性浇筑定型，精确控制尺寸，完美解决门窗渗漏现象。门窗预制完成后，可在施工现场与房屋主体进行共同安装。

2.1.3防水保温

在传统建筑施工中，屋顶造型、防水保温都是单独的施工项目，并且普遍存在建材运输不方便及需要高空作业等缺点，而对装配式建筑的防水保温及屋顶造型可使用专用模具把轻质陶粒建材和预制主体浇筑成型，可以与房屋主体结构牢牢地构成一体。此外，利用墙体预制保温技术，把保温材料都夹入墙体内部，可以起到保温、隔音以及防火的作用。

2.1.4施工管理

第一，使用辅助工具，例如可以使用“L型”转角板吊具。在运输、吊装及管理过程中，转角板很容易出现损坏或折弯现象，为确保转角板质量，可以在吊装过程中使用“L型”吊具，以此分担吊装转角板承受的拉力，确保转角板质量。再如，合理设置平板护角。根据预制件的种类与型号，设计制作出与其配套的橡胶护角，在转角板出厂后，就可以把护角套于转角板的四个角上，以减轻转角板的磨损程度，并且还可以重复使用平板护角；第二，提高施工人员素质。邀请装配式建筑界的专业人员，对施工人员进行业务培训，以规范施工流程与施工工艺，也可派遣施工人员走出去，学习国内外先进的施工技术，从而提高施工人员的技术水平，提高施工质量。

2.2技术延伸

2.2.1集成式全钢附着升降脚手架

此类脚手架主要是在地面区域拼装与吊装组合，然后实现架体结构的安装，在安装完成之后就可以施工。此类脚手架技术的应用，人力资源的应用量与传统附着类型升降脚手架相比较，减少35%左右，有效降低了人员的操作强度，并减少资源的耗费量，同时架体的所有构件，均使用钢材料制作，除了能够增强防火性能之外，还能实现零耗损的目的，能够满足绿色建筑背景的要求。

2.2.2钢筋与混凝土结构的分项设计措施

工程施工工作之前，应该按照施工图纸设计内容，开展剪力墙钢筋的放样工作，使用CAD软件绘制相应的构件排列图纸，统筹优化相关的钢筋加工工作，制定完善的加工方案，将每层作为单位，深入的进行设计，同时还需要明确具体的钢筋加工标准、备料工作标准、绑扎工作标准与尺寸等，降低原材料损耗量；混凝土结构的深入设计工作中，应准确地控制材料用量，预防出现浪费的现象，采用分区域现浇的方式，明确浇筑工作顺序，统计浇筑数量，绘制深化的设计图纸，这样有助于在前期有效控制混凝土材料使用量，精细化的进行管理，预防出现浪费问题或是损耗问题。

2.2.3BIM技术的应用

装配式建筑中采用绿色建筑的理念，应该积极采用先进的BIM技术，将BIM-CICS理论融入其中，构建出计算机集成制造系统，搜集各种装配式建筑工程的数据信息与设计内容，并将各种信息有机整合，形成智慧建设的理论模式，将BIM技术的三维建模功能充分发挥出来，通过各种技术的应用，可建立相应的装配式建筑施工总体模型，明确是否存在能源或是资源浪费的问题，并提出具体的整改建议与意见，有效解决当前的能源浪费问题，达到最终的节能环保工作目的。

结束语

综上所述，绿色建筑背景之下装配式建筑工程施工的过程中，应遵循科学化、环保性的工作原则，将先进的预制PC构件生产技术、BIM技术等融入其中，节约能源的消耗量，有效地降低成本费用的支出，强化各方面的绿色环保工作力度，将绿色施工技术与理念的优势充分发挥，以此提升整体工程的施工建设效果和水平，达到预期的工作目标。

参考文献：

[1]刘若南,张健,王羽,黄臣,郭志鹏.中国装配式建筑发展背景及现状[J].住宅与房地产,2019(32):32-47.

[2]欧会英,刘仕江.装配式建筑发展制约因素及对策[J].四川水泥,2019(10):283.

论文作者:文含

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f78327b3f0feb7be766245fe.html