# 智能建筑中电气设备的设计与安装论文_余辉

身份证号码：51108119801206xxxx

【摘 要】智能建筑是网络技术、电子技术、通讯技术、计算机技术、自动控制技术、传感技术，以及多媒体技术等一系列最先进电气技术的集成建筑，电气设备在智能建筑中具有重要的意义，在经济发展的同时，建筑电气也越来越先进，更多的智能电气设备被安装在建筑中，他们也发挥着越来越重要的作用。本文主要介绍了智能建筑中电气设备的设计与安装。以期提高电气设备系统的施工技术，更好的发挥电气设备的使用性能。

【关键词】智能建筑、电气设备、设计、安装

1、前言

现如今，随着建筑电气安装逐渐趋于智能化，通过对系统集成方法的利用，将智能型电脑技术、通信技术、信息技术及建筑技术有效结合，对各个电气设备的自动监控信息进行准确的判断及分析。电气设备在智能化建筑中发挥着重要的作用，而其设计和安装技术决定着电气设备的使用性能和使用寿命。

2、智能建筑电气设备的设计

在总体原则上，电气设备设计应适应智能建筑技术的发展变化，同时也要慎重选用新技术，新技术的选择应有稳妥、可靠的技术保障措施。通常应遵循先进、可靠、实用的原则，选用经过市场考验、实践证明成功的产品；同时，也要注意经济上的合理性，尽可能简化系统，降低投资和成本，不能盲目贪大求全。

同时电气设备有其自身的适用范围，其功能和性能上的局限各有不同，因此不追求“最新”、“最全”的不切实际的做法。应该从每个项目的实际出发，选择适应的系统和设备。充分发挥系统的功能，达到既能满足使用要求，又能简化系统的目的。还要特别重视系统的稳定性和可靠性问题。智能建筑弱电系统使用寿命多则几十年，而且投入后经常24h不停运行，担负着建筑物内的各种任务，因此，不仅要注意单个电气设备的选型，更应特别注意整个系统的稳定性和可靠性，使电气设备在智能建筑中真正发挥出智能化管理和智能化控制的作用。

3、智能建筑电气设备的安装技术

3.1安装线路

进行安装智能建筑电气设备的主要线路包括:电源线、信号线、网络传输线。

3.1.1电源线

电源线的铺设安装比较成熟，一般不会有太多特殊要求，通常使用2.5mm2规格的铜芯聚氯乙烯绝缘线。

3.1.2信号线

在智能建筑电气设备中其信号线发挥着巨大的作用，因此，需要选用抗干扰性较强的屏蔽线来做信号线。在进行铺设信号线的时候，需要依据综合布线系统理念进行，其具有的优越性能够使得信号线的作用得到充分的发挥。

3.1.3网络传输线

网络传输线的选用需要综合考虑到局域网的类型、升级特点、数据传输速度、经济因素等方面的问题，从而确定既经济又合适的网络传输线。而网络传输线的材料需要视智能建筑电气设备的具体情况而定，一般同轴电缆应用的比较广泛；另外，还有可靠性能较高的双绞线可供选择。此外，光缆可以应用在干扰较强或通信距离较远的情况下。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2远程处理机的安装

现阶段，由于建筑自动控制系统及各个远程处理机的通信呈现透明化，因此，能够采用不同的远程处理机在同一线路上进行系统控制的完善。另外，由于空调机组受到BAS系统的监控，所以可把远程处理机置于机房中或附近，然后将附近的水流量计、水位信号、照明控制等连接到空调机组控制系统使用后剩余的输入输出接口上。同时，为便于日后的发展，宜将远程处理机的接口留出20％～30％。

3.3输入设备的安装

电气输入设备的安装位置应在能够准确反映其性能的地方，以方便进行调试、使用和维护，对于不同的传感器，需根据建筑物实际确认其安装位置，并且要注意回避可能影响到其本身性能的位置。例如风管型传感器、建筑屋内的温度传感器、以及空气质量传感器需要避开出风口；而水管型传感器、水流开关、流量计等不能安装在管道的焊缝上。

3.4输出设备的安装

在电气输出设备的安装过程中，需注意以下几个问题：一是安装前最好进行模拟动作，通过仿真确认功能正确，不会存在错误输出；二是在安装阀门类输出设备时，要注意箭头方向的一致性；三是若阀门口径与管道口径不一致，可以采取逐步缩小管径的方法，但要经过计算以确认满足要求；四是电动调节阀最好安装在回水管上。

3.5接地与防雷装置的安装

智能建筑电气设备均属于耐压等级低、防干扰要求高、最怕受到雷击的设备。不管是直击、串击、反击，都会使电子设备受到不同程度的损坏或严重干扰。因此，智能化楼宇的所有功能接地，必须以防雷接地系统为基础，并建立严密、完整的防雷结构。智能建筑多属于一级负荷，应按一级防雷建筑物的保护措施设计，要采用针带组合接闪器，避雷带建议采用25mm×4mm镀锌扁钢，在屋顶组成≤10m×10m的网格，该网格与屋面金属构件作电气连接，与大楼柱头钢筋作电气连接，引下线利用柱头中钢筋，圈梁钢筋，楼层钢筋与防雷系统连接，外墙面所有的金属构件，也应与防雷系统连接，柱头钢筋与接地体连接，组成具有多层屏蔽的笼形防雷体系。这样不仅可以有效防止雷击损坏楼内设备，而且还能防止外来的电磁干扰。

3.6其他需要注意的细节

在铺设线路时，有的地方需要用到胶水，这个细节往往被忽视，实际上，如果胶水出现问题，会造成接头断裂等后果，为此，最好选择与线管配套的胶水，在有些场合还需进行试验来验证其粘和强度。电气设备的设计人员要向制造商提供各测量元件和控制件使用的条件，而安装人员一般只需要根据图纸以及所提供的元件的规格及数量进行施工安装。

4、结语

随着当前数字通信、智能计算机和网络技术的飞速发展，智能建筑产业的发展异常迅速，其涉及到的技术也不断成熟。电气设备系统的应用不仅节约了更多的自然资源，而且其系统设备发挥的作用给人们提供高安全性的保护。因此，只要根据智能建筑电气设备工程的特点，严格按规范和施工工艺要求进行设计与安装，必能确保系统开通和运行，充分发挥运行效果，取得相应的社会效益和经济效益。

参考文献：

[1]陈敬秋.智能建筑电气设备安装技术的探讨[J].民营科技，2011，(4).

[2]黎湖波.智能建筑中电气设备的安装技术研究[J].才智，2011，(20).

[3]胡定华.论建筑电气设备自动化系统的设计要点[J].现代商贸工业，2008，(1)：279.

论文作者:余辉

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f788b829a2f75c95177b2430.html