# 供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策徐年建论文_徐年建

［摘要］当前我国社会经济增长呈稳步上升趋势，城市化进程快，市内高层建筑初具规模，数量也稳步上升，与普通建筑对比而言，高层建筑在供暖通风以及空调工程的设计施工方面要求严格，因此带来新的挑战，需要相关领域从业者通过实践摸索经验，优化施工设计方案。本文探究当前建筑在供热通风以及空调施工方面存在问题，并提出相应措施。

［关键词］供热通风；空调工程；问题；措施；

引言

当前供热形式多为两种，即集中供暖和局部供暖。局部供暖多用于乡镇地区，采用火坑、火盆等装置进行供暖，但因其环境污染严重，逐步被取缔。城市房屋在设计时，多数采用集中供暖的设计形式，供暖重要组成为热源、输送管道、散热器三个部分。

通风是指室内空气与室外空气的交换，设计中要确保室内的空气质量。

空气调节是指利用设施对房间的温湿度、空气流速等全面进行调控，保证室内充足新鲜的空气。空气调节更多应用于室内的供冷以及供热，可以将室内的污染物进行稀释，使其浓度控制在规定范围，保证空气质量，增强室内舒适度。

一、采暖通风以及空调工程施工的技术要点分析

整个供热通风系统以及空调工程系统在施工过程涉及到输送管道布置，实际应用时必须严格把控管道布局，施工过程规范、标准，全局观念很重要，管道布局要从整体进行规划，保证其合理科学。

管道在施工技术上的关键点是管道走向应避免影响建筑采光，同时应避免管道施工设计不合理所导致的门窗无法正常开合，此外管道安装也要将后期的维护保养的便利性列入考虑。实际管道施工时易出现管道交叉问题，施工人员应随时关注，如若发现设计方案不合理之处立即停止施工，并与相关设计人员沟通探讨，调整方案。

施工中供热通风系统以及空调工程系统的水暖安装为重中之重，施工时严格执行国家标准，水管安装时吊架的选择要极为慎重，通常必选减震吊架，吊架安装在建筑物主体梁上。如若有水管必须安装于墙面、地板等位置，一定注意填封，所用材料可选择非可燃材料，同时水管外置套管，既保护了水管，又为整个暖通空调系统提供了安全保障。

风管在安装过程需额外注意防噪功能，风机的位置必须配备阻抗器以减弱噪音，整个施工保质保量，使其集保温、吸音双重功能于一身。

二、采暖通风以及空调工程施工现状问题

2.1材料以及技术问题

采暖通风系统在设计以及施工时，极易出现建材配置、技术操作等问题，此类问题为项目建设中重点关注对象。采暖通风的管材配置选择时，若选用不当会出现建设应用不严密等问题。技术应用时，所有电气设备的容量设置偏离规范等问题也是常见技术问题。

2.2相关设备问题

空调通风系统内置结构复杂，设备安装数量大，若采暖通风系统以及空调工程系统建设阶段，风机盘管、制冷管道等各组件之间出现无法协调问题，不仅极易导致素材浪费，还会遗留安全隐患。施工企业如若没有及时准确的将设备的安装条件、运输方式、型号特征、使用规格等基础属性告知厂家，就会导致内外联系不紧密，沟通协调不当，威胁项目顺利完工。如若因设备在安装阶段留孔的大小尺寸不当，无法衔接土木建造，就会对整个项目工程质量造成不利干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3空调设置问题

在空调设置阶段，如若制冷机组以及通风机不能协调，出现设置不当、杂音多的问题。风机的出口位置没有安装相关消音的设备，风机的机房使用隔音材料质量差，这些都是杂音产生的直接原因，对附近居民正常生活产生影响。

在风管体制的改善阶段，回风管道布设不合理，使用劣质材料等，均导致室内空调系统杂音的加大，同时也是当前的施工中尽量规避的问题。

三、采暖通风以及空调工程施工相关问题方案措施

3.1全面掌握采暖通风以及空调工程的设备安装相关信息

空调工程正式施工前，施工人员应将空调系统的相关设备参数进行重点关注。实际施工时，所使用设备的详细性能与设计计划功能有所差距，此时需要项目作业人员提前将使用的设备规格型号、尺寸以及重量范围等特性进行掌握，以期更好掌握设备处于不同阶段下不同性能的表现方式。

3.2全面掌握采暖通风以及空调工程的封关制作方式

风管的制作以及安装是空调施工中相对基础的工作，在采暖通风工程基础上的空调工程在其施工时与风管的制作以及安装联系紧密。当前阶段，国内空调采用的封关制作方式为机械式制作方式，将部分手工制作与机械制作相结合，帮助风管的顺利制作。在进行空调系统的风管制作工作开展之前，必须要对设计制作的图纸了如指掌，安装期间充分考虑到整个系统内部的电气方面的线路以及排水管道线路内部的交叉配置，依据交叉工程要求的基础配置原理，选择最适合的设备安装方案。

3.3优化能耗设计

现今，人们的可持续发展意识逐渐深入，渗透生活的方方面面，建筑领域也受到了相应的影响。随着全球能源紧缺情况日益严重，环境问题与日俱增，建筑能源也应进行合理管控。采暖及空调能耗在整个建筑系统的能耗所占比例较大，因此在进行采暖通风以及空调设计期间需要额外将关注点放在“节能”上，可以引进国内外先进的节能技术以及理念，以期实现整个空调系统达到节能环保的目标。当然，还要将高层建筑施工作业的难度考虑进去，项目设计阶段，相关设计的人员应结合实际情况以及施工作业的可执行性优化设计方案，在保证采暖通风系统功能正常的基础前提下，还能够实现良好的节能效果。

四、结束语

我国采暖通风系统以及空调工程系统在其施工过程中，有诸多因素将影响整个系统的使用，所以在建筑市内设计时，需要严格注重对于细节的管控，首先应严格遵守国家相关设计规范进行设计，设计应以安全性为前提条件，然后保证其使用功能性。施工阶段也应严格遵守各类规范，保证施工作业的可靠。本文就采暖通风系统以及空调工程系统当前存在问题进行提出，并提出相关措施，以期对相关领域人才有所借鉴。

参考文献：

[1]朱峻.供热通风与空调工程施工中常见问题及处理对策[J].科技创新与应用,2019(19):133-134.

[2]廖子元.探析工程施工中供热通风与空调的存在问题及解决对策运用[J].建材与装饰,2018(49):228-229.

[3]董春雷.供热通风与空调工程施工技术问题与分析[J].科技创新导报,2018,15(27):39-40.

[4]徐立.供热通风与空调工程施工问题分析[J].建材与装饰,2018(35):201-202.

论文作者:徐年建

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7968e4c3f3902b400ddb90f.html