# 浅谈市政施工中水泥稳定碎石基层施工论文_宁鑫

广西建工集团联合建设有限公司第六分公司

摘要：本文根据水泥稳定碎石基层施工的基本原理，分析了施工的准备工作，如对于施工设施准备的分析；对于施工材料准备的分析；对于施工技术的分析。最后阐述了关于水泥稳定碎石基层施工，如运输混合料；进行摊铺施工工作；碾压混合料等。

关键词：市政施工；水泥稳定；碎石基层；施工

引言

由于中国经济建设的持续发展，市政工程建设取得了较好的发展。在此条件下，市政工程建设部门增强了施工技术创新和设施创新，并且在道路工程建设时候增强了对于新型材料的使用。当今，水泥稳定碎石凭借着强度高且水文性高的特征取得了工程建设相关部门的青睐，并且实际使用的时候推进了工程建设质量和工程建设效率的提高。

1关于水泥稳定碎石基层施工的基本原理分析

要想促使市政工程建设质量得到提升，且建设效率也得到提升，需要工程建设公司在进行正式操作的时候增强对于水泥稳定碎石的使用。水泥稳定碎石主要是根据水、泥、集料、粉煤灰等等组建而成的。通常来说，市政施工水泥稳定碎石基层构建施工在进行的时候必须要历经这样几个环节：第一是搅拌环节；第二是压实环节；第三是摊铺环节；第四是养护环节。水在开展材料拌合的时候，必须要要让施工工作人员把级配碎石当作是骨料，且增强对胶凝材料的使用，保证拌合质量有所提高。在摊铺和压实施工的时候，工作人员应当按照嵌挤的原理来操作。因为水泥稳定碎石基层是半刚性材料，因此，在正式使用的时候可以完成对沥青路面的稳定性支撑，从而促使有关施工的正常进行。见图1水泥碎石摊铺施工。

图1 水泥摊铺施工

2关于施工准备工作的分析

2.1对于施工设施准备的分析

进行水泥稳定碎石基层施工的时候，一定要采用到的施工设施就是上料设施、摊铺、拌合、运送车、洒水车等等，见表1。在对道路整治改建工程施工设施数目确定的过程中，需要对施工场地的环境和施工面积、施工设施功能和施工种类等方面的因素进行充分的考虑。需要按照施工材料的性质和重量来确定运送车。与此同时，应当准备两辆或者以上的上料装载机，选择01号设施当成是上料装载机。为了有效保证施工质量，应当对施工设施运行的有效性进行检查，从而确保设施到位，避免拉低施工进度。

表1

水泥稳定碎石基层施工设施

上料设施摊铺机洒水车装载机搅拌机运输车照明设施灭火机单钢轮振动压路机轮胎压路机

2.2对于施工材料准备的分析

水泥稳定碎石基层施工时候，其采用的施工材料质量优劣对于施工质量而言有着重要的作用，且会影响到施工的总体质量。所以，在施工材料的准备时期需要对施工材料质量严格把控好。一般情况下，水泥稳定碎石基层施工需要的施工材料是碎石、水泥等。在正式施工时候，会在里面增加一些粉煤灰。所以，选取水泥的过程中通常需要选取初凝时间为三个小时且终凝时间是六个小时的一般性硅酸盐水泥。不可以采用旱强水泥。碎石选取需要保持其干净程度，直径通常是不高于三厘米，且比较坚硬。碎石压碎值需要保持在百分之20左右最好，石屑和粉煤灰应当没有结块的情况发生，水可以采用平日的生活用水。

2.3对于施工技术准备的分析

相关工作人员对于施工场地需要进行综合性的清洁，清洁底基层里面的杂质以及积土，从而确保底基层的压实程度。针对工程改建，应该进行一定的修正，针对需要补充的区域，应当采用混凝土来补强。对于新建的工程而言，应当在确保其养护试件的基础之上才可以开展施工工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行施工以前，应当加强对应的放样工作，针对中线与路边线等等需要开展严格的检查工作，才可以有效确保工程的正常进行。

3关于水泥稳定碎石基层施工分析

3.1运输混合料

进行运输水泥稳定碎石混合料的时候，一定要尽量选择底盘高度恰当，且能够自动升降的专业的运输车辆。由于水泥稳定碎石混合料的稳定程度会受多种因素干扰，因此，不单单需要控制好混合料的运输质量，还需要确保由出料到混合料的摊铺碾压定型不能够高于120分钟。换个说法，需要根据混泥土作为依据选择搅拌设施的卸料斗，且还应该合适地将卸料斗与运输车辆间距控制得当，装载机应当确保300毫米的虚铺长度，避免发生混合料离析的问题。在运输混合料的过程中，应当在运输车辆中覆盖篷布，预防水分蒸发速度太快，保证混合料具备一定的水量。除此以外，应当严格控制好混凝土运输时间，一般而言，混合料运输时间应当比混凝料初凝时间短。

3.2进行摊铺施工工作

一般来说，水泥稳定碎石道路基层摊铺施工有这样几个方面：首先，进行下基层施工摊铺。要想让施工总体质量可以得到较好的保证，应当把此路段下基层摊铺施工切实落实到位。下基层松铺系数需要保持在121到1.24之间。选取推土机开展基层摊铺施工工作，且根据推土机的重量作为依据确定推土机停放的位置。还有，为了可以有效确保顺利进行下基层摊铺施工工作，应当科学计算出推土机的堆积规模。遵从由远到近的基本原则卸载混合料，确保具备充足的混合料，避免发生材料不足的问题。

其次，进行上基层摊铺施工工作。为可以有效保证摊铺质量，要对施工设施进行合适的选择，从而提升摊铺施工工作效率。施工工作人员施工时候，要确保搅拌机持续运行，从而确保摊铺机施工材料充足，且应当选取两台相同型号的摊铺机开展摊铺施工工作，确保摊铺机可以持续运行。此时的两台摊铺机间距应当保持在500到1000厘米左右。进行摊铺施工的过程中，一定要尽量防止发生纵向接缝现象，预防道路发生离析的情况。假如在施工时候发生了离析的问题，相关施工工作人员应当及时告知技术人员，让其来处理。

在上基层摊铺施工时候很容易发生水泥表层凹凸的情况，导致此情况的因素就是下基层发生排水问题。假如发生此现象，应当把水泥表层凹凸层消除，进而在上基层里面摊铺新型的拌合料，并且进行平整处理。最后，一定要把摊铺材料温度把控在三十摄氏度左右，不可以高于五十摄氏度。与此同时，需要适当地添加一些水泥剂量，水泥剂量需要把控在百分之0.6，不能高于百分之6。

3.3碾压混合料

在该路段混合料摊铺施工结束以后，一定要对混合料开展碾压处置。要想让混合料碾压质量良好，一定要根据相关程序和规范开展混合料碾压施工，与此同时，一定要选取单钢轮压路机等设施碾压混合料。进行混合料碾压施工时候，首要做的工作就是检查指标含水分以及结果。假如混合料含水分指标过大，就能开展碾压混合料施工工作了。一般条件下，需要遵从从低到高或者从轻到重等原则进行碾压混合料。并且一定要控制好碾压长度，避免直接影响路基的平整程度，碾压部分应当为三分之一到二分之的轮宽重叠。一般而言，需要按照施工温度碾压，假如施工温度不高，就需要延伸混合料碾压长度。假如施工温度很高，就需要减少混合料碾压长度，而碾压长度不可以高于500毫米。

结语

水泥稳定碎石基层施工难度不大，并且具备延伸道路使用年限的优点，还可以有效提高路面的运用质量，所以可以大面积的推行。要想提升水泥稳定碎石道路基层施工总体质量，不单单需要控制好施工设施和材料，还要合理控制水泥稳定碎石摊铺以及运输混合料等，切实落实水泥稳定堆石基层养护工作。如此一来，才可以有效保证水泥稳定碎石基层质量。

参考文献

[1]徐庭付.浅谈市政施工中水泥稳定碎石基层施工[J].江西建材，2015，13：174+177.

[2]吴炎辉.市政施工中水泥稳定碎石基层施工探究[J].江西建材，2017，17：168+171.

[3]方智斌.浅谈市政施工中水泥稳定碎石基层施工[J].江西建材，2017，08：173.

[4]邓智芹.市政施工中水泥稳定碎石基层的施工管窥[J].四川水泥，2016，09：243.

论文作者:宁鑫

论文发表刊物: 《建筑学研究前沿》2017年第10期

论文发表时间:2017/9/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7c713fdb84ba9c4bb0245e3.html