# 离子色谱技术用于水环境检测的实践分析论文_楚翠娟、王晓彤、徐静

摘要：随着社会经济发展，我国水环境检测技术也取得了较快的发展，能够对水资源中的相关污染物进行组成成分定性分析，监测水资源中的各种有害物质和因素，以及有关的水文地质参数，分析水环境质量的变化规律。目前常用的水环境检测技术包括化学法、电化学法、原子吸收分光光度法、离子选择电极法、离子色谱法等，其中离子色谱技术具有操作简单，使用效果较好的特点，应用范围较广泛，本文从离子色谱技术应用概念出发，分析水环境检测实践方法，提高离子色谱技术检测精准性。

关键字：离子色谱技术；水环境检测；应用分析

前言

水环境检测是指通过物理、化学及生物技术手段，监视和测定水体中污染物的种类、污染物的浓度及变化趋势，能够为水环境模拟、预测、评价、规划、预警、管理和制定环境政策、标准等提供基础资料和依据，便于科学治理水环境[1]。离子色谱技术能够监测到常规的水溶性离子，提高监测效率，在水环境监测应用中，使用范围广泛。但同时离子色谱技术在应用中，容易出现设备结构故障，影响离子色谱技术监测结果，因此需集中分析离子色谱技术故障原因，采用有效措施改善，提高监测效果。

1离子色谱技术概念

离子色谱技术是常见的用电导检测器连续检测流出物电导变化的一种技术方法，根据被测离子需求分为三种离子交换方式，（1）离子交换色谱，采用低容量的离子交换树脂作为离子交换功能基，采用低交换容量的离子交换树脂来分离离子，以苯乙烯二乙烯苯共聚体为骨架，在苯环上引入磺酸基，形成强酸型阳离子交换树脂，引入叔胺基而成季胺型强碱性阴离子交换树脂，离子交换色谱技术应用较广泛，具有使用寿命长，易再生处理的特点。（2）离子排斥色谱技术，主要是利用Donnon膜的排斥特点，能够分离水环境中的有机酸以及无机含氧酸根等弱酸，提高检测准确度。（3）离子对色谱技术是指利用用电导检测器，对水环境中一种或多种与溶质分子电荷相反的离子，加入到流动相中，使其与溶质阴离子结合形成疏水型离子对化合物，能够分析检测溶质离子的含量。

2离子色谱技术应用现状

2.1离子色谱技术在水环境检测中的具体应用

水环境中包含有无机阴离子、阳离子，有机酸、有机碱等化学物质，还存在复杂混合物质，采用常规检测方法，检测时间长，检测结果与实际情况出入较大，而采用离子色谱技术，检测化学性质时，能够有效分离水资源中的阴阳离子、有机酸、有机碱等物质，其检测路径如图1，简化检测过程，缩短监测时间[2]。同时，离子色谱技术能够借助于不同的检测仪器，对不同性质的水环境检测分析，辨别水环境的物理性质以及水环境中复杂化合物情况，提高检测技术准确性，有利于水环境污染物监测控制工作开展。

图 1离子色谱技术检测路径

2.2离子色谱技术应用中存在的问题

离子色谱技术广泛应用于水环境检查工作中，但同时，离子色谱技术在应用中存在以下3个方面的问题（1）离子色谱系统压力过高，由于离子色谱技术在长时间运作下，容易出现系统故障，导致系统压力过高，影响检测效果。而造成系统故障的主要原因为色谱柱、保护柱、单相阀结构内出现堵塞情况，因此，出现压力过高情况，需要尽快分析离子色谱技术中的堵塞情况，及时疏通，保证离子色谱系统正常运作，同时降低对设备损害。（2）离子色谱技术输液系统混入气泡，由于离子色谱技术在需在运作期间定期更换再生液和换淋洗液，容易因操作失误导致在输液系统内混入气泡，会直接影响离子色谱技术在检测过程中基线稳定性，减低检查结果的准确性[3]。（3）离子色谱技术与计算机技术脱离连接，随着计算机网络技术发展，离子色谱技术在水环境监测中运行，多采用计算机网络技术进行操控监管运行，不仅能够有效降低人力，还能提高检测工作效率和检测数据的精确性，达到较高的检测效果，但在实际运行中，部分离子色谱技术应用于网络技术未进行有效连接，出现脱离情况，影响离子色谱技术在检测期间的稳定性，严重者造成相关设备的损害，不利于水环境检查工作开展。

3离子色谱技术实践方法

3.1定期维护离子色谱技术设备

为保证离子色谱技术正常运行，降低设备堵塞情况和计算机脱连情况，需在离子色谱技术运行期间，定期做好设备维护工作，根据离子色谱技术运行状况，制定科学的管理目标，做好设备管理计划并落实设备管理措施，从而降低离子色谱技术设备在运行过程中出现问题的几率，提高检测效率，保证检查结果精确性。例如，根据设备运行状况，每周、每月进行设备的维修护理，检查设备的运行状态，确保设备处于正常状态，若出现堵塞情况，需采用超声波技术进行设备清洗，并对设备结构进行安装，保证设备的正常运作。

3.2提高检测操作人员专业技能

由于离子色谱技术较为特殊，其设备结构较复杂，为提高离子色谱技术的检测结果，需不断提高检测操作人员专业技能，能够在设备出现问题后，及时发现并对设备进行维修护理[4]。针对离子色谱系统压力过高问题，检测操作人员需掌握丰富的离子色谱技术知识，能够分析结构可能出现堵塞的位置，提高解决问题的效率；针对离子色谱技术输液系统混入气泡问题，需要检测操作人员在更换再生液、淋洗液时，拥有足够的专业知识，彻底清除淋洗液瓶内残留气泡，利用真空泵脱离起立，降低离子色谱技术设备中的气泡情况；针对离子色谱技术与计算机技术脱离连接问题，需要检测操作人员掌握一定的计算机网络技术，做好计算机设备与离子色谱技术设备的管理运行工作，提高检测效率。

4结语

综上所述，离子色谱技术是水环境检测工作中常见的检测方法，能够有效缩短检查时间，达到较高的检查效果。实际运用中，离子色谱技术存在离子色谱系统压力过高、离子色谱技术输液系统混入气泡、离子色谱技术与计算机技术脱离连接等问题，影响检测准确性，需从日常维护和提高操作人员专业能力两个方面改善，提高水环境检查效率和检测数据真实性。

参考文献

[1]江露英, 李明. 离子色谱技术用于水环境检测的实践分析[J]. 绿色科技, 2018，12(8): 68-69.

[2]刘加俊. 离子色谱在水环境监测中常见问题及处理方法的分析[J]. 环境与发展, 2018, 140(03):152+154.

[3]黄少波. 水环境监测中离子色谱的应用[J]. 化工设计通讯, 2019, 45(03):143.

[4]李艳云. 离子色谱技术及其在水环境监测中的应用[J]. 环境与发展, 2018,144(07):106+108.

论文作者:楚翠娟、王晓彤、徐静

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7dcd4e6c922e6bf4e8fa747.html