# 关于装配式建筑施工安全管理的探讨论文_刘铭

四川航天中瑞建设工程有限公司 四川省成都市 610041

摘要：装配式建筑的施工就是将预制构件在施工现场组装，使其具备应用的功能，这类建筑方式的出现可以大幅度提高建筑项目的施工效率，使人们可以享受更好的服务。这种方式最早出现于20世纪60年代，英国、法国等国家都对这类建筑方式进行研究和发展，但是我国关于装配式建筑的研究时间较短，所以对该建筑方式目前还在不断进行探索、完善阶段，要对施工现场的可能出现的众多危险因素，进行充分的了解、分析、排查，保证安全生产。

关键词：装配式施工；安全管理；意义

安全施工是建筑施工的基础，是建筑工程项目具备经济效益和社会效益的重要保证，保障施工人员的人身安全是施工安全管理中的重要组成部分。只有加强安全管理，借鉴传统施工模式的成功经验，探索研究适合装配式建筑施工标准化安全管理的新模式，才能最大限度地减少安全事故的发生，确保工程施工安全有序进行，为建筑产业化健康发展保驾护航。

1装配式建筑施工安全管理的意义

对于装配式建筑和普通现浇结构的建筑来说，施工安全管理上还是等同的，在施工过程中，混凝土构件的现场安装是整个工程中的重难点之一。由于施工现场存在一定的特殊性，构件的种类较多，对施工现场进行有效的管理有着重要的意义。就目前的实际情况而言，预制构件本身在管理中存在多个问题，例如构件运输、堆放不规范导致的管理难度加大、构件吊装风险较大、现场构件安装的临时支撑风险较大、构件拼装定位困难以及施工安全风险较大等等。并且在装配式建筑的施工过程中，用水用电、防护安全、基坑施工安全、构件堆放安全、构件吊装安全、临时支撑安全、构件定位安全等等均存在较大安全隐患。施工安全管理是工程管理中的重要组成部分，出现问题会对整个装配式建筑工程的施工造成极其恶劣的影响。

2装配式建筑施工安全管理措施

2.1装配建筑构件的运输安全管理

对于装配式建筑的施工而言，与传统建筑最大的区别就是预制构件。众所周知，预制构件是一种集成类的建筑材料，其体积大、不便运输。安全监督人员应该科学管理安全构件的运输问题，避免造成构件损伤，影响施工进度，在运输的过程中应该选择合适的交通工具，再将其牢牢固定在交通工具内。在选择交通路线时应该严格注意限高、限宽、限载等条件，如果需要运输的构件众多，可以与交通部门联系，做好交通规划。在选择运载工具时，要严格按照运输构件的尺寸和重量，选择合适交通工具，避免因超载引起交通意外事故。

2.2装配建筑的作业人员安全管理

与传统建筑施工作业相比，在建造装配式建筑时会采用大量的预制构件，而预制构件拼接、安装等工序对操作工人来说是一项全新的作业，在实际施工现场，大部分的施工工人都没有装配式建筑的施工经验，因此应该做好技能培训，让其了解施工的安全技术，按照工艺规定执行操作。第一，对所有工人针对各自的工种进行岗前三级教育，并且经过考核合格后方可上岗；第二，对每个工人作业的每个分部分项工程进行安全技术交底；第三，落实晨会制度，工地项目部管理人员每天早晨对工人进行岗前教育，明确当天的工作内容，交代作业过程中可能出现的安全隐患、注意事项；第四，工地项目部应向工人发放劳保用品，并要求工人正确佩戴，确保自身安全；第五，对于部分危险性较大的分项工程施工时，派专职专业的安全监督人员进行旁站监督，发现问题及时采取行动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3临时支架管理

临时支撑在装配式建筑的施工中主要是用来临时固定施工的结构，如各类支架等。在使用支架时，应先对支架强度、刚度、稳定性进行精确计算，形成施工方案，由相关的工作人员对其进行检查审核，合格后向监理单位审批，审批通过后才能应用在施工中。在施工中使用临时支架时，必须要先进行验收。其目的是保证支架的安全性、稳定性，在首次使用支架时，还应进行试压操作，去除非弹性形变，明确支架的承重能力。应参照现有支模架的管理，支架的间距、荷载验算均应按照支模架的计算方式，按照满负荷状态下支架的最大承受能力进行验算，其中还必须包括活动荷载、风荷载以及振动荷载，若采用牛腿支架，应对支架的强度、刚度、稳定性进行验算，牛腿支架的原材料必须委托有资质的第三方检测机构进行抽样检验，符合要求方能进场使用。

2.4装配建筑构件的吊装安全管理

装配建筑施工中，吊装施工是最重要的一部分，其过程可以直接影响工程的施工安全、质量。因此，在施工前要进行合理科学的施工组织设计，选择合适的吊装设备。现在房建项目要求的装配式建筑均有一定比例要求，预制构件的重量、体积变大，吊装要求也变得很高，而目前工地上一般都使用塔吊进行吊装作业，所以应根据现场实际情况，安装合适的塔吊型号安装，避免出现超载、吊距不够等现象。同时，在塔吊安装、拆卸、顶升过程中，需要有资质的专业单位进行安拆作业，并且操作工人必须持证上岗；塔吊安装完成后必须经有资质的检测机构检测合格后才能使用；在平时塔吊的运转时，必须配备专职的塔吊信号司索工，并持证上岗，尤其是在使用平衡吊具吊装预设构件之时，应该注意钢索和构件的水平夹角，看准时机安全起吊；塔吊司机应听从司索工的指挥，让构件平稳吊装。在吊装之前，应该设置安全边界防护，避免出现安全事故。另外，在吊装作业时若出现超过塔吊起吊重量或者吊距的构件上，应采用汽车吊、履带吊等设备辅助，缺勿“超载”，避免发生事故。

2.5高处作业安全

预制装配式构件在吊装过程中，柱、高处梁、墙板、楼板的摘除吊钩、拆除吊具，安装临时支撑，高处临时焊接点的焊接作业，会形成临空作业、临边作业。但施工现场大多不搭设脚手架，临边防护，防止高处坠落、高处坠物，保证高处作业安全尤为重要。针对高处作业，项目部应编制高处作业安全专项方案，对危险源进行辨识与控制。高处作业人员应经过培训教育，戴好安全帽，系好安全带，脚穿防滑鞋。患有高血压、癫痫病、恐高症等不适合高处作业人员和身体不适人员不得进行高处作业。高处作业人员使用的工具应放进工具袋或插在工具腰带上，不得高空抛掷。登高作业应搭设专用的上人爬梯，作业时，保证有可靠的作业平台和作业空间。建议在装配式建筑施工中，采用自行式曲臂高空作业车。该作业车为多节折臂设计，能跨越一定的障碍，自动调平平台，无摆尾，展臂操作灵活，转向角度可达355°，较强的爬坡和独立行走能力，野外四驱高性能配置，可同时实现向上、向下和旋转到延伸、转向和行驶。作业平台装有防护栏杆，操作人员可在平台上操作作业车。在装配式建筑施工中，一台或多台配合，能实现吊钩摘除，吊具拆除，临时支撑的安装拆除，电焊作业等高处作业，也可用于后期油漆、门窗安装、水电安装等高处作业需要，安全性好，移动便捷。

3结语

目前，我国关于装配式建筑的研究过少，导致大部分的人对这一建筑形式了解不足。使用装配式建筑施工可以提高建筑物的建造效率，为企业创造一定的经济价值，并且采用装配式建筑这一施工方式可以节能、环保，减少建筑垃圾产生。在对装配式建筑施工时，应该注意做好安全监督工作，保证人们的施工安全和建筑质量，尤其是构件安装时一定要注意其构件衔接施工，避免出现安全事故。

参考文献：

[1]白露平.装配式建筑施工安全管理若干要点研究[J].居舍,2018(27)：127.

[2]袁健东.装配式建筑施工安全若干要点措施[J].建筑技术开发,2018,45(17)：104-105.

论文作者:刘铭

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7f3ce65c9f0711601fb5ec6.html