# 对工民建中高支模的设计及施工技术进行探讨论文_谢炯松

谢炯松

（筑博设计股份有限公司）

【摘 要】结合工作实践经验，本文以东升镇高级中学艺术楼和图书馆局部高支模体系为工程实例背景资料，对高支模板材选用及安装工程施工技术进行深入探讨，通过实践与支架模板设计,成功的保证本工程高支模施工的安全和可靠性。

【关键词】高支模；设计要求；施工技术；转换架空层；安全

一、工程背景资料

1、工程概况

本工程为东升镇高级中学艺术楼和图书馆位于校内西侧，东面、北面为已建建筑，场地开阔平坦，交通极为方便。本工程占地面积3787.6m2，总建筑面积为14156.4m2，建筑物总高度为26m，高支模区域为 ③～⑥×J～E轴线的室内篮球场，支模面积图书馆1100.4 m2，艺术楼363.5m2，支模层高为19.7 m2，20.6M。该项目是由东升镇高级中学投资兴建，筑博设计股份有限公司设计。

2、高支模状况

因本工程图书馆、艺术楼局部为超高支撑体系，图书馆层高最高为19.7M，艺术楼层高最高为20.6M梁截面类型图书馆有300×700，300×900（主梁），300×500，艺术楼有200×300，400×900（主梁），200×500，250×500，最大梁截面为400× 900（边梁）。由于高支撑超过8M高度，根据建设部印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》附件二“超过一定规模危险性较大的分部分项工程范围”的第二条模板工程及支撑体系的要求，需经专家论证。

3、本工程支撑体系方案选定

本工程为全现浇砼结构，根据工程特点和项目材料供应等情况考虑，本工程采用支模方案选择为：剪力墙、框架柱、梁侧、梁底板、楼板底板其模板采用18厚胶合板，木方采用60×100mm一种规格；板采取Φ48×3.5扣件连接支撑体系作支撑，梁采取Φ48×3.5钢管和双扣件连接支撑体系作支撑的方案。本工程由于局部层高较高，为了保证模板体系有足够强度、刚度和稳定性，帮选用Φ48×3.5扣件式满堂红钢管脚手架为支撑体系。板支撑立杆横向间距800。沿梁跨纵向间距800，步距1600。梁支撑立杆横向间距800。纵向间距800，步距1600，穿梁螺栓水平间距（mm）:500;

为简便计算，帮选取艺术楼最高层计算，梁取相应最大梁段进行，由于艺术楼无楼板为花架梁，因此将花架梁折算为板厚150MM来计算，本方案计算时选取二幢楼最不利因素的艺术楼高度20.6M、梁段：（400× 900）、板厚（150）进行计算。图书馆梁、板参照其支撑方式搭设。

二、高支模板材选用的原则

在模板选材上要质量拟达到规范要求的标准, 则要求模板工程质量按规范要求施工,其验收标准应按高层大模板验收,保证工程结构和构件各部位形状、尺寸和相互位置的正确。模板支撑选用Ф4.8×3.5mm 普通钢管脚手架和锻铸铁标准扣件。剪力墙、柱、梁、板采用18mm 厚木胶模板。模板之间允许偏差1mm,所有模板统一在加工房加工成型, 现场拼装。木楞由统一刨成60×100mm,弯曲、腐朽和尺寸不合格的木楞退场。对拉螺杆采用Φ12 高强螺杆, 加套胶杯和塑料套管,围檩采用2Ф4.8 ×3.5mm 钢管,钢蝴蝶扣扣紧固方可。要有足够的强度、刚度和稳定性能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力, 以及在施工过程中所产生的荷载, 从而在浇筑的过程中不发生变形。脚手架要横平竖直,间距均匀挑出长度一置的, 模板接缝要严密,接缝大于1mm 的模板用胶带纸粘贴, 剪力墙、柱边弹300mm 模板检查线,顶板模板施工完后,在顶板周边弹300mm 检查线。板底立杆离墙、柱边300mm,间距1000mm。立杆不得直接与楼面接触,在立杆底部加调节座或垫模板。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆立杆接头采用直扣连接,不得采用搭接形式连接,底板采用60×100mm 木楞间距300mm,梁板交接处板压在梁侧模上,安装时一定要拉线安装,安装完后经检查合格后方能进行下道工序;相邻两根立杆接头错开,确保不能使用弯曲、锈蚀、端口不平的钢管作为立杆。纵横向横杆间距1600mm,离地150mm 设扫地杆,纵横向每隔1000mm 设剪刀撑一道,剪刀撑与地面夹角45～60 度,必须连续布置。

三、转换架空层模板设计

转换层处地下顶板承载力不够, 且地下顶板砼的龄期末够,因此,转换层位置的地下室模板及支撑不拆除, 直到转换层砼强度达100%后才可拆除地下模板及支撑。模板要进行实测验收, 其实际偏差必须在允许偏差(如下表所示)范围之内,合格率严格控制在95％以上。转换架空层大梁模板验算的条件参数: 梁下净高4.10米,最大截面尺寸2000 ×1800,模板:1830×915×18mm, 木楞:60×100@300 背楞:2Ф4.8×3.5mm 钢管@500,对拉螺杆:Φ12 高强螺杆,混凝土:自重γc =24kN/m3,强度C50,坍落度:16～18cm 浇筑速度:3m/h,混凝土温度:34℃,荷载设计值计算,混凝土侧压力标准值初凝时间:8 小时。

满足底模要求荷载计算: 底模自重: 5×0.018 × 1 × 1.2=0.14kN/m,因转换架空层钢筋密集, 根据经验值将转换层钢筋混凝土自重rg=26kN/m3,即钢筋砼自振捣砼荷载:4 × 1.4=5.6kN。

四、高支模板安装工程施工技术

1、梁模板安装

转换架空层框支梁梁底采用60 ×100mm木楞沿梁方向间距300mm 通长摆设。梁底模安装时梁的两头边吊线, 中间拉通线, 吊边梁线排中间梁线。梁底模安装好后, 梁底木楞两侧用扣件卡住防止底模移动。当梁高＜ 700mm 时,梁侧设斜撑间距400mm, 侧模底部采用20 ×50mm 压条, 不得漏压铁钉间距200mm 一颗。侧模安装时, 通长的梁必须拉通线在顶板安装。梁侧模的斜撑必须撑好。1000mm>梁高≥700mm 时,梁侧穿高强螺杆间距700mm,梁高≥1000mm 时,梁侧设穿墙螺杆,螺杆水平向间距500,竖向间距400。侧模木楞采用50×900mm 间距300mm。围懔双支2Ф4.8×3.5mm 钢管间距500mm,螺杆Φ12 间距500×400mm。为了防止因螺杆过紧而梁模板变形, 在框架梁拉钩两端绑砂浆垫块作为梁的保护层, 同时作为模板支撑。框支梁和框支柱相交处、框支梁和框支梁相交处、框支柱端部无法对穿螺杆时,模板安装前预埋螺杆,螺杆与框支柱箍筋和框支梁箍筋水平焊100mm,间距不大于500 × 600mm。

2、模板支撑搭设

沿梁方向设剪刀撑间距1000mm。立杆不得直接与楼面接触, 在立杆底部加调节座或垫模板,立杆接头采用直扣连接,不得采用搭接形式连接。梁底、板底水平杆下加双扣件。转换层以下地下室顶板钢管不拆除, 候转换层浇筑砼后才按拆模令进行拆除。

3、高支模的搭设质量及安全要求

在楼层高、荷载大、特别大截面转换梁的高支模,存在受砼浇筑速度的影响比较大, 高支模支撑体系的稳定性和整体性是安全施工的关键, 因此高支模的搭设必须满足本方案构造要求支撑体系搭设完成后必须经过质安员、技术负责人验收，报监理及安监站验收通过后才能进行下一道工序施工。

五、结束语

综上所述，本工程由于技术方案做的详细,指导严格按技术交底施工,所以施工过程中没出现支撑及模板明显的变形的情况。结构施工没有出现结构裂缝等质量问题，并获得优质结构工程。

参考文献：

[1]佘步银，郭正兴.高支模架结构安全策略思考及设计方法[J].工业建筑.2011

[2]王承斌，黄志锋，聂飞. 高支模的设计和施工[J]. 低温建筑技术. 2011

论文作者:谢炯松

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年6月总第211期

论文发表时间:2016/8/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f7feece15a7ef263eb1125cc.html